### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全隔离网关 | 2 | 台 | 拒绝进口 |

备注：本项目不接受进口产品投标。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

| 序号 | 招标技术需求 |
| --- | --- |
|  | 硬件参数：规格：2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥64G MSATA+1T SATA，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口;配2个万兆光模块 |
|  | 性能参数：网络层吞吐量≥25G，应用层吞吐量≥3G，并发连接数≥2200000，新建连接数≥200000，IPSec VPN最大接入数≥1000，IPSec VPN加密速度≥650M。 |
|  | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
|  | ▲具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
|  | 具备静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 |
|  | ▲支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 |
|  | 具备标准DHCP服务功能，可为终端统一分配IP地址。 |
|  | 具备DNS透明代理功能，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率 |
|  | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
|  | 支持NAT64、NAT46 地址转换。 |
|  | 支持NAT ALG功能，包括支持FTP、、RTSP、SQLNET、PPTP、TFTP、H.323、SIP应用协议的NAT穿越。 |
|  | 支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 |
|  | 支持IPv6环境的应用控制策略设置，能针对IPv6的IP地址、服务端口、区域、服务/应用、时间等条件进行应用访问规则的设置。 |
|  | 支持IPv6环境的安全策略设置，实现入侵防御、防病毒、Web应用防护等等安全功能。 |
|  | 支持IPsec VPN、SSL VPN和GRE VPN。 |
|  | IPSec VPN支持DES、3DES、AES、AES192、AES256等标准加密算法，支持MD5、SHA1、SHA2-256、SHA2-384、SHA2-512等标准HASH算法。 |
|  | ▲产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 具备专线备份功能，可在专线策略路由异常情况下，主动切换至IPSec VPN线路，保证网络数据传输的连续性。 |
|  | 支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置应用控制策略。 |
|  | ▲具备勒索软件通信防护功能，提供具备CNAS或CMA（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构出具的检测报告扫描件 |
|  | ▲产品内置应用特征识别库，支持不少于10000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） |
|  | ▲具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 |
|  | 支持基于区域和IP地址配置连接控制策略，对特定IP地址设置最大并发连接数，实现内部资源保护和系统资源合理分配。 |
|  | 支持密码、单点登陆等用户认证方式，同时支持自定义例外名单。 |
|  | 支持LDAP、RADIUS、POP3等多种外部认证服务器认证。 |
|  | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
|  | 支持TearDrop 攻击、IP数据块分片传输、Land攻击、Smurf攻击、WinNuke攻击、超大ICMP数据攻击等异常报文攻击防护，支持IP协议异常报文和TCP协议异常报文攻击防护。 |
|  | 支持ARP欺骗类攻击防护。 |
|  | ▲具备网端云协同联动功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 |
|  | 支持应用控制策略有效性检测，保障策略持续优化。 |
|  | 支持主主、主备两种双机模式部署。 |
|  | 支持产品配置、会话、用户认证等多种信息同步。 |
|  | 支持对终端安全风险汇总展示，按照不同风险等级展示终端整体安全状况，并给出解决建议实现风险快速处置。 |
|  | 支持针对业务攻击事件汇总，展示攻击事件类型TOP5及当前业务命中的全网实时热点事件，支持通过地图区域颜色深浅展示攻击者的分布与数量。 |
|  | 支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议方案便于快速开展日常安全运维。 |
|  | 产品安全日志支持本机存储、Syslog服务器存储、态势感知平台存储等不同形式存储方式。 |
|  | 支持基于时间、日志类型、区域、IP、用户、严重等级等维度查询安全日志。 |
|  | 产品内置安全报表模板，可定义报表内容，包括网络整体安全状况、服务器安全风险分析、终端主机安全分析等。 |
|  | 产品支持系统配置自动备份功能，可通过备份文件快速恢复产品系统配置，降低管理员误操作引入的风险。 |
|  | 支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 |
|  | 支持标准网管协议SNMP V1、SNMP V2、SNMP V3、SNMP Trap。 |
|  | 产品支持接入集中管理平台实现多设备的统一管理，集中管理平台支持硬件和云端两种部署方式。 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。