### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术（服务）要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 市医学信息中心存储扩容采购 | 1批 | 拒绝进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储硬盘（1） | 7 | 块 | 464500 |
| 2 | 存储硬盘（2） | 7 | 块 | 416000 |
| 3 | 工程项目管理系统软件 | 1 | 套 | 71500 |

注：投标分项报价超出各分项最高预算限额的作投标无效处理。

本项目核心产品为：   工程项目管理系统软件

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：招标技术要求中，用红色字体标注的条款为要求在投标文件中提供证明材料的条款，共  7  项；其余条款未要求，无需在投标文件中提供证明材料。评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储硬盘 | 1.1 兼容性：与现有的华为OceanStor 5610F V5存储兼容 |
|  |  | 1.2 硬盘规格：2.5英寸 |
|  |  | 1.3 硬盘类型：SSD硬盘 |
|  |  | 1.4 硬盘容量：≥7.68TB |
|  |  | 1.5 硬盘数量：≥7块 |
|  |  | 1.6 ▲保修服务：原厂三年保修，7*24 小时应急故障处理，即时提供电话响应或在线支持服务，2小时抵达现场进行故障处置，4 小时彻底排除故障。设备故障需更换时，需提供 7*24*4小时备件更换服务，需派经验丰富服务工程师携带备件 4小时内到达硬件故障现场，进行故障检测、定位、维护与排除，6小时回复业务系统正常运行，并配合市医学信息中心做好数据及系统的迁移工作。投标人需提供存储制造厂商对本项目的售后服务承诺函。 |
| 2 | 存储硬盘 | 2.1 兼容性：与现有的华为OceanStor 5510F V5存储兼容 |
|  |  | 2.2 硬盘规格：2.5英寸 |
|  |  | 2.3 硬盘类型：SSD硬盘 |
|  |  | 2.4 硬盘容量：≥7.68TB |
|  |  | 2.5 硬盘数量：≥7块 |
|  |  | 2.6 ▲保修服务：原厂三年保修，7*24 小时应急故障处理，即时提供电话响应或在线支持服务，2小时抵达现场进行故障处置，4 小时彻底排除故障。设备故障需更换时，需提供 7*24*4小时备件更换服务，需派经验丰富服务工程师携带备件 4小时内到达硬件故障现场，进行故障检测、定位、维护与排除，6小时回复业务系统正常运行，并配合市医学信息中心做好数据及系统的迁移工作。投标人需提供存储制造厂商对本项目的售后服务承诺函。 |
| 3 | 工程项目管理系统软件 | 3.1 ▲提供供应商管理功能，建立供应商档案库，可对供应商自定义不同分类维度，并提供针对单个供应商的评级和评价功能（评价指标可自定义），提供软件功能截图证明。 |
|  |  | 3.2 ▲提供项目立项管理功能，项目立项采用流程审核模式，项目立项审核后，确立项目编号，系统自动形成项目信息卡，以项目为中心，自动归集该项目下的业务数据，让项目人员在一个界面掌握项目整体情况和业务过程追溯，提供软件功能截图证明。 |
|  |  | 3.3 提供合同管理功能，为项目相关的合同提供合同审批、变更、增补以及查询等管理功能。 |
|  |  | 3.4 ▲提供项目进度管理功能，提供项目周报或月报，里程碑进度等进度管理功能，提供软件功能截图证明。 |
|  |  | 3.5 提供项目资料归档管理，制定统一的项目档案分类，收到项目档案后，直接上传归档到项目档案库中，项目相关流程审批结束后，资料附件自动更新至项目档案库，项目管理人员可随时通过档案库查询项目档案。 |
|  |  | 3.6 ▲提供项目收尾管理，包括项目竣工验收、项目结算审批、维保服务审批、项目结项审批等功能，提供软件功能截图证明。 |
|  |  | 3.7 维护服务：提供一年软件技术支持服务。 |
|  |  | 3.8 ▲拥有自主知识产权,提供软件著作权证明。 |