### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### （一）服务范围

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水量平衡测试 | 由专业测试机构为医院开展水量平衡测试，出具水量平衡测试报告书并完成广东省政务服务网的备案验收工作。 |
| 2 | 完善水表计量 | 对裙楼楼顶绿化用水加装机械水表（DN20） |
| 3 | 加装减压阀 | 对主楼1～4F供水支管加装减压阀（DN50） |
| 4 | 完善节水管理制度 | 制定《用水计量及统计管理制度》、《计划用水实施方案》、《漏水事故应急预案》等一些列节水相关管理制度。 |
| 5 | 耗水设备节水改造 | 购置一台节水型气泡解冻清洗设备。 |
|  |  | 更换新型节水的冷却塔收水器。 |
| 6 | 漏水检测 | 由专业检漏机构利用漏水听音探测和数字化探测技术为医院开展漏水检测，出具检测报告（不含漏水点修复）。 |
| 7 | 节水宣传 | 编制节水宣传册并印发500份。 |
|  |  | 开展节水宣传主题活动 |
|  |  | 开展节水专题培训 |
|  |  | 开展节水专题讲座 |
| 8 | 节水型单位创建 | 开展用水现状调查，调查并统计用水器具、设备设施，抽查测量20%以上的器具出水量，进行静态测试，并出具《深圳市公共机构用水现状调查及整改方案》 |
|  |  | 根据评分标准收集相关佐证材料并形成《深圳市公共机构节水型单位创建验收申报书》，为医院申报创建节水型单位并参与评审验收工作。 |

### （二）服务要求

1. 水量平衡测试，完成水量平衡测试工作并取得批复文件。根据《深圳市水量平衡测试实施办法》(深水务〔2016〕27号)规定，独立测试机构应当取得国家或者广东省质量技术监督部门颁发的水量平衡测试资质认证资格。（1.验收时用水单位需提供在有效期内的水量平衡测试验收合格证明文件；有效期为3年。2.在报告书有效期内实施的改建、扩建等特殊情况可不包含在内。）

2. 水计量率，用水单位水计量率达100%。次级用水单位水计量率达到95%及以上。根据GB 24789-2009《用水单位水计量器具配备和管理通则》规定，用水单位水计量率需达到100%，次级用水单位水计量率≥95%。新装DN20次级水表1块。

3. 市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水 、热水系统应竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。新装DN50减压阀4个。

4. 制作节水相关规章制度。

5. 节水技术推广与改造，实施食堂节水设施建设、中央空调冷却塔节水改造。

6. 开展漏水检测并出具漏水检测报告。

7. 节水宣传。

8. 开展用水现状调查并出具《深圳市公共机构用水现状调查及整改方案》。

9. 收集相关资料并完成《深圳市公共机构节水型单位创建验收申报书》。

10. 协助深圳市慢性病防治中心最终通过深圳市公共机构节水型单位创建的评审验收，取得“深圳市公共机构节水型单位”荣誉称号。