### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报账机器人 | 3 | 台 | 不接受进口 |
| 2 | 银医直联系统 | 1 | 套 | 不接受进口 |

备注：本项目不接受进口产品投标标。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

（一）建设原则

1.统一原则

▲本次报账机器人要与移动网报应用统一使用，虽作为报账的一个新途径和入口，但在应用层面上必须保持一致性，以便更好服务报账人和财务人员。

▲本次涉及的银医直联应与移动网报应用统一，纳入到移动报销平台中，更好的服务于日常财务管理和服务工作。

2.方便易用原则

报账机器人及银医直联的应用和流转具有良好的可操作性，操作简单易用。

3.自动化、数字化和智能化

报账机器人全流程纸质单据处理，从收单、查验、退单、暂存和分拣归档，全程实现自动化、数字化和智能化。

4.功能稳定原则

确保功能运行的可靠性和稳定性。

5.资金安全、防重安全、信息安全原则

银医直联功能平台不碰触客户的账户资金，需提供严格的防止重复付款的风险管控能力以及客户在付款过程中的所有关键环节和信息均有严格的信息安全机制。

（二）技术参数表：

1. 硬件技术参数

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用条件 | 正常工作大气条件 环境温度：-10℃～+70℃； 相对湿度：5%~100%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）； 大气压力：80kPa～106kPa； 设备的贮存、运输允许的环境温度为－40℃～＋85℃，相对湿度不大于95％，在不施加任何激励量的条件下，不出现不可逆变化。 |
| 2 | 使用环境 | 电磁干扰不超过国标规定的条件； 场地符合国家安全要求； 使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动； 使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在； 遮阳、挡雨雪，防御雷击、沙尘，通风。 |
| 3 | 结构、外观 | 设备的尺寸。机箱、插件的尺寸应符合规定。 表面涂覆。装置表面涂覆的颜色应均匀一致，无明显的色差和眩光，表面应无沙粒、趋皱和流痕等缺陷。 插件的插拔性能。插件结构的装置中插件应插拔灵活、互换性好。交流插件拔出后，装置应能通过机械的方式自动短接电流回路。 |
| 4 | 外壳 | 外壳应满足装置在办公室等室内基本环境条件下使用、维护和修理的要求； 为满足更高的防护要求，允许在装置原有防护基础上，采取辅助措施，提高防护等级，如置于屏柜之中。 |
| 5 | 接地 | 装置应有安全地以满足装置安全、电磁兼容等要求； 装置能承受规定的I级振动响应和振动耐受试验。 |
| 6 | 连续通电能力 | 装置的机箱、插件尺寸应符合GB/T 19520.12的规定； 装置应采取必要的抗电气干扰措施，装置的金属外壳应在电气上连成一体，并设置可靠的接地点； 装置的机箱满足发热元器件的散热要求。 |
| 7 | 结构要求 | 所有的设备应该是新造的、能够经久耐用； 所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装； 制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。 |
| 8 | 涂漆和防锈 | 除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆, 使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。 所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。 屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。 屏上的涂漆应有良好附着力，不低于规定的等级。 |
| 9 | 控制单元配置要求 | 设备控制单元选用工控一体机或串口屏或树莓派等核心控件，要求需配置win7以上版本windows系统，需可运行主流软件及插件。 |
| 10 | 设备电压需求 | 设备内部电器元件供电电压选用12V和24V直流电，主电源选用220V交流电。 |
| 11 | 设备光电信号要求 | 设备内部采用24V激光对射或光纤对射开关以及接近开关，要求性能稳定可靠，不误报。 |
| 12 | 设备布线 | 内部配线的额定电压不低于450V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.0 mm2，但对于PT回路的截面应不小于1.5 mm2，CT回路的截面应不小于2.5 mm2。 元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。 导线应无划痕和损伤，应提供配线槽以便于固定电缆, 并将电缆连接到端子排。 应保证所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性。 |
| 13 | 设备机械性能参数 | 应具备高可靠性，设备平均故障率＜2%； 硬件应是模块化的、标准化的可更换结构，螺钉等标准件应该符合国标； 设备不应有肉眼可见的制造缺陷； 设备主体单元配控制部分和主要电气件，可选配相关功能配件； 设备主体为钣金结构，内部配有传动部件，配电磁锁控制开关门、显示指示灯、内外部监控等相关部件； 暂存单据不低于100份，归档箱数量5个。 扫描仪/打印机相关的异常/错误都会预警，内部有传感器覆盖和AI监控进行运转检测，配件最高故障率在0.0001，如发生配件损坏且非人为的会直接换新配件/上门维修。 |

2.软件功能参数

| 序号 | 一级功能名称 | 二级功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报账机器人 | 收单功能 | （1）▲提交人通过报账机器人扫描网报系统中单据的二维码，调出该单据，并在报账机器人中完成单据附件中纸质发票的高速扫描、自动识别和信息带入。 （2）提交人可以7*24小时在报账机器人上实现纸质发票的批量高速扫描、识别以及单据信息的完善和提交。 （3）提交人在报账机器人上可以完成对纸质发票的验真去重。 （4）提交人完成单据所有信息和附件后直接进行单据的提交，触发单据审批流转。 |
|  |  | 审单功能 | 单据在报账机器人上提交时，进行单据初审，▲包括发票的验真去重、在网报系统中设置的差旅标准、借款规则、预算控制等都将自动执行和校验。 |
|  |  | 退单功能 | （1）提交人扫描纸质发票，如果发票非真、重复或存在其他无法通过的情形时，该发票连同该单据全部资料当面自动退回。 （2）当单据在审批流转中，审批人均未进行审批操作时，提交人可以自动撤回单据，撤回后，提交人可以通过移动网报中该单据的二维码，到报账机器人自动退回取走该单据及全部资料。 （3）当单据在审批流转中，被审批人驳回时，提交人可以通过移动网报中该单据二维码，到报账机器自动退回取走该单据及全部资料。 |
|  |  | 暂存功能 | （1）提交人在报账机器人上操作收单后，单据及附件进入报账机器人的暂存仓，每个单据及附件都独立存储在一个夹子中。 （2）处于审批中状态的单据会暂存在暂存仓中，当审批完成时，从暂存仓转到归档仓。 |
|  |  | 归档功能 | （1）当单据完成审批后，报账机自动打印该单据最终状态的报销封面。 （2）该单据的报销封面与单据其他内容一起由暂存仓流转到归档仓，封面是不同单据之间的分割。 （3）单据可以按照不同的类型进行分拣和归档。 （4）报账机器人对票据进行封闭式安全收储，客观记录交票明细，避免交接与遗失风险，最终由有权限的财务人员取走。 |
|  |  | 与网报系统应用一致性要求 | 报账机器人应用要与当前网报系统应用流程、操作一致，保证高用户体验。 |
| 2 | 银医直联 | 支付 | （1）在网报系统中可以实现审批完成的单据单笔、多笔或批量支付 （2）▲支持勾选付款账号、自动带出支付方式、自动带出收款方收款信息 （3）支持在出纳确认后自动完成付款指令和动作 |
|  |  | 支付状态回写 | ▲支持自动回写支付状态 |
|  |  | 列表导出 | ▲支持支付列表导出 |

以上参数中标注▲的部分必须提供产品截图等相关证明材料，否则作为负偏离处理。

3.软件技术参数

| 序号 | 技术参数及具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲银医直联可以在移动网报的PC端中兼容使用，保证高用户体验； |
| 2 | ▲银医直联符合移动网报系统的技术架构及技术要求 |

4.软件配置参数

因为与移动网报融为一体，因此银医直联功能的配置参数同现有移动网报参数。

| 序号 | 技术参数名称及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 使用Ubuntu 14.04 64位的操作系统 |
| 2 | 使用9.4版本的PostgreSQL |
| 3 | 使用3.2版本的redis数据库 |
| 4 | 使用1.12.1版本的Nginx |
| 5 | 使用3.6版本的RabbitMQ |
| 6 | 使用17.07版本的docker |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。