### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 掌骨骨密度检测系统（X射线掌骨骨密度检测系统） | 2套 | 接受进口 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

一、设备名称： X射线掌骨骨密度检测系统

二、数量：2套

三、设备用途：设备可对受检人群进行骨密度检测，筛查和追踪骨质疏松症状

四、技术参数及要求：

（一）骨密度检测系统技术要求：

1、▲ 设备小型化，台式，可便携移动，重量在20公斤以内；

2、工作原理：X射线测量，高精度数字成像技术；

3、不需特殊耗材；

4、能出具中文诊断、分析书面报告；

5、软    件：要求有中国人和欧洲人的对照数据库；

6、诊察快捷、操作简单。

（二）骨密度检测系统技术要求：

1、 ▲灵敏度高,(T值变化1个标准差时骨量变化不超过8%),具备诊断和药物疗效监测的双重功能；

2、 ▲扫描时间 < 1秒，患者检测时间<40秒；

3、诊断标准:符合WHO标准；

4、自动校准:每天自动校准1次后应可以连续测量数百人以上(适用于体检、门诊和科研)；

5、▲精确度误差 < 1%；

6、▲放射剂量 ≤0.012 μSV；

7、具有美国FDA认证，欧洲CE和中国SFDA认证(附书面证明)；

8、▲无需特殊防护和特定房间，无需特殊维护（提供CDC权威报告）；

9、具有产地国权威组织机构颁发的获奖证书者为首选；

10、配置工作站，打印报告用户名称个性化;报告显示个体骨密度动态变化；

11、工作站可存储数据、图像，集中打印报告;检索历史存储数据。

五、其他要求:

1、保修三年（整机），2小时响应客户，必要时4小时到达现场维护，24小时完成普通维修；

2、国产品提供厂家售后服务证明，进口产品提供中国总代理售后服务证明。

六、配置要求（每1套）：

1、骨密度仪主机                 1台

2、曝光手闸                    1个

3、移动图文工作站              1套

4、移动铅防护罩、铅包围和方巾  1套

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。