### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

主要技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.1用于生物，微生物，生化等实验室样品的制备 |
|  |  | 1.2电源：230V 50Hz 30A |
|  |  | 1.3工作环境相对湿度：10%-90% |
|  |  | 1.4工作环境温度：10-38度 |
| 2 | 主机要求 | ▲2.1最高转速：5,000rpm |
|  |  | ▲2.2最大相对离心力：7,290×g |
|  |  | ▲2.3最大容量：8x1000m1,6×550m及8×550m血袋或12×200M三联血袋及16×200ML三联血袋 |
|  |  | 2.4制冷系统：温度设定范围：-20℃-40℃，1℃可调 |
|  |  | 2.5驱动系统：DuraFlex大力矩无碳刷电机 |
|  |  | 2.6加减速控制：11加速，12减速，支持多个离心方案仿真 |
|  |  | ▲2.7不平衡容忍度：对位125g |
|  |  | 2.8离心时间：99小时59分钟59秒(1秒递增) |
|  |  | 2.9绿色节能技术:腔门开启时压缩机关闭：风挡转 |
|  |  | 2.10智能控制功能：应用APP提供实时与离心机的连接。通过您的智能终端(手机或平板),可以监测1到100台离心机,监控您的离心运行状况,和离心机建立安全连接,远程控制离心机的启动和终止 |
|  |  | ▲2.11可以自动进行离心腔门及转头盖的开启和关闭 |
|  |  | 2.12程序储存:快速调用多达120个带字母编号的程序,减少不同离心运行之间的时间,以及常规离心的快速启动 |
|  |  | 2.13控制系统 2.13.1离心效果积分功能实现高度重现的血液产品及生物制品的生产,避免了装载量差异导致的结果差异 2.13.2分步离心功能,30个程序,分别设定运行曲线/速度/时间,每个程序分3步 2.13.3应能简单快捷设定运行条件和运行参数 2.13.4自动门锁系统开启/关闭腔门 |
|  |  | 2.14中文界面选择，内置培训视频，用户日志视频记录，用户权限锁，自动开启腔门，自动转头ID识别，屏幕直接显示不平衡信息，过温保护，出错信息提示；可选择远程监测及控制系统 |
| 3 | 附属设备要求 | 5.1 主机：1台 |
|  |  | 5.2 转子：6*550ml水平转头1个，最高转速≥5000rpm；最大离心力≥7290*g |
|  |  | 5.3最大可离心8*550ml细胞培养袋或8*1000ml离心瓶 |