### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量监测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 视频脑电监测系统 | 4套 | 接受进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机系统 | 4 | 套 |
| 2 | 双高清视频摄像系统套件 | 4 | 套 |
| 3 | 高清双视频脑电图采集/回顾软件 | 4 | 套 |
| 4 | 硬盘存储阵列（≥50TB） | 4 | 套 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

总体要求：高清双视频长程视频脑电图监测，主要用于癫痫诊断、癫痫病灶定位。

1. 计算系统：Windows操作系统，酷睿i7 CPU、32GB内存，6TB硬盘、DVD可刻录光驱、高速图形加速适配器；24″TFT显示器。

2. 双高清视频摄像系统套件：

2.1 高清IP红外专业录像头2个，最高分辨率达1920x1080，可自动或手动聚焦；

2.2 专业全方位摄像系统云台控制软件；

2.3 红外线发射器；音频采集硬件，双向对讲系统。

3. 软件功能：

3.1 原厂全中文脑电图操作系统；

3.2 可自定义低频滤波范围，可以低频滤波设置超过50HZ以上甚至更高，便于观察高频信号；

▲3.3 单视频采集双视频回放功能：单视频记录回放时，根据需要，选择重点放大观察部位建立第二清晰的视频窗口，脑电图可与两视频窗口同步回放分析（提供此功能的彩色界面截图作为证明材料）；

3.4  波形移动功能：对着要移动的波形点住鼠标拖动即可，快捷对比测量；

3.5  自动测量功能：在波形常规或放大状态，均可自动测量波幅、时限、频率、平均频率等参数；

▲3.6  视频脑电图剪辑拼接功能：可剪辑一段或多段拼接为一份脑电图，其中各段可独立选择是否带视频保存；

3.7  病人资料管理系统,可将病人的不同时间的所有脑电图资料及报告存储在病人的同一列表下；

▲3.8  专业的回顾功能，可使存储于光盘中的脑电图资料在一台没有安装任何脑电图回顾软件的普通电脑上回顾再分析测量等；

3.9  中文报告可自动存储，并附属在病人资料管理系统内的该病人资料中，方便查阅；▲3.10 兼容医院现有长程视频脑电图系统。

4、配置专业存储阵列系统：

4.1  专业机架式服务器：英特尔至强处理器 CPU 不低于10核、2.4GHz，内存32GB，4 个1GbE LOM，采用支持热拔插SAS硬盘，在42U中横向扩展达7.2PB；

4.2  硬盘存储阵列≥50TB。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、本项目为非单一产品采购项目，多家投标人提供的两种设备品牌都相同的，按第2条款规定处理。