### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别测温一体机 | 16 | 台 |
| 2 | 室内夜间智能人员监管摄像机 | 1 | 台 |
| 3 | 室外监管摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 可视对讲室内机 | 8 | 台 |
| 5 | 室机电源 | 5 | 台 |
| 6 | 管理机 | 1 | 台 |
| 7 | 一体机电源 | 16 | 台 |
| 8 | 单门磁力锁 | 6 | 套 |
| 9 | 磁力锁LZ支架 | 6 | 只 |
| 10 | 开门按钮 | 16 | 只 |
| 11 | 人脸采集发卡器 | 1 | 台 |
| 12 | 智慧医院综合管理平台 | 1 | 套 |

本项目核心产品为： 可视对讲室内机、管理机

备注：本项目不接受进口产品投标。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

一、人脸识别测温一体机

- IPS屏≥7英寸，屏幕分辩率≥1024×600

- 支持人脸1：N比对，时间≤0.5s/人

- 支持卡、密码、人脸、二维码及组合等开门模式

- 支持用户≥30000个，IC卡≥50000张、刷卡记录≥150000条，人脸库≥20000张

- 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假

- ▲支持正脸开门，侧脸屏蔽，侧脸屏蔽角度0～90 度可配置；支持侧脸开门，侧

脸开门角度0～90 度可配置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

- ▲具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供

公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

- ▲支持自动测试，包括屏幕测试，语音测试，按键测试，图像测试，时钟测试，

自动测试；可表示设备正常工作的自检功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

- 支持测温功能开启/关闭模式，测温范围30℃～45℃，测温距离0.3m～0.7m，测

温误差≤0.5℃，测温精度0.1℃，实现高温异常事件告警；

二、室内夜间智能人员监管摄像机

- 像素≥400万

- ▲支持≥2个图像采集模块，摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸（提供公安部有效检测

报告复印件加盖原厂公章）

- 分辨率≥2688×1520

- 镜头焦距: 全景：8-32mm，细节：8-56mm

- ▲镜头角度调整：通道1：最大上下±5°、左右±5调节通道2：最大上下±15°

调节（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

- ▲具有智能风控除雾功能，可自动去除内部湿气、雾气（提供公安部有效检测报告

复印件加盖原厂公章）

- ▲支持景深扩展功能，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功

能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

- ▲样机可对设定区域内≥120个移动的人脸图片进行检测、跟踪和抓拍（提供公安

部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

- 视频结构化:人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的

抓图；人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）；人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）

- 防护等级≥IP66

三、室外监管摄像机

1. CMOS图像传感器≥1/2.8英寸

2.可输出200万（1920×1080）@25fps实时图像

3.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

4.▲最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001 lx。（需提供公安部检验报告证明）

5.支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式

6.信噪比≥62dB。

7.宽动态≥106dB，且宽动态综合评价得分≥130

8.支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2

9.▲支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像（需提供公安部检验报告证明）

10.支持精准的人车分类侦测，支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，热度图

11.▲支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件（需提供公安部检验报告证明）

12.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

13.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

14.支持IP地址获取和IP地址搜索功能

15.支持DC12V和POE供电

16.防护等级应达≥IP67等级

四、可视对讲室内机

- 显示屏：TFT屏≥7寸，屏幕分辨率≥1024*600；

- 操作方式：电容触摸屏；

- 无线网络:支持WiFi 802.11b/g/n；

- 音频模式：支出双向语音对讲；

- 呼叫模式：门口机可呼叫室内机，同步上传绑定设备画面；

- 可视对讲系统组成：可与门口机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统；

- 听筒手柄：支持听筒手柄，抬起即可接听，支持回声抑制/数字降噪；

五、室内机电源

- 支持电源输入AC100~240V

- 支持电源输出DC12V2A

- 能效等级≥V5

六、管理机

- 显示屏：TFT屏≥10寸，屏幕分辨率≥1024*600；

- 按键类型：需配备机械按键；

- 音频输入≥2路；

- 音频模式：支持双向语音对讲；

- 通讯方式：全数字；

- 音频输出：支持内置喇叭；支持听筒扬声器；

七、一体机电源

- 支持电源输入AC100~240V

- 支持电源输出DC12V2A

- 能效等级≥V5

八、单门磁力锁

- 静态直线拉力≥280kg

- 须适用于木门、金属门、防火门

- 支持输入电压 DC12V或DC24V

- 支持门磁输出

- 使用环境：可以在室内使用

九、磁力锁LZ支架

- 与单门磁力锁可以配套使用；

- 材质：铝合金；

- 开门方式：≥90°内开门；

十、开门按钮

- 面板材料：PC阻燃材料；

- 安装孔距：≥60mm；

- 外形高度：≥86mm；

十一、人脸采集发卡器

- 安装方式：要求免驱动安装，即插即用；

- 发卡类型：须支持IC卡；

- 发卡成功提示：要求有指示灯提示；

- 发卡失提示：声音提示时间≥1秒，同时指示灯提示；

- 通讯方式：要求可以USB通讯；

十二、智慧医院综合管理平台

- ▲门禁功能：支持门禁监控、电子地图、视频联动、人事管理、权限下发、日志查询；（提供软件界面截图。）

- PC-NVR：绑定远程设备，可以进行磁盘管理和手动设置录像计划；

- ▲人数统计：统计各通道进出人数，汇总，对比不同通道的人数进出情况（提供软

件界面截图。）

- 考勤：人员信息下发，人员排班、考勤信息实时上报及统计报表查询；

- 人脸识别：能够快速实时抓拍人脸，并与人脸库进行比对；

- 可视对讲：呼叫、实时监控、远程开锁、下发信息；

- ★须满足接入院内发热门诊门禁设备，实现统一管理，后台下发数据（提供同一设

备型号接入界面截图）；

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。