### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

1.  主机

- 微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%；

▲1.2   电机自动识别功能；

- 支持开放式手术、后路和侧路微创手术的磨钻、刨削处理；

- 大功率动力和高速动力双输出接口；

- ≥7寸彩色液晶触摸菜单操作界面；

- 动力采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定；

- 具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用；

- 可设置最高转速，脚踏开关操控实现无级变速；

- 可加挂冷却泵；

- BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计；

1.11   产品通过CE认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证。

2.  脚踏开关

- 线缆长≥3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；

- IPX8防水等级，防滑、防侧翻；

- 底座高度≤48mm，减轻脚疲劳；

2.4  坚固结构设计，承载重量≥1350N（138kg)。

3.   脊柱磨手柄

▲3.1   脊柱磨手柄用于微创脊柱外科手术中的脊柱骨组织的磨削操作；重量：约0.47g（含线缆），单向转：1000～25000 r/min；可高温灭菌和密封设计：清洁、灭菌更彻底降低感染风险；

- 几何尺寸：最大外径φ27mm，电缆线长度≥3m；

3.3   可根据手术需要采用执笔式或握持式操作。外形小巧，人机性好。内置大功率微电机（ 电机最大功率100W ）通过电缆提供动力，具有可靠性和安全性。

4.   脊柱钻头

- 应用：用于微创脊柱外科骨组织的切除；

- 刀具种类丰富，六种刀头和护鞘形状；

- 长度系列：350mm±10 mm、290mm±10 mm；

- 外刀管直径系列至少包含以下：2.5mm 、3.0mm、3.5mm、4.0mm；

- 内刀全部可以从外刀中拔出清洁 。避免交叉感染，内外刀上有识别码，防止错装；

4.6   窗口方向拨纽，可以在不将刀具取出的情况下，进行窗口方向调节 。

5  脊柱侧向磨钻头

- 应用：用于微创脊柱外科骨组织的切除；

▲5.2   刀具种类丰富，包含椎间孔镜手术侧向磨头等五种刀头和护鞘形状；

- 长度系列：350mm±10 mm、290mm±10 mm；

- 外刀管直径系列至少包含以下：3.2mm、3.5mm；

- 刀具弯曲角度0—36°无级调节，0-360°无极往复旋转；

- 内刀全部可以从外刀中拔出清洁 。避免交叉感染，内外刀上有识别码，防止错装；

5.7   窗口方向拨纽，可以在不将刀具取出的情况下，进行窗口方向调节 。