### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

一、项目背景

香港大学深圳医院占地19.2 万平方米,建筑面积约为36.7 万平方米,其中地上建筑面积23.0 万平方米,地下建筑面积13万平方米。主要为门诊医技楼，国际医疗中心，A、B、C 住院楼，科教管理楼、后勤服务楼以及其他室外工程。

本项目包括：

1）全院分体空调（挂机和柜机）及住院药房负一楼冷库、肿瘤中心冷水机组和核医学科走廊温湿度控制系统，主要分布区域为后勤管理楼、检验科、药房、CTC，分体空调设备核心维护保养，数量以现场在用为准。

2）全院VRV系统，包括但不限于血库、肿瘤中心、核医学科、IMC门诊、临床技能中心、住院楼及IMC病区走廊新风、产前及临床转化实验室、急诊新风、员工食堂等区域VRV系统以及肿瘤中心冷水机组和核医学科走廊温湿度控制系统核心维护保养，数量以现场在用为准。

3）6台冷库，分布在检验科、病理科、药房。

二、服务内容

本项目包括全院分体空调、VRV系统、冷库，包括但不限于全院分体空调（挂机和柜机）及住院药房负一楼冷库、肿瘤中心冷水机组和核医学科走廊温湿度控制系统，主要分布区域为后勤管理楼、检验科、药房、CTC，分体空调设备核心维护保养；包括但不限于血库、肿瘤中心、核医学科、IMC门诊、临床技能中心、住院楼及IMC病区走廊新风、产前及临床转化实验室、急诊新风、员工食堂等区域VRV系统维护保养；包括但不限于检验科、病理科、药房6台冷库；数量以现场在用为准。

三、服务范围

医院范围内所有分体空调、VRV系统、冷库设备（不含质保期内设备）、肿瘤中心冷水机组、核医学科走廊温湿度控制系统。详见附件1、2、3。

四、具体技术（服务）要求

1、核心维保内容包括但不限于以上系统设备例行保养计划、例行保养内容、应急维修、易损易耗件更换、保修承诺、响应速度。制定VRV系统、肿瘤中心冷水机组、核医学科走廊温湿度控制系统维护保养的计划表，以月度、季度、半年度、年度为周期提供规范的维保服务。

2、中标单位对所有的所有分体空调、VRV系统、冷库设备及元器件进行定期保养、校验、维护及更换，对控制柜进行电路检查与除尘保养，以及对系统进行优化并提供详细方案。按维护保养计划表的要求以及双方约定的保养项目、时间进行工作，完成后双方确认存档。

3、所有分体空调、VRV系统、冷库在正常使用中发生故障时，中标单位应在接到通知后30分钟内派员到达现场进行抢修，如遇突发事件现场无法恢复时，应在接到通知后立即到达现场操作。

4、维修产生的配件费用处理方法如下（配件费用不包括在投标总价内，合同执行时按需结算）：

1）单次维修配件在300元及以下由投标人包工包料处理。

2）单次维修配件超过300元时，投标人包工不包料处理，产生的配件费如在《零配件报价表》内（见表1），按照中标人投标价结算支付，投标价（结算价）=投标人承诺的折扣率×基准价。如：货物基准价为100元，投标人承诺的折扣率为90%，则供货价格=100×90%=90元。供应商需填写《零配件折扣率承诺函》，详见卷一。

3）其他需要维修或更换配件的设备，中标单位应书面提出维修时限和报价清单，经招标方审核后维修。配件报价已包含服务费、安装费、运输费、税费等所有费用。

5、保养期内，中标单位必须严格执行安全规范和院内规章制度。

6、保养期内，招标方遇有重大检查、领导视察等特殊情况，中标单位必须派遣专业维修人员到达现场，提供全程监护服务。

7、必要时，中标单位应无条件提供安全的配件替代以保证控制系统的正常运行。

表1：《零配件报价表》

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 基准价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风扇电机 | 格力 | 台 | 1800 | GMV-H450 GMV-H400 GMV-H350 |
| 2 | 压缩机电容 | 格力 | 个 | 400 | GMV-H450 GMV-H400GMV-H350 |
| 3 | 电子膨胀阀 | 格力 | 个 | 1300 | GMV-H450GMV-H400GMV-H350 |
| 4 | 主板 | 格力 | 块 | 5500 | GMV-H450 |
| 5 | 主板 | 格力 | 块 | 5100 | GMV-H400 |
| 6 | 压缩机 | 格力 | 台 | 10500 | GMV-H400 |
| 7 | 压缩机 | 格力 | 台 | 12000 | GMV-H450 |
| 8 | 压缩机 | 格力 | 台 | 8000 | GMV-H350 |
| 9 | 主板 | 格力 | 块 | 4800 | GMV-H350 |
| 10 | 冷媒 | 金典 | 瓶 | 680 | R407,10kg |
| 11 | 冷媒 | 金典 | 瓶 | 530 | R22,13.6kg |
| 12 | 1P压缩机 | 格力 | 台 | 700 | 高效涡旋式 |
| 13 | 1.5P压缩机 | 格力 | 台 | 900 | 高效涡旋式 |
| 14 | 2P压缩机 | 格力 | 台 | 1100 | 高效涡旋式 |
| 15 | 3P压缩机 | 格力 | 台 | 1650 | 高效涡旋式 |
| 16 | 5P压缩机 | 格力 | 台 | 2200 | 高效涡旋式 |
| 17 | 滤网 | 格力 | 张 | 85 |  |
| 18 | 控部件 | 格力 | 件 | 50 |  |
| 19 | 控制元器件 | 格力 | 件 | 45 |  |
| 20 | 电机 | 格力 | 个 | 140 |  |
| 21 | 空调压缩机60uF电容 | 格力 | 个 | 65 |  |
| 22 | 空调压缩机35uF电容 | 格力 | 个 | 55 |  |
| 23 | 空调电机3.5uF电容 | 格力 | 个 | 12 |  |
| 24 | 空调电机4uF电容 | 格力 | 个 | 13 |  |
| 25 | 空调电机5uF电容 | 格力 | 个 | 16 |  |