### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开颅动力系统(气钻) | 2套 | 接受进口 |

备注：本项目接受进口产品投标，但不排斥国内产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

1、马达类型：高速气动涡轮增压马达，长时间持续使用不发热

2、动力类型 ：氮气或干燥过滤压缩空气

3、常用压力范围 ：80psi—120 psi (5.5bar—8.3 bar)

4、钻头安装类型≤3步安装，快速更换

5、马达直径 ≤ 1.8cm

6、马达长度 ≤ 6.35 cm

7、消毒方法(可预真空或常规蒸汽高温高压消毒或环氧乙烷消毒)

▲8、铣刀手柄和保护鞘为一体化设计，不能拆卸，保证铣刀运转安全。

9、润滑方式（使用在线自动润滑器，不用在消毒前润滑）

10、马达术后清洗维护（无需用油特殊清洗）

11、马达标准速度（rpm）：120 psi气压下最高转速≥70,000 RPM

12、马达与供气管连接方式≥40°角度，最大限度降低牵引力

▲13、自停开颅手柄的更换，不需要另换马达，只需更换前端手柄。

14、通用性（生产厂家同系列气钻和电钻通用驱动附件和钻头）

▲15、开关类型（大面积推进式脚踏，降低术者疲劳感。无级变速，脚踏开关上配置压力表，可直接观察压力。）

16、马达最大输出功率≥140W

17、噪音水平：18英尺内≤80分贝

18、显微管道可选择类型不少于7种

19、显微管道可前后调节2CM，可以根据手术需要选择钻头暴露距离

20、显微钻头必须提供2.5mm火柴头型钻石面钻头一个

21、配置清单：

- 高速气钻马达，数量 2个

- 润滑/扩散器，数量2盒

- 直形驱动附件，数量2个

- 铣刀附件，数量2个

- 角度附件，数量2个

- 橡子头形钻头，数量2根

- 球形钻头，数量2根

- 锥形铣刀钻头，数量2根

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。