### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器放疗轮廓绘画系统 | 1套 | 接受进口 |

备注：本项目接受进口产品投标，但不排斥国内产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

一、直线加速器放疗轮廓绘画系统

1、轮廓勾画工具

- 手工勾画

- 具有绘制和编辑工具

- 具有在任意图像平面上绘制的功能

- 具有图像集之间器官结构的剪切/粘贴功能

- 具有勾画过程中自动判断轮廓边界的功能

- 2、自动勾画

- 具有轮廓的逻辑运算工具

- 具有基于SUV值自动勾画

- 具有自动探测信标的工具

3、图像配准

- 具有CT、CBCT、MR及PET图像配准

- 具有多种类型图像的配准和勾画工具

- 具有手工移动/旋转

- 具有解剖学匹配点

- 具有三维图像混合

- 具有配准检查工具

- 4、4D计划

- 可以从4D图像集创建MIP、AveIP及MiniIP

- 可累加结构以创建ITV

- 具备在勾画轮廓和外照射计划射野上播放4D电影的功能

- 具备4D结构刚性衍生功能

- 具备4D结构形变衍生功能

- 可导入并浏览呼吸幅度分布曲线

- 可进行4D体积统计，评估质量中心和体积的变化

5、虚拟模拟

- 具有高分辨率数字重建透射片（DRR）功能

- 具有实时DRR刷新功能

- 具有数字编辑透射片（DCR）图像参数库

- 具有交互式射束方向视图（BEV）

- 具有交互式射束布置

6、计划评估

- 支持并排显示计划比较

- 支持多结构、多计划DVH比较

- 支持计划求和/相减

- 支持比较/合并多种计划

- 支持电子化计划确认

- 支持可配置的计划文档的打印

- 支持计划的不确定性的快速检查

- 7、放疗专用治疗数据管理系统

可设置多台加速器的机械参数和治疗参数

- 提供病人登记注册和病例资料管理功能

- 支持分次放疗、等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶准直器不规则野照射、适形放疗、调强放疗、容积旋转治疗等所有外照射放疗技术的应用

- 具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可设置误差允许范围

- 提供创建可视化治疗路径的工具，以提高工作流程效率

- 肿瘤放疗管理功能模块，具有基础统计数据信息、诊断信息、分期信息、放射治疗数据管理、治疗报告、费用统计和工作流管理工具。

8、 2个Citrix移动客户端授权

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。