### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自体血液回收系统 | 1套 | 接受进口 | 450,000.00元 | 380,000.00元 |

备注：本项目接受进口产品投标，但不排斥国内产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

| 一、技术参数 |
| --- |
| 1 | 操作屏幕须为电容触摸屏 |
| 2 | ▲具有双红细胞检测探头。 |
| 3 | 标配的内置病人数据记录系统，所有的数据可通过标配的非热敏打印机打印既往病例并长期保存（全部必须为原厂标准配置） |
| 4 | ▲具有HCT监测探头，可于屏幕实时动态监测并显示每一杯回收红细胞的HCT值 |
| 5 | ▲离心杯型为杯式离心杯，离心杯杯型至少包含55ml，125ml,175ml,225ml四种离心杯型 |
| 6 | ▲储血罐容积≥3800ml，滤芯为三层，滤网孔径≤40微米。全部为原装进口 |
| 7 | ▲具有急救功能，可快速给患者回输血液 |
| 8 | 肝素洗净率≥99% |
| 9 | 血液红细胞回收率≥99% |
| 10 | FPH洗净率≥99% |
| 11 | 有安全报警监测系统，有气泡检测探头、漏血、漏液监测探头 |
| 12 | 回收后的血液HCT 55%-70% |
| 13 | ▲有管道压力监测探头 |
| 14 | ▲有离心杯型号探头，离心杯型号自动识别，识别出不同的型号离心杯匹配相应离心杯的参数。 |
| 15 | ▲有废液袋监测功能 |
| 16 | 有清洗质量监测探头，实时显示清洗质量 |
| 17 | ▲耗材自动安装无需手动操作。 |
| 18 | 具有脂肪清除模式，脂肪清除率100% |
| 29 | 标准洗涤时间2-4分钟 |
| 20 | 具有FPH探头，可于屏幕实时动态监测并显示每一杯回收红细胞的游离血红蛋白清除率 |
| 21 | 离心泵转速:1500 - 5600 rpm |
| 22 | 滚压泵转速：10--1000ml/min,可调，泵管可自动安装卸载 |
| 23 | ▲具有三种功能：术前分离、术中回收、术后引流液处理 |
|  | 术中洗涤模式下：回收红细胞 |
|  | 术前分离模式下：分离出血浆、血小板、红细胞，单独装袋保存 |
|  | 术后引流模式下：可用于引流液收集和清洗 |
|  | 耗材消耗：可使用同一套耗材完成术前血液成分分离、术中自体血回收和术后引流 |

| 二、配置清单 |
| --- |
| 配置名称 | 功能描述 | 数量 |
| 主机 | 离心机的操作和工作部分 | 1 |
| 底座 | 固定主机 | 1 |
| 说明书 | 操作安装说明 | 1 |
| 操作手册 | 简易使用说明 | 1 |
| 电源连接线 | 连接电源，起动设备 | 1 |
| 防尘罩 | 保护机器清洁 | 1 |
| 出厂证明 | 原产地出厂证明 | 1 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。