### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

1、裸视3D内窥镜图像处理系统

- 采用裸眼3D显示技术，无需佩戴3D眼镜即可呈现立体图像；

- 具备术者位置跟踪定位功能，在观看范围内给术者自动呈现立体图像；

- 屏幕分辨率与腔镜图像采集分辨率完全匹配，达到图像真实还原；

- 采用柔性，非电路简易辅助跟踪定位标记物，自动锁定主刀者；

- 在环境光关闭的情况下不影响立体图像显示；

- 具备智能术者站位引导功能并在显示画面上有图标，提示术者标准站位；

- 具备2D/3D自动双向切换功能，系统可实时自动切换为2D画面；

- 采用一体式单机设计，一键启动、全智能式操作；

- 采用嵌入式单主板设计，无需散热风扇，可无噪音工作；

- 采用高稳定性，高安全性，免维护的Linux系统平台；

- 具备一路HDMI，两路SDI信号输入接口，全制式兼容市面上各主流品牌3D内窥镜摄像系统；

- 整机具备调试接口，可通过调试接口进行系统升级和维护；

- 具备亮度调节实体按键，可根据术者个人偏好进行图像亮度增减调节；

- 广东省内医院正式用户名单至少五家，并提供用户名单；

- 显示器分辨率：≥1920*1080；

- 面板刷新率：≥60fps；

- 显示器尺寸：≥28吋；

- 显示器平均亮度：300nit；

- 显示器对比度：1000：1；

- 显示器屏幕比例：16：9；

- 前后观看范围：1.5m~2.5m；

- 左右观看范围：-50cm~+50cm；

- 外形尺寸：670x405x80mm±5 mm；

- 外壳材质：航空级铝合金；

- 额定功率：DC12V/5A。

2、辅助系统（台车）

- 升降方式：机械升降；

- 材质：铝合金、钢板、ABS/PC；

- 显示器支架承重：≥25kg；

- 显示器支架俯仰角：0~15°；

- 显示器支架左右旋转角度：≥90°；

- 升降行程：500mm±10 mm；

- 推车顶部离地高度：1200~1700mm；

- 脚轮：≥4”；

- 推车净重：≤25kg。

3、柔性辅助跟踪定位标记物

- 与显示器中的位置跟踪定位模块配合使用，实现目标的跟踪与定位；

- 不自主发射红外光；

- 可直接贴于手术帽上；

- 单个质量不大于5g；

- 形状：圆形；直径：≤50mm；

- 反射系数：≥420cd/lx·m2。