### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢消毒装置 | 2套 | 拒绝进口 | 620,000.00元 |

备注：本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

1、对被灭菌空间内部布置的嗜热脂肪芽孢杆菌达到6对数以上的杀灭；

2▲采用过氧化氢干雾灭菌系统进行空间灭菌（非汽化方式），适用于病房的生物去污；雾化后颗粒≤3微米（减少对高精仪器的侵蚀）；

3、工作无需压缩气源，只需要电源；

4、▲兼容性：对房间材料彩钢板、聚丙烯、PVC地面、有机玻璃、环氧树脂地面、铝材、304不锈钢及316L不锈钢无腐蚀性，须有检测证明；

5、单点灭菌容积：0-500m3，1m³的空间所需的过氧化氢溶液用量≤6ml；

6、▲喷药量：≥30ml/min；

7、电源AC220V±22V，频率50Hz±1Hz，功率2000W；

8、设备自身外壳采用316L不锈钢设计，喷砂工艺设计，自身易被灭菌；

9、供应商应配备浓度低于8%的过氧化氢消杀剂，所供消杀剂便于存储、运输、采购，并降低彩钢板的腐蚀风险，灭菌剂不可添加银离子；

10、▲设备体积≤400mm×450mm×850mm(长×宽×高)(±5mm)，立式，带万向轮，便于移动；

11、▲设备控制拥有双屏选择功能，既可以选择通过自带液晶屏进行控制，也可以选择通过远程电脑进行控制；

12、具有U盘数据导出功能，可导出并储存对应的灭菌记录；

13、最多可存储8种灭菌工艺模板，不同的房间可以调用对应模板设置，无需每次使用时重新输入设置；

14、设备内置称重模块，最小精度1g，可精确控制灭菌工艺总喷药量，避免喷药过量、喷药不足导致灭菌效果不理想的现象发生；

15、内置加药定量定速定时装置，可保证喷药量的均一性；

16、具有定时预约功能，可自行设置工作时间；

17、设备具有打印功能，灭菌工作时可实时打印当前工作状态与温湿度信息，供灭菌完毕后查询工作状态。连接上位机后由上位机打印；

18、▲可选分布多点式灭菌方案，可多台灭菌器联合工作，使大范围空间内灭菌无死角。目前只选用2个点，后期可以再增加6个点；

19、▲过氧化氢溶液比例含量≤7%，既可以用于空间灭菌，也可以直接用于擦拭物体表面灭菌；

20、▲设备带三级密码管理权限，审计追踪功能，保证数据完整性；

21、▲设备能自动读取过氧化氢溶液的信息，信息内容包括过氧化氢溶液的生产批号，生产日期，首次使用时间，开瓶后质保期等等，能最大限度保证所用过氧化氢溶液的稳定性和可靠性，消毒剂所承容器需匹配设备，配套消毒剂不得倾倒分装使用。（倾倒分装消毒剂容易产生污染、挥发降低除菌效果，且对操作人员有职业暴露隐患）

22、▲需提供全国消毒产品网上备案凭证；

23、▲提供脊髓灰质炎病毒、枯草芽孢黑色变种、流感病毒、腺病毒、手足口病毒、嗜热脂肪芽孢杆菌等报告。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。