### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### 主要技术要求

说明：

招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共3项，如不提供证明资料，做负偏离处理；其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

1.总体要求：

- 产品适用于手术中对组织的切割和凝血，可与膀胱镜、腹腔镜、汽化镜、宫腔镜等连接。可配合配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。

- 设备满足所有外科领域的手术需要，具有单/双极电切电凝等功能；

2.技术参数要求：

- 电刀具备单/双极脚踏接口，单极和双极均具备手控和脚控方式，方便腔镜连接使用。

- 配备单极脚踏控制系统，同时可以实现双极电凝需求。脚踏主体以高品质铝制成，防滑基座，防水连接，在电切与电凝之间有隔板，防止误操作。

- ▲主机采用智能组织感知（组织密度即使反馈）技术：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。（附制造商原厂彩页资料证明）

- 电刀主机带有回路负极板接触质量监测系统,可随时监测负极板和病人体表的接触面积质量,接触质量不好时主机立刻停止输出,彻底消除负极板烫伤的危险.

- ▲可连接设备同品牌的负极板使用，确保手术效果更安全可靠。（附制造商原厂彩页资料证明）

- ▲设备同品牌的负极板类型包括成人、儿童和新生儿等各种品规，更多的型号满足所有临床需求确保针对不同类型的病患手术均能安全使用。（附制造商原厂彩页资料证明。）

- 微双极电凝，功率1-70W，在此功率范围内当双极间组织电阻值达到100欧姆时，输出功率开始缓缓下降，方便用于神经外科、显微外科和其它应用双极的外科手术。

- 带射频启动口,可以连接排烟装置。

- 带有RS232串口，通过通讯装置或者多媒体可采集电刀的有关信息，为医疗事故提供依据。

- 具备连接同品牌氩气刀功能。

- 主机全部微电脑控制，触摸式控制面板，数字式输出功率显示且输出时 伴有不同声光指示，可以同时接两个单极电刀笔，而且可以同时输出同时工作（并非交替输出工作），更便于开展心脏手术。

3.配置清单（单套配置）：

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 高频电刀主机 | 1 套 |
| 3.2 | 按钮式手控电刀笔 | 5 支 |
| 3.3 | 成人病人回路负极板 | 5片 |
| 3.4 | 国产转换接头 | 1个 |
| 3.5 | 单极脚踏开关 | 1套 |
| 3.6 | 双极脚踏开关 | 1套 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。