# 项目要求

本项目为深圳歌剧舞剧院2022年消防系统维修服务项目。

## 投标人资格要求

★资格证明:投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件盖公章，原件备查）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书等证明文件）复印件加盖投标人公章。

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://www.szzfcg.cn/），（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标人具有消防设施工程专业承包二级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上资质（提供相关资质证明复印件加盖公章）。

- 投标人需提供安全生产许可证复印件（加盖公章，原件备查）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

注：招标机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网” ( http://zfcg.sz.gov.cn/)等渠道查询相关主体信用记录，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

## 投标报价

  - 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整。即结合维修现场实际情况，包工、包料、包质量、包安全、包调试、包进度、包文明施工等与本项目相关的所有费用，采购人不再向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。

  - 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标人在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标人对每项服务的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

  - 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

  - 除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

  - 投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

  - 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

  - 本项目预算金额为人民币贰拾伍万元整（¥250,000.00），投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 商务要求

### （一）服务期限（完成期限）、地点要求:

1.★完成期限：2022年12月底。

2. 服务地点：深圳市福田区梅华路128号综合楼及宿舍楼。。

### （二）★付款方法和条件:

分两次支付：首付款签订委托合同后15个工作日完成支付手续，占中标金额的70%；尾款在项目结束并通过采购人验收后15个工作日完成支付手续，占中标金额的30% 。

### （三）合同价款形式

本项目为合同价款形式为固定总价合同。

### （四）验收标准

由采购单位验收，按国家有关规定，质量达到合格或以上标准。

### （五）售后服务

1.质保周期1年。质保期内如出现设备问题或故障需在电话通知后4小时内安排响应,一般故障8小时内处理完毕,重大故障48小时内处理完毕。

2.所有设备安装完毕后需对馆内有关人员进行相关培训。

3.中标人将拆卸下来的旧设备，放到采购人指定地点。

## 技术（服务）要求

### （一）服务内容

服务内容包括拆卸、搬运旧设备，安装新设备等相关维修维护工作。详见招标文件第五章 六、附件：《2022年消防系统维修表》。

### （二）服务要求

1、中标单位应根据技术要求与设计图纸（如有）一起使用，如技术要求与相关图纸不符合时应以两者中较高要求为准。

2、在符合本工程技术要求外，中标单位更应符合国家与地方的法律、法规、规范、规程的要求。

3、所用材料的品种、规格和质量须符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的消防物品材料、设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品。

4、投标人应认真了解现场场地的地址特点，充分考虑由于现场因素对现场施工、住宿、材料二次搬运等带来的影响和费用，并提出合理的有效措施，确保工期和质量，相关费用列入施工措施费计入投标报价，结算时不作调整。

5、当工程量清单项目或设计图纸与招标文件的“技术要求”不一致时，投标人在投标报价、中标单位在采购时以最高的技术要求为准。

6、中标单位应编制《安全文明施工组织设计》专项方案，该方案应满足国家、地方现行法律法规及合同有关条款的规定并经监理工程师批准后实施。

7、所有用于本工程的材料的防火等级必须满足设计及防火规范要求。

8、所需用的脚手架、满堂架搭设、支架搭设应符合有关规定要求。

9、所用的设备及材料需满足国家相关质量标准、安全标准、环保要求，无安全隐患，投标人需先行查看施工场地的实际环境并了解采购人的要求，并制作好施工方案图，并确保在施工过程中安全、文明施工，所有废弃物品归由中标单位清运；否则施工过程中出现的任何分歧及由此产生的任何后果由中标单位负责；本工程要求达到绿色建筑标准，技术上、施工上必须严格执行相关标准、规范。

10、中标人严格做好防疫防控有效措施，进出的相关人员必须根据防疫防控要求，做好核酸检测并把相关人员报备给采购人，批准后方可进入施工。中标人如因没有严格遵守防疫防控有关要求导致影响工作，将严肃追究中标人相关责任，同时，采购人有权终止合同，履约金保证金不返还给中标人，并承担合同总价款30%违约金。

## 附件：《2022年消防系统维修表》

《2022年消防系统维修表》

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调机房及2楼配电房防火窗 |
| 1 | 普通玻璃窗 | 位置：空调机房 玻璃窗拆除 3. 按甲方要求移至指定位置 | 个 | 1 |
| 2 | 防火玻璃窗 | 位置：空调机房 2.防火玻璃窗采购安装 3.甲级防火玻璃 4.含五金配件及调试 5.规格：根据设备房需求实地测量 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 套 | 1 |
| 3 | 普通玻璃窗 | 位置：2楼配电房 玻璃窗拆除 3. 按甲方要求移至指定位置 | 个 | 4 |
| 4 | 防火玻璃窗 | 1.位置：2楼配电房 2.防火玻璃窗采购安装 3.甲级防火玻璃 4.含五金配件及调试 5.规格：根据设备房需求实地测量 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 套 | 4 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 1.位置：空调机房，2楼配电房 2.墙面抹底灰 3..墙面抹白 4..按规范进行施工 | m2 | 10 |
| 二、配电房防火阀 |
| 6 | 碳钢阀门（拆除+更换） | 1．280°防火阀 2.位置：1号变压电房 3.规格：1740*1430 4.工作内容：原风阀拆除，加工安装（拆除+修复+调试） 5.按规范进行安装 | 个 | 1 |
| 7 | 碳钢阀门（拆除+更换） | 1．280°防火阀 2.位置：1号变压电房 3.规格：1760*860 4.工作内容：原风阀拆除，加工安装（拆除+修复+调试） 5.按规范进行安装 | 个 | 1 |
| 8 | 碳钢阀门（拆旧+更换防火阀） | 1．280°防火阀 2.位置：2号变压电房 3.规格：1200*860 4.工作内容：原风阀拆除，加工安装（拆除+修复+调试） 5.按规范进行安装 | 个 | 1 |
| 9 | 碳钢阀门(拆旧+更换防火阀) | 1．280°防火阀 2.位置：2号变压电房 3.规格：1760*860 4.工作内容：原风阀拆除，加工安装（拆除+修复+调试） 5.按规范进行安装 | 个 | 2 |
| 10 | 碳钢阀门(拆旧+更换防火阀) | 1．280°防火阀 2.位置：2号变压电房 3.规格：1160*860 4.工作内容：原风阀拆除，加工安装（拆除+修复+调试） 5.按规范进行安装 | 个 | 1 |
| 11 | 碳钢阀门(拆旧+更换防火阀) | 1．280°防火阀 2.位置：高压柜房 3.规格：1760*1430 4.工作内容：原风阀拆除，加工安装（拆除+修复+调试） 5.按规范进行安装 | 个 | 1 |
| 12 | 配线 | 1.联动控制线 2.型号：NH-RVS-2*1.5 | m | 660.00 |
| 13 | 配管 | 1.配管 2.规格：JDG20 3.安装方式：明敷 | m | 220.00 |
| 14 | 控制模块 | 1.输入输出模块 2.泛海三江 3. 按规范进行安装 | 个 | 7 |
| 15 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 | 系统 | 1 |
| 三、设备房防火门 |
| 16 | 木门拆除 | 1.位置：宿舍楼空调机房 2.原有木门拆除 3.规格：146*237 4.按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 17 | 钢质防火门 | 1.位置：宿舍楼空调机房 2.钢制防火门采购安装 3.规格：146*237 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 18 | 铁门拆除 | 1.位置：1号变压房 2.原有铁门拆除 3.规格：238*237 4.按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 19 | 钢质防火门 | 1.位置：1号变压房 2.钢制防火门采购安装 3.规格：238*237 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 20 | 铁门拆除 | 1.原有防火门拆除 2.规格：138*237 3.按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 21 | 钢质防火门 | 1.位置：2号变压房 2.钢制防火门采购安装 3.规格：138*237 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 22 | 铁门拆除 | 位置：高压柜房 原有防火门拆除 4.规格：177*237 5.按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 23 | 钢质防火门 | 1.位置：高压柜房 2.钢制防火门采购安装 3.规格：177*237 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 24 | 钢质防火门拆除 | 1.位置：宿舍楼1楼电井 2.原有老化防火门拆除 3.规格：66*234 4.按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 25 | 钢质防火门 | 1.位置：宿舍楼1楼电井 2.钢制防火门采购安装 3.规格：66*234 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 26 | 铁门拆除 | 1.位置：发电机房 2.原有铁门拆除 3.规格：120*210 4. 按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 27 | 钢质防火门 | 1.位置：发电机房 2.钢制防火门采购安装 3.规格：120*210 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 28 | 钢质防火门 | 1.位置：楼顶稳压泵房 2.钢制防火门采购安装 3.规格：150*205 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 29 | 钢质防火门 | 1.位置：楼顶电梯机房 2.防火门地面增高 3.符合设计及规范要求 4.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 30 | 钢质防火门 | 1.位置：3楼电梯厅 2.钢制防火门采购安装 3.规格：172*236 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 31 | 木门拆除 | 1.位置：2楼空调机房 2.原有木门拆除 3..规格：95*205 4. 按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 32 | 钢质防火门 | 1.位置：2楼空调机房 2.钢制防火门采购安装 3.规格：95*205 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 33 | 钢质防火门拆除 | 1.位置：中控室 2.原有老化防火门拆除 3..规格：85*216 4.按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 34 | 钢质防火门 | 1.位置：中控室 2.钢制防火门采购安装 3.规格：85*216 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 35 | 钢质防火门拆除 | 1.位置：地下室 2.原有防火门拆除 3.规格：93*216 4.按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 36 | 钢质防火门 | 1.位置：地下室 2.钢制防火门采购安装 3.规格：93*216 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 37 | 钢质防火门拆除 | 1.位置：水泵房安全出口门 2.原有老化防火门拆除 3.规格：98*187 4.按甲方要求移至指定位置 | 樘 | 1 |
| 38 | 钢质防火门 | 1.位置：水泵房安全出口门 2.钢制防火门采购安装 3.规格：98*187 4.FM甲级防火门 5.含闭门器、五金配件及调试 6.符合设计及规范要求 7.按规范进行安装 | 樘 | 1 |
| 39 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面抹底灰 2.墙面抹白 3.按规范进行施工 | 项 | 1 |
| 40 | 灌浆 | 1.防火门柱灌浆 2.按规范进行施工 | 项 | 1 |
| 四、消防水幕泵更换 |
| 41 | 固定式离心消防泵 | 1.产品名称：水幕/雨淋水泵 2.产品型号:XBD6.3/20-100GDLX5(原设备型号) 3.规格参数:压力0.63MPa,功率22kw,转速2900r/s,流量20L/S 4. 工作内容：拆除+安装+调试 5.按规范进行施工 | 台 | 1 |
| 42 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.YJV-1*10 3.按规范进行施工 | m | 285.00 |
| 43 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头 2.横截面：10mm 3.按规范进行施工 | 个 | 54 |
| 44 | 设备防腐蚀 | 1.刷漆 2.水泵手工除锈防腐 3.水泵刷漆（2遍底漆，一遍面漆） 4.按规范进行施工 | m2 | 18.00 |
| 五、宿舍楼消火栓阀门 |
| 45 | 阀门 | 1.闸阀 2.位置：宿舍楼 3.规格:DN100 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 六、湿式报警阀水力警铃 |
| 46 | 水力警铃 | 1.水力警铃 2.规格：(200 3.符合设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 七、水泵房阀门，软接头 |
| 47 | 阀门 | 1.涡轮蝶阀 2.位置：水泵房 3.规格:DN200 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 48 | 阀门 | 1.涡轮蝶阀 2.位置：水泵房 3.规格:DN150 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 49 | 软接头(软管) | 1.软接头 2.规格：DN200 3.连接方式：法兰连接 4.符合设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 50 | 软接头(软管) | 1.软接头 2.规格：DN150 3.连接方式：法兰连接 4.符合设计及规范要求 | 个 | 5 |
| 51 | 软接头(软管) | 1.软接头 2.规格：DN125 3.连接方式：法兰连接 4.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 八、稳压泵房闸阀，止回阀 |
| 52 | 阀门 | 1.闸阀 2.位置：稳压泵房 3.规格:DN65 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 53 | 阀门 | 1.闸阀 2.位置：稳压泵房 3.规格:DN50 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 54 | 阀门 | 1.止回阀 2.位置：稳压泵房 3.规格:DN65 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 55 | 阀门 | 1止回阀 2.位置：稳压泵房 3.规格:DN50 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 56 | 阀门 | 1.止回阀 2.位置：天面水池 3.规格:DN150 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 57 | 阀门 | 1．涡轮蝶阀 2.位置：天面水池 3.规格:DN150 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 九、消防水池自动进水管道阀门 |
| 58 | 阀门 | 1.闸阀 2.位置：消防水池进水 3.规格:DN150 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 59 | 阀门 | 1.闸阀 2.位置：消防水池进水 3.规格:DN150 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式：法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 60 | 管道刷油 | 1.管道刷漆 2. 一楼水池旁刷漆 3.除锈 4.两遍防锈底漆，一遍面漆 | m2 | 70.00 |
| 61 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.消防水池给水管 3.规格：DN150 4.符合设计及规范要求 | m | 120.00 |
| 62 | 软接头(软管) | 1.软接头 2.规格：DN150 3.连接方式：法兰连接 4.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 63 | 遥控浮球阀 | 遥控浮球阀 2.位置：消防水池进水 3.规格：DN150 4.连接方式：法兰连接 5.符合设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 64 | 开孔 | 1.混凝土开水钻 2.规格：DN200*100cm 3.符合设计及规范要求 |  |  |
| 65 | 开孔 | 1.混凝土开水钻 2.规格：DN50 3.符合设计及规范要求 |  |  |
| 66 | 回填方 | 1.土方回填 2.多余土方弃置 | m3 | 2.25 |
| 67 | 挖土方 | 1.沟槽开挖 2.开挖横截面：500mm*1500mm 3.按规范进行施工 | m3 | 2.25 |
| 68 | 水泥混凝土 | 1.混凝土路面开挖 2.规格：500mm*5000mm 3.厚度200mm 4.按规范进行施工 | m2 |  |
| 69 | 水泥混凝土 | 1.混凝土路面恢复 2规格：500mm*5000mm 3.厚度200mm 4.按规范进行施工 | m2 |  |
| 70 | 水池清洗 | 1.水池放水后水池清洗 | 项 | 1 |
| 71 | 水池放水 | 1.水池放水 | 项 | 1 |
| 72 | 墙面涂膜防水 | 1.挂细钢丝网 2.抹砂浆 3.涂刷防水涂料底料 4.聚合物水泥防水涂料 | m2 | 10.00 |
| 73 | 垃圾清运及材料运输 | 1.垃圾处理及材料运输 2.现场清理、打扫 | 项 | 1 |
| 十、主楼3楼及地库喷淋聚热盘 |
| 74 | 喷淋头 | 1.地库喷淋头 2.规格：DN15 3. 符合设计及规范要求 | 个 | 108 |
| 75 | 喷淋头 | 1.3楼大厅喷淋头 2.规格：DN15 3.符合设计及规范要求 4.高空作业 | 个 | 150 |
| 76 | 聚热盘 | 1.聚热盘 2.规格：(180 3. 符合设计及规范要求 | 个 | 150 |
| 十一、室外栓拆除 |
| 77 | 挖土方 | 1.土方开挖 2.规格：宽1.0米*深1.0米*长1.0米 3.按规范进行施工 | m3 | 1.00 |
| 78 | 水泥混凝土 | 1.混凝土路面开挖 2.规格：1m*1m 3.厚度200mm 4.按规范进行施工 | m2 | 18.00 |
| 79 | 水泥混凝土 | 1.混凝土路面恢复 2规格：1m*1m 3.厚度200mm 4.按规范进行施工 | m2 | 18.00 |
| 80 | 回填方 | 1.回填方 2.夯实 3.按规范进行施工 | m3 | 9.00 |
| 81 | 消火栓 | 1.消火栓拆除 3.连接方式:法兰连接 4.规格:DN150 5.破坏性拆除 | 个 | 4 |
| 82 | 余方弃置 | 1.余方弃置 | m3 | 1.00 |
| 83 | 施工围挡 | 1.施工围挡 2.按规范进行施工 | m | 30.00 |
| 84 | 消火栓钢管 | 1.消火栓钢管拆除 2.规格：DN150 3.破坏性拆除 | m | 1.00 |
| 十二、防火分隔 |
| 85 | 线槽盖板 | 1.位置：主楼1、2、3楼电井线槽 2.定制盖板进行安装 | 个 | 1 |
| 86 | 配电房水塔线管 | 1.位置：宿舍楼2楼配电房 2.墙壁开孔 规格：DN50 3.线管铺设 4.墙壁孔洞封堵 | 项 | 1 |
| 十三、宿舍楼应急照明系统 |
| 87 | 应急灯 | 1.挂壁安装 2.国标 3.应符合规范设计要求安装 | 个 | 12 |
| 88 | 疏散指示灯 | 1.挂壁安装 2.国标 3.应符合规范设计要求安装 | 个 | 9 |
| 89 | 安全出口灯 | 1.挂壁安装 2.国标 3.应符合规范设计要求安装 | 台 | 2 |
| 90 | 继电器 | 1.配电箱内安装 2.国标 3. 应符合规范设计要求安装 | 个 | 3 |
| 91 | 保险管 | 1.保险管 2.国标 3.应符合规范设计要求安装 | 个 | 1 |
| 92 | 漏电保护 | 1.漏电保护 2.国标 3.应符合规范设计要求安装 | 个 | 1 |
| 93 | 专用配电箱 | 1.挂壁安装 2.国标 3.应符合规范设计要求安装 | 个 | 1 |
| 94 | 线管拆除 | 1.水塔线管 2.规格dn20 3.按规范进行施工 | m |  |
| 95 | 墙壁开孔 | 1.电井 2.规格dn50 3.按规范进行施工 | 个 |  |
| 96 | 桥架盖板 | 1.电井 2.规格400mm 3.按规范进行施工 | m |  |
| 97 | 配管 | 1.明敷 2.规格：JDG20 3.按规范进行施工 | m | 660.00 |
| 98 | 配线 | 1.管内敷设 2.规格：zc-bv3*2.5 3.按规范进行施工 | m | 12.00 |
| 99 | 辅材 | 1.辅材 | 项 | 1 |
| 100 | 应急照明系统调试 | 1.宿舍楼应急照明系统调试 | 系统 | 1 |
| 十四、水泵止回阀 |
| 101 | 水泵止回阀 | 1.止回阀 2.位置：水泵房 3.规格:DN100 4.压力等级:1.6MPa 5.连接方式;法兰连接 6.符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 十五、配电房绝缘胶垫 |
| 102 | 绝缘胶垫 | 1.位置：宿舍楼2楼配电房 2.规格:5MM绝缘胶垫 | ㎡ | 15 |
| 十六、干粉灭火器 |
| 103 | 干粉灭火器 | 1.ABC干粉灭火器 2.规格：4kg 3.符合设计及规范要求 | 瓶 | 31 |
| 104 | 干粉灭火器箱 | 1.灭火器箱 2.规格：国标 3.符合设计及规范要求 | 个 | 21 |