# 项目要求

## 一、项目概述

根据《深圳市人民政府应急管理办公室关于进一步加强全市应急能力建设的意见》（深应急办字〔2018〕87号）和《深圳市应对突发事件军地联动机制实施办法》（深应急委办〔2019〕1号）要求，各区应急管理局，根据应对突发事件需要，平时应为驻深部队提供采购必要的专业设备、装备、物资、器材，着力提升部队应对突发事件能力建设，所需经费列入本级财政部门预算。

结合龙华区综合应急救援队伍实际，拟采购应急救援物资、水域救援装备、高空（山岳）救援装备，供深圳市龙华区应急管理局工作人员及辖区31627部队、75615部队和市公安局龙华分局机训大队等龙华区综合应急救援大队人员使用。

## 二、投标人资格要求

★资格证明：投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件盖公章，原件备查）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件。

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://www.szzfcg.cn/），否则投标将不被接受（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 本项目不接受进口产品参与投标。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

## 三、投标报价

1、投标报价应以人民币为结算单位，投标报价须包括：设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等全部费用。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。

2、投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。

3、详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类产品最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为投标无效处理。

4、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

7、★本项目财政预算为：人民币壹佰捌拾万元整（¥1,800,000.00），投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 四、商务要求

### （一）交货要求

1、★交货期：合同签订生效之日起 60日历日内。

2、交货地点：采购人指定地点（深圳市）。

### （二）付款方法和条件

1、签订合同后一个月内支付首付款50%；

2、项目完成验收合格后付尾款50%。

### （三）验收要求

中标单位完成采购服务后，根据龙华区应急管理局的统一安排，对中标单位进行整体评价和验收。对在验收过程中，对发现的问题，依据实际情况及可能造成我局的损失的，向中标单位提出整改要求和整改期限，未能按约定完成整改内容的，有权要求中标单位赔偿我局损失。

### （四）售后服务

1、货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

2、货物验收后，中标单位需免费提供仓库暂存货物。

3、维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

## 五、技术要求

### （一）总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）★供货范围（货物清单）

1、货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援物资装备 | 一批 | 拒绝进口 |

2、货物清单明细

| 序号 | 类别 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般应急救援物资 | 小型对讲机 | 50 | 部 |
| 2 |  | 救生衣 | 1000 | 件 |
| 3 |  | 救生圈 | 1000 | 个 |
| 4 |  | 防汛沙袋 | 2000 | 个 |
| 5 |  | 救援指挥帐篷 | 2 | 顶 |
| 6 |  | 救援帐篷 | 10 | 顶 |
| 7 |  | 行军床 | 30 | 张 |
| 8 |  | 登高车 | 2 | 台 |
| 9 |  | 三联消防梯 | 3 | 架 |
| 10 |  | 缓降器 | 10 | 个 |
| 11 |  | 救生气垫 | 3 | 个 |
| 12 |  | 作训服 | 280 | 套 |
| 13 |  | 水基型灭火器（核心产品） | 1000 | 支 |
| 14 | 水域救援个人装备 | 头盔 | 10 | 顶 |
| 15 |  | 急流救援浮力马甲 | 10 | 件 |
| 16 |  | 湿式水域救援服 | 10 | 套 |
| 17 |  | 水域救援手套 | 10 | 付 |
| 18 |  | 抛投绳袋 | 10 | 个 |
| 19 |  | 水域救援靴 | 10 | 双 |
| 20 |  | 高音哨 | 10 | 个 |
| 21 |  | 水域救生刀 | 10 | 把 |
| 22 |  | 潜水强光手电 | 10 | 支 |
| 23 |  | 水感应频闪灯 | 10 | 个 |
| 24 |  | 弹力牵引绳 | 10 | 条 |
| 25 |  | 装备包 | 10 | 个 |
| 26 | 水域救援团队装备 | 冲锋舟 | 3 | 艘 |
| 27 |  | 橡皮艇 | 3 | 艘 |
| 28 |  | 舷外机1 | 1 | 个 |
| 29 |  | 舷外机2 | 2 | 个 |
| 30 |  | 充气救援艇 | 3 | 艘 |
| 31 |  | 绳索横渡系统套装 | 3 | 套 |
| 32 | 高空（山岳）救援团队装备 | 100m静力绳（红） | 2 | 条 |
| 33 |  | 装备包 | 6 | 个 |
| 34 |  | 10米8mm辅绳 | 2 | 条 |
| 35 |  | 60cm扁带 | 20 | 条 |
| 36 |  | 120cm扁带 | 20 | 条 |
| 37 |  | 分力板 | 5 | 个 |
| 38 |  | 护绳套 | 4 | 个 |
| 39 |  | 保护站套装包 | 4 | 个 |
| 40 |  | 100m静力绳（黄） | 2 | 条 |
| 41 |  | 救援三角吊带 | 2 | 条 |
| 42 |  | 手式上升器 | 4 | 个 |
| 43 |  | 单滑轮 | 8 | 个 |
| 44 |  | 双滑轮 | 8 | 个 |
| 45 |  | 横渡滑轮 | 2 | 个 |
| 46 |  | 吊运系统抓结 | 4 | 条 |
| 47 |  | 滑轮组套装包 | 2 | 个 |
| 48 |  | 100m静力绳（蓝） | 2 | 条 |
| 49 |  | 绳索保护桥 | 2 | 个 |
| 50 |  | 自锁保护器 | 5 | 个 |
| 51 |  | 止坠器 | 2 | 套 |
| 52 |  | 钛合金筐式救援担架 | 1 | 套 |
| 53 |  | 可调吊运扁带 | 1 | 套 |
| 54 |  | 背负系统 | 1 | 副 |
| 55 |  | 担架系统附件包 | 1 | 个 |
| 56 | 高空（山岳）救援单兵装备 | 头盔 | 10 | 顶 |
| 57 |  | 半身安全带 | 10 | 条 |
| 58 |  | 60cm扁带 | 10 | 条 |
| 59 |  | 120cm扁带 | 10 | 条 |
| 60 |  | O型锁 | 150 | 个 |
| 61 |  | 手式上升器 | 10 | 个 |
| 62 |  | 脚蹬带 | 10 | 条 |
| 63 |  | 牛尾 | 10 | 条 |
| 64 |  | 8字环 | 10 | 个 |
| 65 |  | 头灯 | 10 | 个 |
| 66 |  | 手套 | 10 | 付 |
| 67 |  | 装备包 | 10 | 个 |
| 68 | 现场安全检查工具（训练用） | 防爆手电筒 | 100 | 个 |
| 69 |  | 插座相位检测仪 | 100 | 个 |
| 70 |  | 感应电笔 | 100 | 支 |
| 71 |  | 激光测距仪 | 100 | 个 |
| 72 |  | 气体浓度报警器 | 100 | 个 |
| 73 |  | 红外测温枪 | 100 | 把 |
| 74 |  | 风速计 | 100 | 个 |
| 75 |  | 工具包 | 100 | 个 |

### （三）主要技术要求

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般应急救援物资 | 小型对讲机 | 1、支持频率范围：409.7500MHz-409.9875MHz、430.000MHz-440.000MHz； 2、配备40mm大口径扬声器； 3、通话音量上与清晰度要稳定； 4、传输距离1至5公里； 5、可满足一对多频率快速配对，最高支持16个频率写入多台对讲机。 |
| 2 |  | 救生衣 | 1、体积小，便于携带，收纳方便； 2、简易充气：可对着气管吹气即可使用； 3、材质：牛津布履膜； 4、尺寸：均码，约63cm*43cm。 |
| 3 |  | 救生圈 | 1、高强度橡胶材质，富有弹性； 2、独立双气囊设计； 3、浮力大小：≥15kg； 4、外径约58cm，内径约27cm； 5、产品重量：约650g。 |
| 4 |  | 防汛沙袋 | 1、产品颜色：军绿色； 2、产品材质：加厚帆布； 3、封口形式：抽绳式； 4、产品尺寸：50cm*25cm。 |
| 5 |  | 救援指挥帐篷 | 1、帐篷总质量≤645Kg，使用面积≥100.0㎡； 2、帐篷面布采用28×2/28×2涤纶迷彩防水帆布，里布为150D/150D平纹本色牛津布。其在抗撕裂、耐老化、防霉腐、防雨等方面的性能优异，因此使用寿命长，可连续使用2年以上，正面使用可达3年以上； 3、帐篷设有保温层，冬季密闭、夏季通风，保温隔热性能好。兼有南北地区、冬夏通用的特点； 4、帐篷结构合理、安全可靠，可承受自重约80㎜积雪和9级风力荷载的作用； 5、帐篷构造简单，架设与撤收方便，速度快。无需扶梯进行登高作业及任何辅助工具。1小时/15人即可完成架设或撤收； 6、篷内宽敞、明亮、干净。配有地布，门窗设有纱网，住用舒适； 7、篷内四角处的专用工作室分别由四片分隔吊围形成，悬挂、拆除方便，必要时（如开会）可临取下，将四个工作室的使用面积并入主厅一起使用； 8、帐篷具有接长功能，必要时可将两顶帐篷沿纵方向联接在一起使用，使用面积可扩大一倍。满足某些场合的临时性特殊需要； 适用范围：供部队野外条件，首长指挥集体使用 外帐防水系数：2000mm(含)-3000mm(含)。 |
| 6 |  | 救援帐篷 | 1、帐篷为双坡面框架结构。长3.90m、宽3.70m、、顶高约2.60m、檐高约1.70m、占地面积≤15㎡。 2、帐篷内结合篷架设有双层制式帆布床铺，上下各6位，可12人同时住用； 3、帐篷面层采用28×2/28×2涤纶草绿色防水帆布。抗拉、抗撕裂、耐老化、防霉腐、防雨等方面的性能优良。内层为13/1×13/1白色阻燃涤纶平布。正常使用寿命达3年以上； 4、帐篷面布和里布之间设有合纤针刺毡保暖层，冬季密封，夏季通风，篷内热环境控制能力强，保温隔热性能好； 5、帐篷结构合理，安全可靠。能承受自重、8级风力和80mm厚的积雪荷载； 6、帐篷构造简单，架设撤收方便。30min/6人内即可架设或撤收完毕。 |
| 7 |  | 行军床 | 1、折叠尺寸：约95cm*70cm*10cm； 2、展开尺寸：约185cm*70cm*35cm； 3、面板材质：600D牛津布； 4、架子材质：钢管； 5、产品重量：≤12公斤； 6、产品承重：≥135公斤； 7、产品特点：稳固可折叠，携带方便。 |
| 8 |  | 登高车 | 1、登高台面：约3mm平板折弯； 2、剪叉支杆：不小于160*100*3.75mm矩形管； 3、底架：不小于160*80*5.5mm 矩形管； 4、道轨：约5mm平板折弯做道轨，使用尼龙滑块做导轨轮，接触面大，升降平稳，晃动小； 5、密封圈要求经久耐用，不泄露； 6、液压油管2-10-43MPa，双层钢网高压油管； 7、泵站：升降平台专用液压泵站，加装应急下降阀，平台断电可手动控制下降；内置溢流阀，可防止上行运动时系统压力过高，起到超载保护功能； 8、功率及电压：3.0kw/380v； 9、轮胎：700-9 ，轮胎4套； 10、支腿：不小于160*80*3.75mm 矩形管配做； 11、稳定可靠的配电箱； 12、控制形式：上、下控制。控制部分加装急停安全，以最大限度保障财产及人身安全，各操作部分使用36V安全控制电压； 13、行程开关安全稳定； 14、轴销：45#圆钢配做，煮黑处理。各轴销间加装SF-2无油自润滑轴承； 15、液压油：46#抗磨液压油 16、升降速度：4-6米/分钟，下降速度可调； 17、除锈处理：抛丸、喷砂除锈处理；除去钢结构构件表面的锈蚀及飞溅，能使钢构件表面产生一定程度的凹凸不平的效果，增大粉末的附着力； 18、喷涂处理：使用静电粉末喷涂；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强，色泽亮度高，经久不褪色。 |
| 9 |  | 三联消防梯 | 1、伸缩长度（mm）：15000±30； 2、收缩长度（mm）：5600±30； 3、最小梯宽（mm）：350±40； 4、梯蹬间距（mm）：300±2； 5、整梯质量（kg）：≤85±3。 |
| 10 |  | 缓降器 | 1、本产品外壳采用PC材料，整体布料具有阻燃、抗腐蚀、抗磨损性能，透气舒适； 2、救生缓降背包由安全钩、全身式安全带、绳索、金属连接件、逃生锤、灭火器、防毒面具、防护手套及绳索卷盘组成。所有部件一个整体背包包装，收纳合理紧凑； 3、降落伞绳索式拉绳，紧急情况激活此绳，逃生者自动匀速降落至地面。救生绳内芯采用航空钢丝绳，耐火耐磨，下降时中途遇到火情不易烧断； 4、智能控速，匀速缓降，下降速度在0.55m/s-1.5m/s之间。5.载荷重量&gt;=200kg； 6、逃生高度25米至200米。整体重量12kg至18kg。体积&lt;=48*31*18（cm）； ▲7、需提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告（原件备查）； ▲8、缓降过程中随时可悬停； ▲9、产品需通过ISO9001体系认证。 |
| 11 |  | 救生气垫 | 1、产品尺寸：6*4*2米； 2、产品材质：PVC夹网布； 3、颜色：红黄搭配； 4、产品工艺：机器缝纫，高温焊接。 |
| 12 |  | 作训服 | 1、春夏装成分:聚酰胺纤维95%，氨纶5%； 2、适用季节:春季/夏季； 3、功能:速干吸湿排汗耐磨不退色； 4、春秋装成分:塔丝隆双线格； 5、适用季节：春季/秋季； 6、功能:透气耐磨防水不褪色。 |
| 13 |  | 水基型灭火器 | 1.灭火类型：不少于A/B /E/F类火，适用于扑灭固体、液体、低压带电类（36KV）； ▲2.内装灭火剂符合GB17835-2008标准, 充装灭火剂为水系灭火剂S-100-AB； 3.灭火器外径：≤60mm； ▲4.灭火剂容量：≤400ml； 5.保质期：3年； 6.有效喷射时间：≥12秒； 7.有效喷射距离：≥2.5米； ▲8.提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件； ▲9.内装灭火剂为环保、无毒无刺激，并提供相关检测报告，产品通过国家绿色环保认证；内装灭火剂经第三方检测证明不含持久性有机污染物并提供相关检测报告； ▲10.须提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验报告和国家强制3C产品认证证书扫描件（原件备查）。 |
| 14 | 水域救援个人装备 | 头盔 | 1、颜色：红色； ▲2、需符合认证：CEEN-1385:2012、国家船舶质检中心认证： ▲3、材质：ABS工程塑料／EVA内衬并确保24h持续浮于水面； 4、强度：头盔应能承受不小于15J的冲击； 5、六个通风、排水槽； ▲6、两侧战术导轨可固定头灯、战术手电： 7、下额护垫快速调节带： 8、头围调节旋钮： 9、开口式护耳； 10、尺码：M(52-60cm)、L(58-62cm)； 11、重量：≤580g。 |
| 15 |  | 急流救援浮力马甲 | ▲1、需符合认证：CEEN 12402-3、国家船舶质检中心认证； 2、浮力：≥150N； 3、浮力损失率：≤1.60%； 4、衣身强度：施加>3300N作用力，30分钟而不损坏； 5、肩部强度：施加>1000N作用力，30分钟而不损坏； 6、闭合和调节器织带强度（即快速释放带闭合下测试）：向闭合调节器施加>2500N作用力，30分钟而不损坏； 7、结构拉链强度：救生衣织带全部松开，仅拉链闭合，向救生衣施加>1600N作用力，30分钟而不损坏； ▲8、结构织带抗拉强度：>4400N；裆部腿带（环）抗拉强度：>3100N；面料撕破强力：>780N； 9、救生衣正面左右两侧及后背应有胸牌、铭牌，战术魔术贴粘贴区域； ▲10、救生衣应有7个点调节，4条腰部调节织带，肩部2条调节织带，底部1条环绕式调节织带，通道式可调节肩带，多余织带可隐藏至通道内； ▲11、自带逃离装置：环绕胸部的快速释放救生带，释放带宽5厘米； ▲12、正面两个激光切割的Hypalon MOLLE耐磨防割材料排水口袋，双口袋应设计有不少于16个外挂点，口袋设计有对讲机天线孔； ▲13、战术模块化外挂设计，前后不少于40个救援战术拓展外挂点，6个D型挂点，4个织带挂点，可附加救援刀、口哨、荧光棒、定位灯等多种配件； 14、抛绳袋快速释放带，可将专用抛绳袋左右两侧固定并快速释放： 15、后领口应设计有提手；双插扣加重型YKK拉链；正面、背面多处设有不少于7条SOLAS海事级反光带： 16、可拆卸的腿带设计，可与瘦小身材人士完美契合，有助于防止溺水： 17、可增加后背战术外挂补水袋；后背松紧荧光棒插槽； 18、重量：≤1900g； 19、颜色：红色； 20、尺码：均码（胸围75cm-142cm)。 |
| 16 |  | 湿式水域救援服 | 1、颜色：橙色； ▲2、需符合认证：CEEN 14225-1:2017、国家船舶质检中心认证； ▲3、耐酸汗渍色牢度：≥4级；耐碱汗渍色牢度：≥4级；耐摩擦色牢度（直向）：≥4级；耐水色牢度：≥4级；耐磨性能：8000次未破损；顶破强力：630N； 4、面料：100%Everflex氯丁橡胶； 5、采用上下分体式设计，整体更协调，可根据气温自由组合； 6、无极调节腰带，高强度塑钢快插扣,5cm宽尼龙织带； 7、袖口及裤脚部位均设计有开口拉链，穿着更舒适便捷： 8、裆部拉链设计，方便不脱装备的情况下如测： 肘部、臀部、膝部采用STRONG-PAD梯面耐磨布料补强，补强部位厚度不低5mm； 9、采用盲缝工艺，裆部压胶加强； 10、手臂及背部反光字体，小腿处反光条增加辨识度； 11、高强度YKK拉链； 12、裤腿外侧可扩容收纳口袋； 13、可调节松紧吊带。 |
| 17 |  | 水域救援手套 | 1、手指已预先弯曲设计，可在抓握时减轻手部疲劳； 2、接缝采用滴胶和盲缝工艺，以提高耐用性和保暖性； 3、手掌压纹技术增加抓握力及摩擦力； 4、掌心合成皮革，增加绳索操作耐磨度； 5、手背反光条、反光logo增加辨识度； 6、手腕魔术贴粘扣，便于调节松紧； 7、手腕上的织带环配对按扣有助于将手套固定在一起。 |
| 18 |  | 抛投绳袋 | 1、专为急流水域救援而设计，抛绳包由内、外包双包组成，外包为腰包，使用快卸扣系于腰间，方便拆除。内包为抛绳包，内装直径6.5mm浮力绳20米。抛绳包正反面皆有高亮3M荧光带，遇险者和施救者皆可迅速识别，两侧皆设计有网格，使进水后的绳包能够快速的将水排出，以防绳包兜水给使用者带来不必要的负担。抛绳包整体皆自带浮力，包体由高强、耐磨、防撕裂500D尼龙面料制成。 2、保持在你的腰背； 3、内部绳袋完全脱离腰包； 4、用于承载的八字环； 5、使用带快速释放扣的可调节腰带将绳包牢固的固定在腰部； 6、包、绳完全浮于水面； ▲7、材质：100％复丝HT聚丙烯； ▲8、拉力：11KN； ▲9、符合EN 564:2014认证。 |
| 19 |  | 水域救援靴 | 1、水域救援靴，高帮设计保护脚踝，旋钮式系带，进口合成皮革及5mm氯丁橡胶内里，提供保暖及舒适性。两侧隐藏式排水孔。使救援人员在溪谷、礁石、青苔、乱石间如履平地，鞋底须有防穿刺功能。特别适合在山涧、溪谷、内涝等环境使用； ▲2、符合认证：EN ISO 20346:2014； 3、颜色：黑色； 4、鞋帮：高帮保护脚踝； ▲5、绑带：旋钮式绑带； 6、面料：合成皮革； 7、内里：5mm氯丁橡胶； 8、鞋底：橡胶吸盘式防滑大底； ▲9、中底：凯夫拉防穿刺中底； 10、鞋舌：橡胶包裹保护； 11、鞋跟：橡胶包裹防护，脚蹼固定卡位； 12、拉链：YKK拉链。 |
| 20 |  | 高音哨 | 1、采用ABS工程硬塑，无滚珠，穿透力强，浸水后不影响使用； 2、尺寸：长6.2cm，宽1.8cm，厚2.8cm； 3、材质：环保ABS塑胶； 4、分贝：≥120； 5、重量：≤16g。 |
| 21 |  | 水域救生刀 | 1、TC4钛合金水域救援刀，具有优良的耐腐蚀性，可与救生衣完美结合，是救援专业人员的绝佳选择。附着在救生衣上，以便右手或左手能够顺利操作。钝头可防止意外穿刺。锯齿刀很容易穿过绳子； 2、钝头设计可防止意外穿刺； 3、超耐腐蚀； 4、锯齿快速割绳设计； 5、刀鞘保险设计； 6、护套夹牢固地固定在浮力马甲上； 7、刀长：190mm；刃长：70mm；刃厚：3mm； 8、重量：60g； 9、材质：TC4钛合金。 |
| 22 |  | 潜水强光手电 | 1、寿命长达50,000小时，三种模式：高-中–SOS，工作电压：2.7V-4.5V，兼容电池：1个18650电池，超亮800流明，可以承受最大压力为20PA，防水深度达到100米，专利侧开关，用于非视觉，单手触摸操作，特别设计的电源指示灯功能，采用高级航空铝合金，耐腐蚀，可在海水中使用； ▲2、亮度：800 Lumens； 3、续航时间：120min； ▲4、防水等级：IPX8； 5、色温：6300K； 6、下潜深度：100m； 7、角度：15°； 8、尺寸：132mm*25.4mm； 9、重量：120g。 |
| 23 |  | 水感应频闪灯 | 1、LED水感应频闪信号灯，是夜间水域救援、水上激流探险等运动一个重要的随身工具，可以给救援人员、队友标识你的位置，方便救援或避免发生意外，方便卡在救生衣上； ▲2、模式：湿水自动点亮； 3、灯芯：LED； 4、电池：锂电池； 5、尺寸：23mmX25.5mmX25.5mm； 6、特点：水感应式开关，遇水自动点亮、闪烁。 7、内置锂电池，能连续闪烁8小时以上，离水后按下开关，可以关闭闪烁、灭灯。 8、重量：16g; |
| 24 |  | 弹力牵引绳 | ▲1、急流救援浮力马甲弹力牵引绳，静态长度80cm（可拉升到130cm），含22KN拉力安全扣及316不锈钢圈； 2、直径：12mm； 3、材质：弹力橡皮筋/尼龙织带； 4、强度性能：不小于5000N； 5、安全勾材质：铝合金； 6、安全拉力不小于22KN（CE EN12275:2013）； 7、钢圈直径：6mm； 8、钢圈材质：316不锈钢； 9、长度：80-130cm; 10、重量：193g; ▲11、符合认证：特种安全防护产品质量监督检验中心认证。 |
| 25 |  | 装备包 | 1、采用PVC及CORDURA防撕布制作，结实耐用。可双肩、单肩背负，背带可拆卸隐藏至背包底部。多处外挂设计、身份卡插槽，便于在众多装 备包中快速找到自己的装备。内置网袋，拉链可上锁，袋底纯铜排水孔； 2、容量：110L； 3、重量：1300g； 4、材质：PVC、CORDURA。 |
| 26 | 水域救援团队装备 | 冲锋舟 | 1、舟长：6370±30mm； 2、舟宽：1880±15mm； 3、舟艏高：875±10mm； 4、舟艉高：600±10mm； 5、舟重：≤300kg（不含舷外机及油箱）； 6、额定乘员：12人(含驾驶员)； 7、载重量：1200kg； 8、油箱：25L； 9、最大倾角≤12°； 10、适航性：三级海况； 11、运输方式：车载运输； 12、满载航速≥40km/h； ▲13、需提供中国船级社出具的检验证书。 |
| 27 |  | 橡皮艇 | 1、总长(CM)360； 2、总宽(CM)175； 3、内长(CM)240； 4、内宽(CM)80； 5、气囊直径(CM)45； 6、气室数量3+1； 7、重量(KG)63； 8、最大推荐马力(HP)； 9、最大载重(KG)680； 10、最大承载人数6； ▲11、需提供中国船级社出具的检验证书。 |
| 28 |  | 舷外机1 | 1、功率：18hp； 2、转速：4500-5500（r/min）； 3、冲程：2； 4、排气量：326（CC）； 5、缸径行程：62*54（mm）； 6、重量：41KG； 7、齿轮比：24:18； ▲8、需提供中国船级社出具的检验证书。 |
| 29 |  | 舷外机2 | 1、功率：25hp； 2、转速：4500-5500（r/min）； 3、冲程：2； 4、排气量：496（CC）； 5、缸径行程：72*61（mm）； 6、重量：53KG； 7、齿轮比：27:13； ▲8、需提供中国船级社出具的检验证书。 |
| 30 |  | 充气救援艇 | 1、针对急流洪水救援而改良的救援充气艇，采用进口3层加厚夹网PVC气艇专用面料，气密性、耐磨性、抗老化性能极好、使用寿命长；所有粘接部位全部采用进口聚氨酯胶水粘接，剥离强度以及耐高温、耐水解、抗紫外线等；整艇的充气浮筒被隔成多个独立气室，即使在个别气室破损时，其他气室仍保持足够浮力，以保证整艇的安全； ▲2、符合船级社认证； 3、360度加厚防撞弦； ▲4、防撞弦以上20cm宽度胶合PVC加强防护； ▲5、防撞弦以下5mm加强型底部防护装甲； 6、内置船桨固定扣； ▲7、6063-T5铝合金快速排水孔； ▲8、6063-T5铝合金船外机护板； 9、防震、防滑、防磨铝合金胶合甲板； 10、双向四个金属拉环； 11、前、后、侧面3M反光条； 12、船长：380cm；船宽：170cm； 13、内长：264cm；内宽：80cm； 14、载重：727kg； 15、气囊直径：45cm； 16、气室数量：3+1个。 |
| 31 |  | 绳索横渡 系统套装 | 1、由两舱室组成的横渡系统包。一个舱室是双开口绳袋，可容纳100m的10.5mm浮力绳。第二个舱室为装备袋，可容纳安全钩环、滑轮、抓绳器等装备。网眼袋用于存放织带环。装备舱室打开后可反转并配有地垫。此设计即方便储存装备，紧急情况下可立即投入使用； ▲2、100mX10mm浮力绳（EN1891 type A认证）； ▲3、10个O型丝扣锁（EN362、EN12275认证）； ▲4、2个侧板单滑轮（EN12278认证）； ▲5、1个1/3分力板（EN12275认证）； ▲6、2条8mm抓结绳（EN566、EN795.B认证）； ▲7、5m扁带环2条（ENEN565认证）； ▲8、10m散扁带1条（EN565认证）； 9、全尺寸耐腐蚀的YKK拉链； 10、SOLAS标准海事级反光条； 11、重型侧面织带手柄。 |
| 32 | 高空（山岳）救援团队装备 | 100m静力绳（红） | 1、材料：尼龙和聚酯纤维； 2、长度:100米； 3、颜色：红色； 4、直径：10.5毫米； 5、断裂强度：27KN，8字结强度：15KN，冲击力(系数0.3)：5.2KN，冲坠次数：10次； 6、静力延展率：3.4%； 7、绳皮占有率：45%； 8、线轴数：32； 9、重量：75克/米； ▲10、符合欧洲CE EN 1891 type A标准； 11、EverFlex结构保证了极大的柔软性，且随著时间的推移能保持同样的性能。 |
| 33 |  | 装备包 | 1、耐磨轻型背包； 2、採用非PVC材料制造，包身和包底部一体成形结构提高了强度； 3、适合复杂环境下使用，并配有置放识别卡片的口袋； 4、重量：约450克； 5、容量：15L； 6、高度：45厘米； 7、材料：TPU，聚酯； 8、颜色：黄色/黑色。 |
| 34 |  | 10米8mm辅绳 | 1、高强涤纶外皮，精密编织，防滑耐磨，软硬适中； 2、采用机缝工艺，金属挂钩、PVC塑封神头，安全耐磨； 3、长度：10米； 4、直径：8毫米。 |
| 35 |  | 60cm扁带 | 1、扁带环主要用于设置简易临时确定点； 2、材质：采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨； 3、颜色：黄色，偏于识别； 4、长度：60cm，宽18mm； 5、重量：60g； 6、断裂负荷:22KN； ▲7、认证：CE EN 566, CE EN 795 B, EAC。 |
| 36 |  | 120cm扁带 | 1、扁带环主要用于设置简易临时确定点； 2、材质：采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨； 3、颜色：绿色，偏于识别； 4、长度：120cm，宽18mm； 5、重量：100g； 6、断裂负荷:22KN； ▲7、认证：CE EN 566, CE EN 795 B, EAC。 |
| 37 |  | 分力板 | 1. 铝合金材质分力板（分力盘）。 2. 5孔设计，可驳接多个绳索受力点。 3. 产品尺寸：15.5x12cm。 4. 产品重量：207g。 5. 断裂负荷：40kN。 ▲6. 符合EN362标准。 |
| 38 |  | 护绳套 | 1、材质：PVC涤纶； 2、尺寸：87cm； 3、颜色：黑色； 4、重量：126g； 5、用途：保护固定且受力绳索经尖锐的岩壁切角或墙角时不被磨损。 |
| 39 |  | 保护站套装包 | 1、防水布，简单耐用，可以储存绳索或其他补充设备； 2、即使是空包时也能保持直立和形状，方便拿取包内物品； 3、带有用于显示设备标识卡的透明外部窗口，两个大而舒适的提手，可调节肩带，可背在背上，内部环可作为绳索的连接点； 4、材料：聚酯，聚氨酯； 5、体积25L。 |
| 40 |  | 100m静力绳（黄） | 1、材料：尼龙和聚酯纤维； 2、长度:100米； 3、颜色：黄色； 4、直径：10.5毫米； 5、断裂强度：27KN，8字结强度：15KN，冲击力(系数0.3)：5.2KN，冲坠次数：10次； 6、静力延展率：3.4%； 7、绳皮占有率：45%； 8、线轴数：32； 9、重量：75克/米； ▲10、符合欧洲CE EN 1891 type A标准； 11、EverFlex结构保证了极大的柔软性，且随著时间的推移能保持同样的性能。 |
| 41 |  | 救援三角吊带 | 1、疏散用三角吊带，用于各类救援，滑雪缆车救援或消防使用，能在短时间内疏散被困者； 2、配有肩带，可快速穿戴； 3、配有可调节的DOUBLEBACK自锁扣，可快速调整； 4、重量1290g； ▲5、认证：CE, EN 1497, EN 1498。 |
| 42 |  | 手式上升器 | 1、人体工程学设计的手柄能提供更好的舒适度和有力的抓握；注塑的手柄备有食指抓握区域，同时宽阔的底部支撑可防止手滑脱手；多重弧度棘齿凸轮设计，令其上升时阻力更低，而制停时咬合力更大，即使是在潮湿、结冰，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定；下连接孔可同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣，可开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装，配戴手套依然操作自如； 2、绳索直径8-13mm； 3、重量：165g； ▲4、符合CE EN 567, CE EN12841 type B，NFPA 1983 Technical Use，EAC认证标准。 |
| 43 |  | 单滑轮 | 1、超紧凑，轻巧的滑轮，专为牵引系统和偏差而设计滑轮，安装在自润滑衬套上，效率高； 2、绳索兼容性：7至13毫米； 3、滑轮直径：21毫米，球轴承：否，效率：71％； 4、最大工作负载：2,5 kN x 2 = 5 kN； 5、重量：75克； ▲6、认证：CE EN 12278。 |
| 44 |  | 双滑轮 | 1、高效率双滑轮，双滑轮用于和JAG TRAXION制停双滑轮配合使用，设置4:1提拉系统； 2、滑轮使用密封滚珠轴承，保证极佳的效率； 3、重量：120g； 4、材料：铝，尼龙 ； 5、绳索直径：8-11毫米； 6、滑轮类型：密封球轴承； 7、滑轮直径：25毫米，最大工作负载：2×1,5 kN×2 = 6 kN，断裂强度：2×4 kN×2 = 16 kN； ▲8、认证：CE EN 12278，NFPA 1983技术用途。 |
| 45 |  | 横渡滑轮 | 1、宽大的绳槽可以通过绳结；滑轮的直径很大，使用密封的滚珠轴承，可获得最佳的效率；滑轮上的防松栓可使滑轮用作锚点； 2、兼容绳索直径8-19mm，滑轮直径76mm； 3、最大工作负荷5kN x 2 = 10kN， 4、重量1390g； ▲5、认证：CE EN 12278。 |
| 46 |  | 吊运系统抓结 | 1、采用直径6.5毫米镀锌钢，耐切割和磨损； 2、配有两个不同尺寸的终端，直接连接在锚点上或绕在合适的结构上； 3、塑料保护套能让锁扣随时保持在正确位置，方便挂钩。 4、长度：50cm，重量：220g； 5、断裂负荷：23kN； |
| 47 |  | 滑轮组套装包 | 1、防水布，简单耐用，可以储存绳索或其他补充设备； 2、即使是空包时也能保持直立和形状，方便拿取包内物品； 3、带有用于显示设备标识卡的透明外部窗口，两个大而舒适的提手，可调节肩带，可背在背上，内部环可作为绳索的连接点； 4、材料：聚酯，聚氨酯； 5、体积25L。 |
| 48 |  | 100m静力绳（蓝） | 1、材料：尼龙和聚酯纤维； 2、长度:100米； 3、颜色：红色； 4、直径：10.5毫米； 5、断裂强度：27KN，8字结强度：15KN，冲击力(系数0.3)：5.2KN，冲坠次数：10次； 6、静力延展率：3.4%； 7、绳皮占有率：45%； 8、线轴数：32； 9、重量：75克/米； ▲10、符合欧洲CE EN 1891 type A标准； 11、EverFlex结构保证了极大的柔软性，且随著时间的推移能保持同样的性能。 |
| 49 |  | 绳索保护桥 | 1、绳索保护桥有助于防止移动绳索磨损；模块通过快速链接连接，模块数量可根据地形变化而变化，每个模块可以独立定位，以适应地形； 2、4个模块+6个快速链接 ； 3、重量1055g。 |
| 50 |  | 自锁保护器 | 1、人体工程学手柄，可以控制下降；移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落；内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，可减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降；具有AUTO-LOCK系统可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；允许沿倾斜或水平地形平稳移动。不锈钢耐磨板抗磨损提高耐用性； 2、重量600g； 3、兼容绳索直径10~11.5mm，最大下降250kg物体； 3、下降速度0.5-2m/s； 4、材质：铝合金，钢，尼龙； ▲5、认证：EN 341 type 2 class A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC。 |
| 51 |  | 止坠器 | 1、绳索移动止坠器,拥有独特锁定系统的ASAP是高空作业人员坠落保护的首选。在正常使用下，设备不需要人为干预，可跟随使用者在绳索上自由移动。如遇坠落衝击或突然加速，ASAP将在绳索上制动并停止使用者的下坠。根据不同用途，ASAP也可与ASAP'SORBER或ASAP'SORBER AXESS势能吸收器一起使用，让备份绳索与作业面保持一定距离； 2、材料：铝，不锈钢； 3、重量：295克； ▲4、认证：CE EN 12841 A，CE EN 353-2，ANSI Z359.15 EAC。 |
| 52 |  | 钛合金筐式救援担架 | 1、基于极端情况下的救援而设计，设计精巧便于使用； 2、采用稀有的钛合金制造，重量极轻，承载重量≥1100kg； 3、2.5厘米里面小型管架设计，方便长距离运输； 4、分层加载技术，保护担架不受石头或地面伤害； 5、三重安全防护，确保每个连接点都万无一失； 6、配备防锈耐用、高强度的聚乙烯(HDPE)防震网； 7、超高分子量聚乙烯背部支撑非常耐用，无碎片。 |
| 53 |  | 可调吊运扁带 | 1、带钢制快速调节扣，两端配有锻钢制D环的可调节锚点扁带； 2、宽44mm，厚2.8mm； 3、重量810g； 4、强度22kN； 5、工作负荷550kg； 6、可调长度30-200cm，多余扁带可用魔术贴收起； ▲7、认证CE EN 795 B、NFPA 1983 General Use、ANSI Z359.18、CSA Z259.15-17。 |
| 54 |  | 背负系统 | 1、尺寸：65cmX32cmX23cm； 2、材质：牛津纺、铝合金； 3、容量：≥75L； 4、载重：20-30公斤； 5、重量：≤1000g； 6、背负系统：生理曲线背板。 |
| 55 |  | 担架系统附件包 | 1、防水布，简单耐用，可以储存绳索或其他补充设备； 2、即使是空包时也能保持直立和形状，方便拿取包内物品； 3、带有用于显示设备标识卡的透明外部窗口，两个大而舒适的提手，可调节肩带，可背在背上，内部环可作为绳索的连接点； 4、材料：聚酯，聚氨酯； 5、体积25L。 |
| 56 | 高空（山岳）救援单兵装备 | 头盔 | 1、一款专为高空作业和地面作业而设计的头盔，外壳由ABS（丙烯腈丁二烯苯乙烯）材料，六点式纺织物悬架内衬完全贴合头部的形状，两个侧面调节轮， CENTERFIT功能使头盔在头部上完美居中； 2、FLIP＆FIT系统使头带处于较低位置，确保头盔牢固地固定在头上。该系统可折叠后收进外壳，便于存储和运输，带有可更换的标准舒适泡沫，双颚带允许工人调节带强度，以使头盔适应不同的环境：高空作业（EN 12492）或在地面上作业（EN 397）； 3、下颚带夹子有两个位置，分别对应两种用途：强度高，限制跌落时失去头盔的风险；强度低，如果使用者在地面上头盔被钩住，则限制窒息的危险； 4、减震通过外壳变形，不通风的外壳可防止电气危险，熔融金属飞溅和火焰，可搭配带有EASYCLIP侧面固定系统的护目镜、听力保护装置、带支架的专用头灯，或带弹性头带的头灯。 |
| 57 |  | 半身安全带 | 1、腰侧两个镀彩锌D形环用于工作定位，彩锌工艺更耐腐蚀； 2、腰前镀彩锌金属连接环用于攀爬及救援； 3、腰带和腿带可调节； 4、适合于工作定位系统和攀爬作业； 5、44mm宽红色织带，具有良好警示作用； 6、腰带和腿带处有柔软靠垫提供舒适性。 |
| 58 |  | 60cm扁带 | 1、扁带环主要用于设置简易临时确定点； 2、材质：采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨； 3、颜色：黄色，偏于识别； 4、长度：60cm，宽18mm； 5、重量：60g； 6、断裂负荷:22KN； ▲7、认证：CE EN 566, CE EN 795 B, EAC。 |
| 59 |  | 120cm扁带 | 1、扁带环主要用于设置简易临时确定点； 2、材质：采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨； 3、颜色：绿色，偏于识别； 4、长度：120cm，宽18mm； 5、重量：100g； 6、断裂负荷:22KN； ▲7、认证：CE EN 566, CE EN 795 B, EAC。 |
| 60 |  | O型锁 | 1、轻型O型锁扣（椭圆外形）可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置。流畅的内部设计和Keylock系统让使用更为简便。H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量；其可与CAPTIV固定杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接； 2、开口尺寸22mm， 纵向拉力25KN， 横向拉力8KN，开口拉力：7KN； 3、颜色为银色； 4、上锁类型：手动丝扣，锁门处有红色指示，便于观察锁门是否锁住； 5、重量70g； ▲6、符合CE EN 362及EAC标准。 |
| 61 |  | 手式上升器 | 1、人体工程学设计的手柄能提供更好的舒适度和有力的抓握；注塑的手柄备有食指抓握区域，同时宽阔的底部支撑可防止手滑脱手；多重弧度棘齿凸轮设计，令其上升时阻力更低，而制停时咬合力更大，即使是在潮湿、结冰，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定；下连接孔可同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣，可开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装，配戴手套依然操作自如； 2、绳索直径8-13mm； 3、重量：165g； ▲4、符合CE EN 567, CE EN12841 type B，NFPA 1983 Technical Use，EAC认证标准。 |
| 62 |  | 脚蹬带 | 1、脚蹬带可调脚踏圈配合手式上升器用于上升；DoubleBack搭扣可快速调节长度；可调节高度的弹性带能帮助脚始终在环里； 2、材料：尼龙，钢，铝； 3、重量：65克； 4、颜色：黑色。 |
| 63 |  | 牛尾 | 1、长度：平铺长度50cm； 2、材质：尼龙织带，可承受拉力9.5KN； 3、配O型环和快挂。 |
| 64 |  | 8字环 | 1、八字环下降器，小巧轻量化； 2、方形的结构可避免绳索缠，小孔可与细绳一起使用，或用作固定板； 3、材料：铝 4、重量：100克； 5、绳索兼容性：8到13毫米（单绳和双绳） 6、工作负荷极限：100公斤 |
| 65 |  | 头灯 | 1、小巧型宽光束头灯，主要用于近距离照明； 2、白色或紅色灯光用于保证隐蔽性； 3、300流明。 |
| 66 |  | 手套 | 1、采用上层牛皮和高弹纤维； 2、吸热、耐磨、穿戴舒适； 3、可调节腕口大小。 |
| 67 |  | 装备包 | 1、一款15L的耐磨轻型背包。采用非PVC材料制造，包身和包底部一体成形结构提高了强度；适合复杂环境下使用，并配有置放识别卡片的口袋； 2、重量：450克； 3、容量：15升； 4、高度：45厘米； 5、材料：TPU，聚酯； 6、颜色：黄色/黑色。 |
| 68 | 现场安全检查工具（训练用） | 防爆手电筒 | 1、灯芯功率：3W； 2、额定电压：DC3.7V； 3、续航时间：8（强光）-16h（弱光）； 4、充电时间：6h； 5、防爆标志：ExibllBT4 Gb； 6、射程：≥300m； 7、外形尺寸： 205*43*26mm。 |
| 69 |  | 插座相位检测仪 | 1、工作电压¦交流电压：48~250V/45~65Hz； 2、测量电压范围¦交流电压：70~250V/45~65Hz（适用带显示屏）； 3、精度：（2.0%+2）； 4、RCD电流：>30mA； 5、RCD工作电压：220V±20V； 6、工作温度：0~40℃；20%~75%RH； 7、存储温度：-10~50℃；20%~80%RH。 |
| 70 |  | 感应电笔 | 1、高灵敏度: AC12-1000V; 低灵敏度: AC48-1000V； 2、频率：50/60Hz； 3、报警方式：声、光报警； 4、背光：红、绿双色； 5、零火线判断：根据背光颜色变化:绿色时是零线，红色时是火线； 6、信号强度显示：模拟条四级灵敏度； 7、信号强度指示方式：蜂鸣声的由慢变快。背光颜色由绿变红:模拟条由低变高； 8：具有手电筒照明功能； 9、自动关机：无按键操作，无感应信号约3分钟后自动关机； 10、电源：2×1.5V AAA电池； 11、重量：约32g(不含电池)； 12、尺寸：157mm×27mm×23mm； 13：安全等级：EN61010-1,-2-030; EN61326-1, CAT III 1000V。 |
| 71 |  | 激光测距仪 | 1、测量范围：70m； 2、测量精度：1mm； 3、屏幕尺寸：2.0； 4、电子水平； 5、多功能测量； 6、≤0.25秒闪测。 |
| 72 |  | 气体浓度报警器 | 1、常规气体检测范围： 气体种类 量 程 低报警点 高报警点 分辨率 EX (0~100)%LEL 20%LEL 50%LEL 1%LEL H2S (0~100)PPM 10PPM 20PPM 1PPM CO (0~1000)PPM 200PPM 500PPM 1PPM O2 (0~30)%VOL 19.5%VOL 23.5%VOL 0.1%VOL 2、显示误差:±5%FS(可燃)、±10% (一氧化碳)、±5μ mo1/mo1 (硫化氢)； 3、响应时间：T< 30s； 4、指示方式：LCD显示实时数据及系统状态； 5、声音、振动指示报警； 6、工作环境:温度-20℃~50℃ :湿度<95% RH ( 无结露)； 7、工作电压: DC3.7V (锂电池容量2000mAh)； 8、防爆标志: Ex ib IIB T3 Gb； 9、充电时间: 6h~ 8h； 10、待机时间::＞8小时； 11、传感器寿命2年； 12、尺寸: 130*65*45 (mm) ； 13、重量: 0.5kg。 |
| 73 |  | 红外测温枪 | 1、测量范围：-50~580℃； 2、测量分辨率：0.1℃； 3、高清彩屏； 4、物距比12：1。 |
| 74 |  | 风速计 | 1、测量范围：0.8~30.0m/s； 2、测量精度：0.1m/s； 3、准确度：±5％。 |
| 75 |  | 工具包 | 1、材质：600D牛津布； 2、内衬材质：600D牛津布； 3、框架材料：方形 4、尺寸：50*35（mm） 5、包外喷涂“龙华区应急管理局仪器包”字样。 |

本项目核心产品为：  水基型灭火器  。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。

## 六、样品清单

| 序号 | 样品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缓降器 | 1个 |  |
| 2 | 水基型灭火器 | 1支 |  |
| 3 | 急流救援浮力马甲 | 1件 |  |
| 4 | 湿式水域救援服 | 1套 |  |
| 5 | 抛投绳袋 | 1个 |  |