### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育录播及音响 | 1批 | 接受进口 | 930,000.00 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、15楼学术报告厅扩音设备 |
| 1 | 数字全频主扬声器 | 2 | 只 |
| 2 | 主扬声器功率放大器 | 1 | 台 |
| 3 | 返听扬声器 | 2 | 只 |
| 4 | 返听扬声器功率放大器 | 1 | 台 |
| 5 | 迷你超低频扬声器 | 2 | 台 |
| 6 | 超低音数字功率放大器 | 1 | 台 |
| 7 | 环绕声扬声器 | 4 | 只 |
| 8 | 环绕声扬声器功率放大器 | 2 | 台 |
| 9 | 一拖二无线手持话筒 | 2 | 套 |
| 10 | 无线智能会议中心 | 1 | 台 |
| 11 | 2.4G无线鹅颈话筒 | 12 | 只 |
| 12 | DSP4进8出处理器 | 1 | 台 |
| 13 | 20路带效果数字调音台 | 1 | 台 |
| 14 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
| 15 | 14路智能报警电源管理系统 | 2 | 台 |
| 16 | 电源隔离器 | 10 | 路 |
| 17 | 无线投屏器 （音视频分离） | 1 | 台 |
| 18 | 机柜 | 1 | 个 |
| B、8楼多功能会议厅 |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 2 | 套 |
| 2 | 便携式多功能音箱 | 2 | 只 |
| 3 | 混响话筒 | 4 | 只 |
| C、4间教学教室 |
| 1 | 8寸主扬声器 | 16 | 只 |
| 2 | 4通道功率放大器 | 4 | 台 |
| 3 | 一拖二无线话筒 （一手持一鹅颈） | 4 | 套 |
| 4 | 8路电源时序器 | 4 | 台 |
| 5 | 机柜 | 4 | 个 |
| D、扩音系统辅材及人工 |
| 1 | 20米3.5mm音频延长线 | 1 | 条 |
| 2 | 10米3.5mm音频延长线 | 1 | 条 |
| 3 | 30米3.5mm音频延长线 | 1 | 条 |
| 4 | 专业音响线 | 1800 | 米 |
| 5 | 专业音响线 | 100 | 米 |
| 6 | 纯铜带屏蔽话筒线 | 150 | 米 |
| 7 | 专业插头 | 1 | 批 |
| 8 | PVC管/槽 | 800 | 米 |
| 9 | 手持话筒支架 | 16 | 套 |
| 10 | 手持话筒保护套 | 16 | 套 |
| 11 | 辅材及人工安装调试 | 1 | 项 |
| F、资源管理平台 |
| 1 | 视频资源管理平台 | 1 | 套 |
| G、精品录播系统（学生全景、学生特写、老师全景、老师特写、板书特写、电脑信号） |
| 1 | 互动录播主机 | 4 | 台 |
| 2 | 互动系统 | 4 | 套 |
| 3 | 互动助手 | 4 | 套 |
| 4 | 导播系统 | 4 | 套 |
| 5 | 智能图像跟踪定位系统 | 4 | 套 |
| 6 | 4K教师摄像机 | 4 | 台 |
| 7 | 4K学生摄像机 | 4 | 台 |
| 8 | 指向麦克风套件 | 4 | 套 |
| H、录播辅材及人工 |
| 1 | 纯铜带屏蔽话筒线 | 600 | 米 |
| 2 | 专业插头 | 1 | 批 |
| 3 | 视频线 | 100 | 米 |
| 4 | 网线 | 300 | 米 |
| 5 | PVC管/槽 | 250 | 米 |
| 6 | 辅材及人工安装调试 | 1 | 项 |

本项目核心产品为：     视频资源管理平台

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

1、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共36项，如不提供证明资料，该项作负偏离处理；

2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| A、15楼学术报告厅扩音设备 |
| 1 | 数字全频主扬声器 | 系统类型：12英寸，2分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz 灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB 额定阻抗：8 ohms 最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB) 额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值) 覆盖范围：70° x 100° (H x V) 外型： 外型尺寸(H x W x D)：605 mm x 382 mm x 390 mm 净重：21.2kg (46.7磅) 低音单元：1个12英寸低音喇叭 高音单元：1个2414H-C 输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP 箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板 |
| 2 | 主扬声器功率放大器 | 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 1、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户倍感放心。 2、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高。 3、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 4、采用功率放大器音色补偿电路，须提供主扬声器功率放大器音色补偿电路专利证书并加盖公章。 5、采用声频功率放大器数字式短路保护装置，须提供主扬声器功率放大器数字式短路保护装置专利并加盖公章。 6、额定功率： 2×800W/8Ω； 2×120W/4Ω，桥接 2400W/8Ω； 7、频率响应： 20Hz~20KHz±1dB； 8、总谐波失真：≤0.5% ； 9、输入灵敏度: 0dB(775mv)； 10、输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ ； 11、 信噪比（a计权）：≥100dB； 12、▲提供投标型号产品省级及以上电子产品监督检验机构出具的第三方检验报告及投标型号产品CCC证书,要求委托人、生产者、制造商须完全一致），并加盖生产厂家原厂公章和投标项目名称水印，原件备查。 |
| 3 | 返听扬声器 | 系统类型：12英寸，2分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz 灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB 额定阻抗：8 ohms 最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB) 额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值) 覆盖范围：70° x 100° (H x V) 外型： 外型尺寸(H x W x D)：605 mm x 382 mm x 390 mm 净重：21.2kg (46.7磅) 低音单元：1个12英寸低音喇叭 高音单元：1个2414H-C 输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP 箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板 |
| 4 | 返听扬声器功率放大器 | 立体声精出功率600w*2桥接输出功率1200W*2“±0。3dB总谐波失真c0。05%891KHz信噪比9808瞬态响比35v／Us阻尼系数>300@80通道间串音100dB81KH2输入阻抗20kQ平衡／10KG平衢输入灵敏度0。775／1。0v／1。4v高皿 |
| 5 | 迷你超低频扬声器 | 迷你18" 超低音, 35Hz, 8欧，800W/1600W/3200W(连续/节目/峰值） 频率范围 (-10 dB)35 Hz – 250 Hz 频率响应 (+3 dB)52 Hz – 120 Hz 灵敏度 95 dB SPL (1w@1m) 功率 (粉噪) 800 W / 1600 W / 3200 W(连续/节目/峰值) 最大声压级 130 dB SPL peak 阻抗 8 ohms 尺寸 (H x W x D)678 mm x 536 mm x 615 mm 净重 36 kg |
| 6 | 超低音数字功率放大器 | 立体声精出功率1300w*2桥接输出功率2600W*2“±0。3dB总谐波失真c0。05%891KHz信噪比9808瞬态响比35v／Us阻尼系数>300@80通道间串音100dB81KH2输入阻抗20kQ平衡／10KG平衢输入灵敏度0。775／1。0v／1。4v高皿 |
| 7 | 环绕声扬声器 | 系统类型：12英寸，2分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz 灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB 额定阻抗：8 ohms 最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB) 额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值) 覆盖范围：70° x 100° (H x V) 外型： 外型尺寸(H x W x D)：605 mm x 382 mm x 390 mm 净重：21.2kg (46.7磅) 低音单元：1个12英寸低音喇叭 高音单元：1个2414H-C 输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP 箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板 |
| 8 | 环绕声扬声器功率放大器 | 立体声精出功率600w*2桥接输出功率1200W*2“±0。3dB总谐波失真c0。05%891KHz信噪比9808瞬态响比35v／Us阻尼系数>300@80通道间串音100dB81KH2输入阻抗20kQ平衡／10KG平衢输入灵敏度0。775／1。0v／1。4v高皿 |
| 9 | 一拖二无线手持话筒 | BLX88双通道接收机: 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） |
| 10 | 无线智能会议中心 | 1.采用UHF数字无线通信频段，结合数字会议系统架构，自主研发的无线抗干扰音频通信技术，实现无线数字会议系统。 2.无线数字会议音频处理及传输技术保证了卓越的音质。 3.多种方式的会议室合并/拆分功能。 4.天线信号传输距离半径可达0-20m左右。 5.系统自动为单元分配发言通道，屏蔽较差的通信频率，保证了系统的稳定性。 6.配备不低于2.8英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息。 7.会议单元具备全球唯一的序列号。 8.可将任意一台代表单元设定为主席单元，且开启发言不受限制。 9.可集中进行话筒状态管理； 10.实现字幕设置.摄像跟踪.视频切换等功能； 11.根据用户选购的会议控制软件，可实现多种会议管理功能。 12.多样化的软件模块，可实现五种工作模式.自定义主席/执行主席.会务管理.摄像跟踪.视频切换.中控控制等功能，极具系统前瞻性，未来可轻松扩展新功能。 13.内含摄像模块，配合摄像机，视频切换，设定预置位后可进行摄像自动跟踪。 14.系统主机可设 IP 地址，与控制电脑之间采用先进的TCP/IP连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制。亦可与控制电脑之间采用RS-232接口连接中控，可实现集控会议系统。 15.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 16.须提供会议主机实用新型专利证书（复印件）并加盖厂家公章。 17.需提供3C产品强制认证证书（复印件）并加盖厂家公章。 ▲18.符合GB8898-2011国家标准，提供同时具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告佐证，并加盖生产厂商公章。 |
| 11 | 2.4G无线鹅颈话筒 | 1.采用UHF数字无线通信频段，基于自主开发的抗干扰音频通信技术，结合的数字会议系统架构，实现无线数字会议系统。 2.采用锌合金压铸而成，具有良好的稳定性和抗震性，底部配有防震脚垫可以有效的阻止因桌面震动而产生的噪声。 3.话筒简洁大方的外观设计，咪杆拾音端用LED指示灯进行装饰，使话筒表现出简约庄重的会议设备风格。 4.方便显眼的拾音开关按键，可以轻松的控制话筒的打开和关闭，同时按键上的指示灯可以时刻显示话筒的发言状态。 5.防震单元底座涂上低反光及磨砂羌色图层，并配以4针卡侬公头插座作为话筒插入端。座均为电镀镍接电。内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳。 6.有效拾音距离：10-50cm 7.尺寸咪杆不大于440mm 8.拾音咪头不小于9.7mm直径镀金电容咪头 9.指向特性 ：超心型指向 10.咪杆 4针卡侬母头咪杆（带LED指示灯） 11.灵敏度不低于 -32 dB 12.频率响应不低于40Hz-16KHz 13.输入阻抗 小于2.2KΩ 14.最大声压级不低于115dB (THD<3%) 15.连接方式：采用UHF数字无线通信频段 ▲16.符合GB8898-2011国家标准，提供同时具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告佐证，并加盖生产厂商公章。 |
| 12 | DSP4进8出处理器 | 1. 带USB和RS232的软件连接端口,且RS232接口可接供中控制代码 2. 每个输入输出通道有8段参量均衡 3. 输出带分频设置 4. 输出通道带限幅器 5. 输入/输出延时每个通道为40ms 6.不支持Xpanel远程面板；以太网IP地址接口； 用户可以在面板上实现对XA系列的功能模块参数的单独的调控；也可以使用电脑上的XConsole软件，通过RS232接口（需要安装驱动）的连接来实现对XA系列数字音频处理器的调控。XA系列凭借着固有的灵活输入/输出搭配、简单易用的功能模块，同样适用于各类场合应用。 输入/输出“4进8出 输入阻抗:>10KΩ 输出阻抗：50Ω 最大声压级：+20dBu 模式：电子均衡 模拟音频功效 频响：+/- 0.1dB (20 至 30kHz) 动态范围：115dB typical (unweighted) 共模抑制比: >40dB (20 至 10kHz) 串扰：< -100dB 失真：0.002% (1kHz @+4dBu) 数字音频功效 DSP： 40位浮点运算单元 采样率：96kHz ADC/DAC：24位高效能芯片 传输延时：1.5ms; 音频调节参数 增益：-40至+15dB, 0.25dB/级 相位：+/- 延时：每输入/输出最大40ms 均衡：每输入/输出, 8个 均衡模式：参量均衡、高通、低通、Phase-1和Phase-2 EQ增益：-30至+15dB, 0.25dB/级 EQ带宽: 0.02 to 2.50 Oct (Q=0.5 至 72) |
| 13 | 20路带效果数字调音台 | 16个话筒 / 20个线路输入 (12个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器 效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载 含Cubase AI DAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7") 净重： 7.1kg (15.7 lbs.) |
| 14 | 反馈抑制器 | Badun专利反馈抑制算法 • 消除反馈于未然 • 自动适应声学环境 • 多达 12 dB 附加增益，有效预防反馈发生 • 4通道平衡的线路或话筒输入，提供幻象电源 例如，在配有多个转换话筒的讨论系统中。精确模式适用于话筒位置固定的场合。 自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而抑制更多的混响成分。 在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB 的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。 YA-4820反馈抑制器还内置了自动混合器，以实现4路话筒输入。 许多情况下，如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用4个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 鉴于这一问题，Badun反馈抑制器中的自动混合器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 |
| 15 | 14路智能报警电源管理系统 | 1、不少于14路独立220V交流电源和6路独立12V直流电源。 2、前面板配置不小于80A空气开关 3、实时电源电压动态显示 4、每一路输出电源带独立控制按键和LED指示 5、带过压、过流报警功能，当电源电超过安全范围会发出警示信号以警示安全。当负载电流超过安全范围会自动切断电源。 6、专用接口便于级联使用和远程控制 7、前面板带USB接口 8、输入电流不小于：80A，交流220V 9、每一路交流输出电流不小于20A/220V,每一路直流输出不小于1.5A/12V。 10、▲要求提供省级或者省级以上的（具有CMA和CNAS及ilac-MRA及中国认可国际互认检测印章）电子产品监督检验机构针对投标型号产品出具的第三方检验报告并加盖生产厂家原厂公章和投标项目名称水印，原件备查。 11、 生产厂家至少通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系和ISO/IEC 27001：2013信息安全管理体系认证（提供证书彩色复印件并加盖原厂公章鲜章）。 |
| 16 | 电源隔离器 | 音响共地电流声噪声隔离器，可有效隔离电流声 |
| 17 | 无线投屏器 （音视频分离） | 无线投屏神器4K高清HDMI传输音视频手机电脑同屏电视投影仪 |
| 18 | 机柜 | 37U机柜 |
| B、8楼多功能会议厅 |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 出色的现场声音 , 配备 evolution话筒头 天线切换 2 通道分集接收 集成天线 通过远程通道进行自动频率管理与同步 , 轻松安装 射频带宽大 , 也可手动选择工作频率 多达 10 个兼容通道 EM-XSW 1 DUAL 双通道接收器带内置天线 |
| 2 | 便携式多功能音箱 | 内置全面板灯光秀。即插上您的麦克风或吉他或者通过 Bluetooth® 蓝牙或 U 盘播放您播放列表上的音乐。 通过 TWS（真无线立体声）功能无线连接或从一个 RCA输出到另一个 RCA 输入有线连接多个移动扬声器。 产品尺寸（宽 x 深 x 高） W397 x D390 x H1050 产品空重：34.7 kg 包装尺寸（宽 x 深 x 高） 1158 x 468 x 472 产品包装重量：39.1 kg 变频器：1 个压缩驱动器，2x7 英寸中音扬声器，1x12 英寸下出式低音扬声器 |
| 3 | 混响话筒 | 即插即用，不啸叫不断频，抗干扰，自带混响效果调节 |
| C、4间教学教室 |
| 1 | 8寸主扬声器 | 系统类型: 8英寸 2分频, 低音反射式 额定输入功率:(额定/音乐信号/峰值) 250W/500W/1000W 频率范围(-10dB): 70Hz-20kHz 频率响应(±3dB): 90Hz-20kHz 灵敏度(1w/1m): 94dB±3dB 额定阻抗: 8 ohms zui大声压输出: 117dB(峰值123dB) 覆盖角: 60° x90° (HxV) 外形尺寸(H×W×D) 460mmx268mmx293mm 净重: 12.2kg 低音单元: 1个8英寸高输出低音1 高音单元: 1个1.35英寸压缩驱动器1 输入连接器:2xNeutrik Speakon NL4MP 标志性的品牌发光徽标 |
| 2 | 4通道功率放大器 | 四通道输出输入专业功放 功放功率：400W*4 8欧负载 输入通道数:4路/卡侬口XLR 输出通道数:4路/卡侬口XLR 立体声输出功率8欧：400W*4 立体声输出功率4欧：600W*4 桥接输出输出功率8欧：1200W*2两通道 串音：大于65dB/1KHz 频率响应：20-20000Hz(0.3dB) 总谐波失真THD:小于0.1% /1KHz 互调实真：小于0.2%/1KHz/1W 信噪比S/N:96dB(A-weighting) 阻尼系数：300:1 转换速率：35V/us 输入阻抗：30KΩ（Balanced)/10KΩ 输入灵敏度：1.2Vms 高度：1U 4.5cm 尺寸：48.3*28*4.5cm 净重：5.1KG 含包装重量：6.1KG |
| 3 | 一拖二无线话筒 （一手持一鹅颈） | 一、接收机技术参数： 频率范围：730-850MHz 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 音频输出：0-300mV/600Ω 平衡输出：0-300mV/600Ω 动态范围：≥105dB 显示：数码管显示频道数 工作电压：DC 14V 工作电流 800mA 工作温度：-10℃~+40℃ 二、特点： 1、二次变频技术（选择性好） 2、双锁相环频率合成技术（频率稳定度更高） 3.200个频道可供选择（远离干扰频道） 4、红外对频技术（选频更方便） 5、二重静噪控制 6、接收灵敏度在一定范围内连续可调 7、32.768KHz导频技术 发射器：手持式 会议式 领夹式发射器 发射天线：内置微带，外置天线 频道数目：取决于接收机 发射器结构：金属管 塑料管 发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 发射器操作：电源控制 |
| 4 | 8路电源时序器 | 1 面板颜色：铁黑色面板 2 电力输入条件(单相3线)：AC220-240V（可选配AC90-240V） 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 6 功能特点:1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 7 每路开关间隔时间/定时时间:1.5秒 8 输出继电器触点电流:30A 277VAC 9 电路板规格:双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格:内置变压器电压AC220-240V，可选配(开关电源适用全球电压AC90-260V） 50-60HZ 11 主电缆线规格:3*4平方电缆线，总长度为1米（配电源输入插头） 12 机身尺寸:长480MM * 宽186MM * 高48MM（非标准1U） 13 单机包装尺寸:长555MM * 宽260MM * 高85MM(彩印盒） 14 数量总重量与外包装尺寸:1件5台装共17.5KG，外包装尺寸：长562MM * 宽274MM * 高450MM 15 总重量（含包装）:3.3KG |
| 5 | 机柜 | 22U机柜 |
| D、扩音系统辅材及人工 |
| 1 | 20米3.5mm音频延长线 | 因线路较长，采用96编带屏蔽话筒线定制 |
| 2 | 10米3.5mm音频延长线 | 因线路较长，采用96编带屏蔽话筒线定制 |
| 3 | 30米3.5mm音频延长线 | 因线路较长，采用96编带屏蔽话筒线定制 |
| 4 | 专业音响线 | 2*1.5mm高保真音箱线 |
| 5 | 专业音响线 | 2*2.0mm高保真音箱线 |
| 6 | 纯铜带屏蔽话筒线 | 纯铜带屏蔽话筒线 |
| 7 | 专业插头 | 音箱插头，话筒插头，卡龙头，莲花插头等等 |
| 8 | PVC管/槽 | 4分/6分PVC管或者槽 |
| 9 | 手持话筒支架 | 手持麦话筒架 |
| 10 | 手持话筒保护套 | 手持话筒保护套 |
| 11 | 辅材及人工安装调试 | 钢丝绳、膨胀螺钉、胶带、卡口、扎带、弯头及人工安装调试等 |
| F、资源管理平台 |
| 1 | 视频资源管理平台 | 1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器就可实现直播、点播等功能，平台系统支持远程维护升级。 2)教师可以通过自主账号登录资源平台，平台为老师提供个人空间，可查看个人的录制视频或收藏视频，可对自己的视频进行修改、删除和提交操作。 3)设备管理：连接公网后可实时监控各录播设备的状态以及进行远程关机、重启开启录制、停止录制的操作。 4)支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等。 5)视频直播：支持内/外网直播，直播界面可查询目前所有已开课的直播课堂，课堂信息包括录播教室名称、直播课程内容、直播时间。 6)▲公网直播：老师可在平台上设置录播设备直播模式为公网直播，可自由发起公网直播活动。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 7)直播分享：用户可一键生成直播二维码或链接并进行分享，其他用户通过扫码或打开链接的方式，可免登录直接观看直播视频。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 8)活动管理：支持用户创建直播活动，提前设置预约直播信息，获取直播地址并自动生成二维码，方便提前发布直播信息。 9)直播管理：在结束时间前，老师可修改活动的结束时间、活动场地、活动名称、活动封面、活动课件、直播简介的设置，且保持原分享链接和二维码不变。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 10)直播活动加密：直播活动支持加密功能，加密后观看链接需输入密码才可进入； 11)直播互动：在直播过程中，支持观众在直播房间内发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和实时观看人数。 12)发言审核：观众在直播房间内发布聊天内容时，平台自动进行言论安全审查，若出现违法暴恐、涉政、色情、辱骂等内容时直接过滤，避免扰乱活动秩序。 13)活动封面：老师可上传jpg、png格式的图片作为活动封面，并显示在分享的直播页面中；同时，平台提供不少于3种活动封面图模板供选择。 14)活动课件：老师可调出云课件列表，选择云课件与直播活动关联，无需上传文件；课件与直播活动关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 15)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、名称、活动开始时间、简介、预览课件； 16)直播数据：平台自动采集直播过程的累计观众数、累计评论数、累计点赞数。 17)直播数据折线图：折线图显示直播中各个时间点的观众评论数、点赞数、在线人数，并与活动视频的时间戳对应；点击折线图的数据点可跳转至对应的视频进度，定位视频播放内容。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 18)支持直播活动回看及直播评论回看：老师可查看已结束的活动详情，包括活动录制的视频、活动简介、活动时间、主讲人白板课件、直播过程中观众在直播房间内发布的评论内容等。 19)支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。 20)课堂点评：老师可对回看视频进行打点评课，评论内容自动与视频时间戳关联，老师查看评论内容时，点击时间截点，可自动跳转至对应视频内容，进行教研探讨。 21)平台资源支持本地下载，同时支持视频断点续传功能，在重新连接网络后无需重复下载。 22)Flash播放器：支持基于Flash播放器视频播放，支持视频直接拖拽播放。 23)视频存储可外挂网络存储，支持DAS、NAS、SAN等方式存储。 24)量表评分：用户可通过直播及点播观看视频，通过系统自带提供的多维度量表进行在线打分评价，评价内容可同步到点播视频。也可根据实际的教学评估要求，自定义设置评估项目。 25)支持以班级为单位的在线巡课。同时支持自动巡课功能，可轮流播放全校所有开机设备的导播画面，便于用户随时查看全校班级上课情况。 26)管理平台支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表，支持用户在平台的课表中预约互动课堂，可选择互动课堂的时间、课程、听课的班级等。 27)定时录课：支持用户设置定时录课，可根据课表中的课程及时间，一键设置定时录课功能，在设定的时间内，录播主机将自动开始录制/停止录制。 28)支持第三方设备直播：平台可创建直播模拟频道，并自动生成RTMP推流地址；当第三方设备向指定RTMP地址推流，可在平台上观看直播视频。 29)▲平台提供视频资源.老师可以根据视频播放量（最热门）、视频上传时间（最新）维度，筛选所需课程。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 30)系统提供信息系统安全等级保护证明，安全等级不低于第三等级。 31)资源推送：支持与区县级平台对接，管理员可将视频资源推送至区县平台。 |
| G、精品录播系统（学生全景、学生特写、老师全景、老师特写、板书特写、电脑信号） |
| 1 | 互动录播主机 | 1)录播主机须采用嵌入式硬件架构设计，整机配置ARM双核处理器、Linux系统、1TB存储硬盘、支持SATA3.0、2GB系统内存，整机功耗≤40W。 2)主机应采用高度一体化设计，支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3)录播主机与高清液晶触控屏应一体化设计、无外接触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸≥15英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面。 4)▲屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 5)为保证安全性，整机屏幕要求加装≥3mm厚的钢化玻璃，表面硬度应≥7H。 6)主机应具备RJ45接口≥4个，其中POE接口≥3个。 7)主机应具备HDMI输入接口≥2个，均可支持输入3840*2160@30HZ、1920*1080P@60Hz 、1920*1080@50HZ等视频输入；至少1路具备音频采集能力，可通过软件控制音频采集开启或关闭。 8)主机应具备HDMI输出接口数量≥3个，支持3840*2160@60HZ输出，且支持音视频同步输出。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 9)主机应内置无线音频接收模块，整机无需外接音频接收模块，即可支持无线麦克风连接，至少支持2种不同类型的无线麦克风接入。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 10)主机应具备≥2路幻象供电麦克风输入，采用平衡传输，均支持48V幻象供电；≥2路线路音频输入，支持输入双声道；≥2路线路音频输出，支持输出双声道。 11)主机应具备USB接口数量≥3个。 12)整机应具备开机、关机和节能三键合一功能。长按三合一按键，主机一体化触摸屏上可弹出“关机”确认对话框，点击“确认”或10秒未确认后系统执行关机命令自动关机。 13)主机应采用双网卡，摄像机接入网络和外网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 14)主机应支持摄像机接入检测，摄像机离线会在主机屏幕上显示离线状态和对应的错误码。 15)▲主机对于多媒体画面采集应支持双HDMI画面拼接，拼接后可输出32:9比例画面，采集画面完整无剪切。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 16)应支持USB音频通信，支持接入标准USB声卡设备，可通过USB实现双向多路音频通信。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 17)应支持开机自动搜索无线音频设备，并自动对频，无需额外的配对操作。主机与无线音频设备对频成功后，主机一体化触控屏上可查看连接状态，且支持音频提醒，可通过提示音确定连接状态。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 18)应支持H.264(BP/MP/HP)视频编码/解码，可扩展支持H.265编码/解码。 19)在支持不少于8路1080P30fps编码的同时，还应支持不少于8路1080P30fps解码。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 20)应支持编码参数自定义，支持自定义设定分辨率、码率、帧率。 21)应支持通过主机一体化触控屏预监画面，可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面。 22)应支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写。 23)录制文件唇音同步，音画不同步时间差应≤160ms。 24)应支持录制清晰度设定，支持4K30fps视频录制，可选择4K、1080P、720P、VGA、QVGA等；支持录制帧率设定，可根据需要选择25fps/30fps；支持录制画质选择，可选择好、一般、流畅三个不同等级。 25)主机应支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到第三方平台进行直播，推流路数≥3路； 26)应支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。 27)应支持录制文件自动归档，可按照日期、时间等维度自动存储到对应文件夹，支持文件自动关联，用户登录后所录制数据可独立归档到该用户账号下。 28)应具备内置扬声器，具备音频检测功能，用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常，通过主机一体化屏幕直接进行文件预览，可同步播放声音。 29)▲应支持注册IOT物联平台，可通过IOT物联平台实现对设备的远程管控；查看当前主机总数、日活个数、月活数量、当前在线数量；查看设备在线与离线状态；查看设备ID信息、IP地址、激活时间等信息；通过web网页和公网环境，即可完成设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置操作。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） |
| 2 | 互动系统 | 1)应支持标准SIP互动协议，支持与标准SIP终端实现音视频互动。 2)互动单向延时应＜300ms。 3)互动过程唇音同步，音画不同步时间差应＜50ms。 4)应支持自动接听，设置自动接听后，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，同时支持手动接听，当主讲端发出呼叫请求后，在录播主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。 5)应可设置双流自动发送，设置自动发送后，呼叫建立，主讲教室将自动发送双流。 6)应支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅。 7)应支持互动清晰度设置，最大支持1080P30fps互动，可选择1080P、720P、VGA、QVGA，支持互动帧率设定，可根据需要选择25fps/30fps。支持互动画质选择，可选择好、一般、流畅三个不同等级。 8)应支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描录播主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后可显示用户头像和用户名。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 9)应支持一键创建互动课堂，可自主选择“创建授课”或“申请听课”。 10)应支持互动拨号功能：支持通过拨号形式进行互动课堂连接，在录播主机一体化触控屏上可直接拨打远端登录用户的手机号，实现课堂连接。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 11)应支持课程预约功能，录播主机能够接收平台下发的互动课表，并显示于互动录播电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 12)在互动过程中应可通过录播主机一体化触控屏实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。 13)在互动过程中应可通过录播主机一体化触控屏实现导播控制，互动过程中可选择自动导播/手动导播。 14)在互动过程中应可手动切换发给远端的画面，互动过程支持通过录播主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音，互动过程中可一键全屏，全屏状态下支持纯屏模式，可隐藏界面上所有图标。 15)在互动过程中应可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通信录功能，通信录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通信录实现一键呼叫。 16)在互动过程中应支持网络监测，可在录播主机一体化屏幕上实时显示当前互动网络状态，可同时看到主讲教室和所有听讲教室的网络状态。 17)听课教室应支持申请发言，听课教室申请发言后，主讲教室可以收到发言申请，并可选择是否接受申请。 18)▲系统应支持抗丢包算法，录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率80%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 19)应支持授课预监功能，授课过程中录播主机屏幕可实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课场景画面。 20)应支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在录播主机一体化屏幕上单击听课教室画面将其切换为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 21)在听课过程中用户应可在录播主机屏幕同一界面上观看授课教室画面和本地教室画面；同时录播主机支持一键全屏显示主画面。 22)互动系统应具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 23)互动系统应具备噪声抑制功能，结合心理声学模型设计，提高信噪比同时不损伤语音音质。 24)互动系统应支持自动增益控制：自动调节麦克风音量，适应远近拾音，提升在嘈杂环境下的拾音体验。 25)录播主机双向互动过程中，在3Mbps的网络带宽下应可实现1920*1080P@30fps视频的双向互动。 26)应支持根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果。 27)应支持混音混画面：支持三种混流方式，推流端混流，拉流端混流和服务端混流。 28)应支持跨运营商互动，通过云端多运营商自适应切换技术，可最大程度优化跨运营商带来的大延时。 |
| 3 | 互动助手 | 1)软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。 2)互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码，充分考虑用户的日常使用习惯，无需额外学习即可快速掌握使用方法。 3)互动课堂视频界面支持至少两种画面布局设置，适应不同场景下的画面布局需求。 4)授课过程中，可实时显示授课教室及参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 5)授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 6)授课过程中，老师只需在悬浮工具条上单击听课用户名，即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 7)听课过程中，用户可观看授课教室画面，在同一界面中，还可选择展示或隐藏本地教室画面，满足用户多场景使用需求。 8)可查看参与互动的教室的网络连接情况，了解彼此的设备网络环境。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 9)板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 10)书写笔迹支持至少3种不同粗细选择，12种不同颜色选择。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 11)默认颜色：系统智能分配授课端及不同听课端的默认笔迹颜色，学生可区分不同教室板书内容。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 12)云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 13)▲课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 14)拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可实时上传学生作业、试卷内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求） 15)画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种笔和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰。 16)乐器同步：授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个 琴键，授课端弹奏的内容可同步到所有听课端；听课端也可弹奏并反向同步到所有授课端和听课端。 17)请求发言：支持听课端一键主动请求发言，请求后在授课端进行提示，授课端可选择接受或拒绝，不影响正常授课。 18)系统具备前向纠错、丢包重传等功能，支持冗余数据（FEC）和重传策略（ARQ）的动态平衡，既保障宽带的充分利用，又可避免抢带宽造成的链路自身拥塞。 19)根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果。 20)网络自适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟。 |
| 4 | 导播系统 | 1)应支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成风格，支持自动导播、手动导播。 2)应支持本地导播、远程导播，可通过互动录播电脑主机一体式屏幕实现本地导播控制，也可通过网络实现远程导播控制。 3)应支持通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，即可通过触摸屏即可完成对录播主机的导播控制。 4)应支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设定自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。 5)应支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6)应支持导播优先级设定，可设定画面导播优先级，支持定时切换设置，可自由设定定时切换时间，可自由选择定时切换画面，支持自动导播，根据教师、学生的行为状态智能的实现画面的切换。 7)应支持视频H.264编码可扩展支持H.265编码，支持音频AAC和PCM音频编码；支持音视频同步录制，支持MP4文件格式。 8)在导播界面的预览窗口应可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面应可实时推流给资源平台，实现平台直播。 9)应支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 10)应支持导入导出录播电脑主机配置文件，方便用户进行升级和调试。 11)应支持云台摄像机控制，支持PTZ、ZOOM、多预置位设置、预置位调用。 |
| 5 | 智能图像跟踪定位系统 | 1)4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2)系统应通过两台4K高清摄像机即可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，应各通过一台摄像机完成。 3)系统应采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； c)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； d)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 |
| 6 | 4K教师摄像机 | 1)4K教师摄像机镜头水平视场角≥ 40°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4)全景画面支持畸变矫正功能。 5)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6)整机接口:≥1路RJ45。 7)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 9)传感器有效像素≥850万。 10)扫描方式：逐行 。 11)最低照度：0.5 Lux @（F2.0, AGC ON）。 12)电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13)支持自动白平衡。 14)支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15)支持H.264、H.265视频编码格式。 16)主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。 17)辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。 18)视频码率：128Kbps ~ 16384Kbps。 19)帧率：50Hz: 最大25fps； 60Hz: 最大30fps。 20)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 21)输入电压：DC 12V/PoE（IEEE802.3af）。 22)功耗：≤5W。 23)净重：≤0.6kg。 |
| 7 | 4K学生摄像机 | 1)4K学生摄像机镜头水平视场角≥ 80°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4)全景画面支持畸变矫正功能。 5)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6)整机接口:≥1路RJ45。 7)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 9)传感器有效像素≥850万。 10)扫描方式：逐行 。 11)最低照度：0.5 Lux @（F2.0, AGC ON）。 12)电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13)支持自动白平衡。 14)支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15)支持H.264、H.265 视频编码格式; 16)主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240 17)辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240 18)视频码率：128Kbps ~ 16384Kbps。 19)帧率：50Hz: 最大25fps； 60Hz: 最大30fps。 20)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 21)输入电压：DC 12V/PoE（IEEE802.3af）。 22)功耗：≤5W。 23)净重：≤0.6kg。 |
| 8 | 指向麦克风套件 | 包含6支指向麦，1台数字音频处理器，6支吊杆 1)应采用多核DSP专用音频芯片 2)应支持不少于6路差分输入，且6路均支持幻象供电 3)应支持幻象供电开关，可开启和关闭幻象供电功能 4)应支持不少于2路线路信号输入，且两路均支持立体声 5)应支持不少于2路线路信号输出，且两路均支持立体声 6)应支持不少于2个USB接口，且两个USB接口均可以双向传输音频 7)应采用多合一传输技术，USB可同时支持音频输入、音频输出、参数调试、设备升级 8)应支持不少于1个监听口，监听口可输出系统所有声音 9)应支持全频带全双工自适应回声消除算法 10)应支持全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB 11)应支持自动增益控制 12)应支持啸叫抑制 13)应支持ducker算法，可设置ducker深度 14)应支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频 15)应支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置 16)应支持音频参数调节，可通过软件进行不少于20项音频参数调整 17)套件至少应标配6支麦克风和6套安装支架 18)麦克风应采用不小于9.7mm大直径电容拾音单元 19)麦克风频率响应不低于50Hz~16KHz 20)麦克风应采用心型指向 |
| H、录播辅材及人工 |
| 1 | 纯铜带屏蔽话筒线 | 纯铜带屏蔽话筒线 |
| 2 | 专业插头 | 话筒插头，卡龙头，莲花插头、水晶头等等 |
| 3 | 视频线 | 75-5同轴 |
| 4 | 网线 | 秋叶原六类非屏蔽网线纯铜cat6 |
| 5 | PVC管/槽 | 4分/6分PVC管或者槽 |
| 6 | 辅材及人工安装调试 | 膨胀螺钉、胶带、卡口、扎带、弯头及人工安装调试等 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。