### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术（服务）要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔科增补设备 | 1批 | 部分产品接受进口 | 305,000.00 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 财政预算限额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科管路消毒机 | 9 | 套 | 90,000.00 | 拒绝进口 |
| 2 | 牙椅内窥镜系统 | 11 | 套 | 49,500.00 | 拒绝进口 |
| 3 | 根管预备设备 | 4 | 套 | 80,000.00 | 接受进口 |
| 4 | 无痛麻醉仪 | 1 | 套 | 45,000.00 | 接受进口 |
| 5 | 热牙胶充填机 | 1 | 套 | 40,500.00 | 接受进口 |

本项目核心产品为：  根管预备设备

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

1、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，如不提供证明资料，该项作负偏离处理；

2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

1、牙科管路消毒机：（共9套）

1）能通过电解激活城市自来水产生抑菌作用，持续产生消毒因子，能有效抑制牙椅管路细菌和生物膜的生长；

2）不需添加化学药剂；

3）经设备处理过的水符合中国的饮用水标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006，以及符合提交国家卫健委国家标准《口腔门诊医院感染感染管理规范》的要求：菌落总数（CFU/mL）：<100；

▲4）经设备处理过的水能有效抑菌，包括：大肠肝菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念球菌等；（提供第三方检测报告扫描件证明，原件备查）

▲5）最大连接牙椅数量≥2台；

▲6）主机尺寸（长*宽*高）：200mm*300mm*400mm±5mm；

7）机身净重≤12kg；

8）最大功率≤100W；

9）进水压力要求：2-6bar；

10）进水氯化物浓度要求≥7mg/L；

11）进水电导率要求：≥70μs/cm；

12）出水压力≤3bar；

13）出水流量：0、8-1L/min；

14）进/出水连接管规格：4分螺纹接口（通用接口）；

15）滤芯软化能力：500-4000L（根据水硬度不同）；

16）生成抑菌水PH范围：6-7.5；

17）生成抑菌水有效氯浓度：0.2-1mg/L；

18）进气压力：0.5-3bar；

19）具备多重过滤系统，可去除水中的固体颗粒物、钙化物等杂质，避免牙椅管路堵塞和结垢，除菌滤芯直径≤0.01μm，具备去除残余细菌的功能，确保抑菌效果；

20）具备一键排空功能，设备使用压缩空气将手机、三用枪等管路中的水排出，并吹干管路，减少细菌、微生物的生长、聚集；

★配置清单：

1）主机：      1台*9；

2）配件盒：    1个*9；

3）电源线：    1个*9；

4）滤芯：      2个*9；

5）自由氯试纸：1盒*9；

6）球阀：      1个*9；

7）减管器：    1个*9；

8）气管：      1套*9；

9）水管：      1套*9；

10）说明书：   1套*9；

11）警示标签： 2个*9；

2、牙椅内窥镜系统：（共11套）

1）功耗：≤60W；

2）显示屏：≥17寸触摸屏，支持≥10点触控，可显示内容\触控操作区；

3）显示屏分辨率：≥1280*1024；

4）主机启动：具备一键启动功能；

5）摄像手柄：具备正面一键拍照功能，具备背面定格及灯光补偿按键；

6）手柄摄像头像素：≥1200万像素；

7）手柄灯光为LED；

8）图像采集软件为多功能操作窗口，可查询及新建患者信息；

▲9）USB接口：≥4个USB（包括≥2.0USB*1；≥3.0USB*3）；

10）语言设置：具备中英文切换功能；

▲11）内置血氧软件，血氧探头即插即用；

12）固态硬盘：≥64G（可存≥10万照片、病例档案可建立≥10万份）；

★配置清单：

1）触屏一体机：    1台*11；

2）一体机高清手柄：1支*11；

3）手柄感应挂架：  1个*11；

4）电源：          1个*11；

5）一次性保护袋： 50个*11；

6）说明书：        1本*11；

3、根管预备设备：（共4套）

1）控制主机：充电时间≤6小时，尺寸（长*宽*高）≤170mm*100mm*150mm，重量≤500g；

▲2）手机马达（含电缆线）：重量≤100g；（提供产品彩页扫描件或原厂说明书扫描件或仪器界面截图证明，原件备查）

▲3）减速比为16：1的弯机头；（提供产品彩页扫描件或原厂说明书扫描件或仪器界面截图证明，原件备查）

4）马达具备可调节程序：转速，扭矩，减速比三个数据为一组，保存≥9个程序；

5）转速可调节范围：120-800rpm；

6）扭矩可调节范围：0.6-5.2Ncm；

7）马达具备自动反转功能（挫在根管内遇到的阻力大于马达的设定值时，锉自动停止逆时针转出根管，有效防止断针）；

8）马达同时兼容市场上绝大多数镍钛器械；

9）马达机头可≥6个方向调节；

★配置清单：

1）控制主机：    1部*4；

2）充电器：      1个*4；

3）电动马达手机：1个*4；

4）弯机头：      1个*4；

5）机头座：      1个*4；

6）喷嘴：        1个*4；

7）连接线：      1条*4；

4、无痛麻醉仪：（共1套）

1）计算机控制给药，可实现安全舒适注射所有口腔局部麻醉位点；

▲2）通过音频加视频的实时动态压力传感技术反馈，提示操作者辨别注射部位组织类型；

▲3）具备≥3种给药模式：慢速模式≥1种速度、正常模式≥2种速度、涡轮模式≥3种速度；

▲4）一体式带针手柄，针头手柄不可分离；具备≥3种型号规格可选；

5）配备训练模式，提示操作者每项操作；

6）具备自动排气和自动回吸功能，防止药液入血；

7）具备音频和视频报警功能；具备视窗及声音提示药量功能；

8）具备自动给药功能；

9）具备气动脚踏，单一踏板防止误踩；

10）设备两侧配有放置注射针头帽的插槽；

11）具备一体式带针手柄：1盒≥50支；

★配置清单：

1）计算机控制主机：  1台；

2）带有输气管的脚踏：1个；

3）电源线：	       1根；

4）一体式带针手柄：  1盒；

5）血氧：            4个；

5、热牙胶充填机：（共1套）

1）能进行三维立体根管热压充填，先后采用垂直加压和注射式热牙胶充填方式；

▲2）根尖封闭系统为无线笔试设计；

3）根尖封闭系统采用锂电池；

4）根尖封闭系统的电量及温度LED屏幕实时显示；

▲5）根尖封闭系统设有≥4个工作模式：150°、180°、200°、230°；

6）根尖封闭系统设有≥2个加热开关；

7）根尖封闭系统加热至设定温度时间≤2s，短时间即可冷却；

▲8）根尖封闭系统配备≥12个不同型号、锥度的工作尖可供选择；

9）根尖封闭系统工作尖六孔设计，可多角度旋转；

10）配备热保护套可高温高压消毒；

★配置清单：

1）根尖封闭系统：

1.1主机：      1台；

1.2工作尖：    3支；

1.3热保护套：  5个；

1.4充电底座：  1个；

1.5充电器：    1个；

1.6说明书：    1本；

2根管回填系统：

2.1主机：      1台；

2.2注射银针：  6支；

2.3热保护套：  5个；

2.4牙胶棒：  100粒；

2.5活塞：      1个；

2.6消毒隔热罩：3个；

2.7清洁毛刷：  2个；

2.8预弯器：    1个；

2.9充电器：    1个；

2.10充电底座： 1个；

2.11说明书：   1本。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。