### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科血库设备 | 一批 | 拒绝进口 | 190,000.00 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | 1 | 台 |
| 2 | 血浆解冻仪 | 1 | 台 |
| 3 | 低速离心机 | 1 | 台 |
| 4 | 血库专用离心机 | 1 | 台 |
| 5 | 高压灭菌器 | 1 | 台 |
| 6 | 低温保存冰箱 | 1 | 台 |
| 7 | 医用血液冷藏箱 | 1 | 台 |

本项目核心产品为：  低速离心机、高压灭菌器

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

1、招标技术要求中，标注“▲”的重要技术参数条款需提供产品对应功能的彩页或产品说明书等相关证明材料，原件备查。如不提供证明资料，该项作负偏离处理；

2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人不提供或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | ▲1.1光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。 |
|  |  | 1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构 |
|  |  | 1.3尺寸≥120 x 132mm；行程≥76mm（X）x 30mm（Y） |
|  |  | 1.4调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 |
|  |  | 1.5聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A≥1.25，带有蓝色滤色片 |
|  |  | 1.6照明系统：长寿命LED光源≥20000小时 |
|  |  | ▲1.7双目观察筒：瞳距调整范围至少需满足48-75mm，倾斜角度≥30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 |
|  |  | 1.8目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 |
|  |  | 1.9物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 |
|  |  | ▲1.10物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） |
|  |  | 1.11防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 |
|  |  | ★1.12配置清单： 序号 品名 数量 1 显微镜主机 1台 2 聚光镜 1套 3 观察筒 1个 4 载物台及夹具 1套 5 物镜 1套 6 防尘罩 1个 7 电源线 1根 |
| 2 | 血浆解冻仪 | 2.1采用台式结构 |
|  |  | 2.2水泵流量：＞25 kg/min |
|  |  | 2.3控温范围：30℃～42℃ |
|  |  | 2.4控温精度：±1℃ |
|  |  | 2.5加热功率：1200W |
|  |  | 2.6最大化浆量≥4袋（每袋 50～200ml） |
|  |  | 2.7解冻时间：≤20分钟（200ml×4袋,-20℃扁平冰袋） |
|  |  | ▲2.8先进的控制技术，自动化程度高，实时显示当前解冻温度和解冻时间，自动监测解冻全过程。 |
|  |  | ▲2.9有五档预先设置的解冻程序，可以适应不同容量的冰冻血浆的解冻。 |
|  |  | 2.10根据需要自行设定解冻温度和解冻时间，在解冻过程中可随时调整解冻时间，还可设定不计时循环解冻模式，便于用户即时解冻。 |
|  |  | 2.11当产品出现超温情况时，具有自动降温功能。 |
|  |  | 2.12报警功能：当产品出现异常时，声光双重报警，并显示相关故障代码，可一键消警。 |
|  |  | 2.13轻柔的水循环系统，无瞬间温差、无“热点”，不破坏血浆有效成分，能够迅速、充分地融化血浆，减少纤维蛋白的析出，保证冰冻血浆的解冻质量。 |
|  |  | 2.14可移动的不锈钢解冻架和解冻专用袋，放、取方便。 |
|  |  | 2.15配备能重复使用的解冻专用袋（采用医用输血袋材质），隔离每个血浆袋，有效防止交叉污染，确保血浆袋外面干爽、清洁，保证标签清晰、不脱落。 |
|  |  | 2.16加热水箱与解冻水槽为分离式设计，保证恒定的水温能均匀、快速的解冻血浆，解冻完成后循环水自动回落，有效避免过度解冻。 |
|  |  | 2.17采用不锈钢水箱，便于清洁和消毒。 |
|  |  | 2.18采用高精度温度传感器，控温稳定、准确。 |
|  |  | 2.19采用品牌循环水泵，静音运转，性能可靠。 |
|  |  | ★2.20配置清单： 序号 品名 数量 1 主机 1台 2 进水管 1个 3 排水管 1个 4 恒温水浴箱 1台 |
| 3 | 低速离心机 | 3.1金属机箱，不锈钢离心腔，确保人身和机器安全； |
|  |  | 3.2双锁头自吸门锁，可轻松的关闭及打开上盖； |
|  |  | ▲3.3微机控制，装有高精度霍尔测速采集系统，运转精度高； |
|  |  | ▲3.4采用高清显示屏显示，触摸屏操作、快捷、方便； |
|  |  | 3.5具有开盖自动停机保护功能； |
|  |  | ▲3.6设置水平转子、可自动脱帽,一次可离心≥80管5ml真空采血管 |
|  |  | 3.7可设定自动/手动停机开盖方式； |
|  |  | 3.8可设定启动计时模式/到达转速计时模式； |
|  |  | 3.9多种加减速模式可选择，并可设定自由停机模式； |
|  |  | 3.10采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行； |
|  |  | 3.11采用停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；不会出现二次悬沉现象； |
|  |  | 3.12独特的空气环路设计，减小噪声和热量的产生； |
|  |  | 3.13可储存 5 组常用离心程序，快速调取使用，可设定 5 级梯度离心程序； |
|  |  | 3.14离心机上盖安装运行指示灯，可远观离心机运行状态； |
|  |  | 3.15运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。 |
|  |  | ★3.16配置清单： 序号 品名 数量 1 医用离心机 1台 2 水平转子--吊篮×4 组 1套 3 脱帽适配器-自动脱帽 1套 |
| 4 | 血库专用离心机 | ▲4.1配置高精度测速系统； |
|  |  | 4.2单片机控制电路、液晶显示，操控简单，显示直观； |
|  |  | 4.3自动平衡、自动锁盖，开盖自动停机，内锁装置确保安全操作； |
|  |  | ▲4.4瞬时离心功能； |
|  |  | 4.5快速启停机； |
|  |  | 4.6最高转速（max.speed)4000r/min； |
|  |  | 4.7最大相对离心力(max.rcf)1790xg； |
|  |  | 4.8噪音（Noise）≤65dB； |
|  |  | 4.9定时时间：1-99分钟； |
|  |  | 4.10容量：交叉配血 10ml×12支 |
|  |  | ▲4.11可配置血型卡转子、角转子 |
|  |  | ★4.12配置清单： 序号 品名 数量 1 主机 1个 2 血型卡转子 1个 3 角转子 1个 |
| 5 | 高压灭菌器 | 5.1容量:≥60L |
|  |  | 5.2立式结构,底部带脚轮 |
|  |  | 5.3腔体直径≥38.5cm |
|  |  | 5.4灭菌腔材料:SUS304不锈钢 |
|  |  | 5.5灭菌工作温度:≥134℃ |
|  |  | 5.6时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟,保温时间:1-999分钟 |
|  |  | 5.7压力：设计压力≥0.28MPA,安全阀起跳压力≥0.22MPA |
|  |  | ▲5.8存储系统:可同时创建30条以上程序 |
|  |  | 5.9内置蒸气收集瓶容量:≥8升 |
|  |  | ▲5.10自动注水功能:内置大空量蒸气收集瓶,可实现对升温产生的蒸气的有效吸收,同时当灭菌腔底缺水时,会对腔体进行自动注水 |
|  |  | 5.11提供空气过滤:提供空气过滤器,灭菌结束时,外部气体经过滤后进入腔体, 可实现在无菌状态下的快速干烘干. |
|  |  | 5.12带医疗废弃物处理模块，方便实验室医疗废弃物灭菌，灭菌完成可设定不排放蒸汽 |
|  |  | 5.13定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动 |
|  |  | 5.14冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 |
|  |  | ▲5.15投标型号必须具有特种设备(压力容器)生产资质（需提供资质证明） |
|  |  | 5.16记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失 |
|  |  | 5.17快速制冷功能:具有冷却风扇,灭菌结束,可快速制冷,冷却腔温 |
|  |  | ★5.18配置清单： 序号 品名 数量 1 主机 1台 2 污水桶 1个 3 不锈钢吊篮 3个 |
| 6 | 低温保存冰箱 | 6.1工作条件：环境温度10～32℃ |
|  |  | 6.2样式：立式 |
|  |  | 6.3有效容积90L-300L，外部尺寸宽度小于80cm |
|  |  | 6.4一次可储存血浆≥30袋 |
|  |  | 6.5采用超静音碳氢压缩机，整体噪音≤42分贝。 |
|  |  | ▲6.6进口压缩机，质量更可靠，进口低噪音风机，提高系统安全性和可靠性(需提供产品进口报关单扫描件，原件备查) |
|  |  | ▲6.7温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃~-40℃可调，超温报警，断电记忆功能； |
|  |  | 6.8蒸发器采用搁架式设计，可使箱内温度在最短时间内降到用户设定温度。 |
|  |  | 6.9安全系统：两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护功能，,所有独立部件安全接地。 |
|  |  | 6.10显示：LED显示,可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度 |
|  |  | 6.11密封：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。门体顶部、中梁独特密封设计，加强密封效果； |
|  |  | 6.12发泡层厚度90mm，保温性能优越；蒸发器直冷式搁架设计，降温速度更快，温度更均匀，储物温差1℃以内，空气温差1.5℃以内。 |
|  |  | ▲6.13采用高效碳氢制冷剂，无CFC保温层 |
|  |  | 6.14测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； |
|  |  | ★6.15配置清单： 序号 品名 数量 1 主机 1台 2 无线温度监控仪 1套 |
| 7 | 医用血液冷藏箱 | 7.1容积150L-300L, 外部尺寸宽度小于80cm； |
|  |  | 7.2箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，上下点数字温度显示，分辨率0.1℃； |
|  |  | 7.3风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内。同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； |
|  |  | 7.4不锈钢内胆设计，防腐可靠； |
|  |  | 7.5多层可调搁架设计同时配备多个储血筐，满足用户存放要求，更充分利用空间 |
|  |  | ▲7.6血筐带有标识卡槽，方便用户对存储物品分类标识； |
|  |  | 7.7大视角发泡电加热玻璃门体设计，真空双层玻璃，降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露 |
|  |  | 7.8报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； |
|  |  | ▲7.9知名品牌压缩机，进口风机，有效保证整机可靠性(需提供产品进口报关单扫描件，原件备查)； |
|  |  | 7.10后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度48小时需求 |
|  |  | ▲7.11箱内5个高精度传感器，同时增加防高温防低温机械温控器，有效保证温控的准确性； |
|  |  | 7.12自关门设计，接触用户开门后忘记关门的后顾之忧； |
|  |  | 7.13多层内门设计，减少开门后冷量外漏，保证箱内温度稳定性； |
|  |  | 7.14箱内设置照明灯，外部独立灯开关，不用开门清晰观察箱内物品。 |
|  |  | 7.15标配USB接口，可记录30天的温度数据，方便追溯查询 |
|  |  | ★7.16配置清单： 序号 品名 数量 1 主机 1个 2 无线温度监控仪 1套 3 储物筐 15个 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。