# 项目要求

## 项目概述

本项目为深圳市第三人民医院实时荧光定量PCR仪采购项目。投标人须满足本项目的报价要求（详见招标文件第五章 项目要求 三、投标报价）。

## 投标人资格要求

资格证明（须按下列要求提供相关证明材料，否则按投标无效处理）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件（加盖公章）。

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://www.szzfcg.cn/），否则投标将不被接受（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证（备案凭证）》，（提供证件复印件加盖投标人公章）。

- 投标人必须提供所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册（备案）证》的复印件加盖投标人公章，原件备查（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

注：招标机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网” ( http://www.zfcg.sz.gov.cn)渠道查询相关主体信用记录，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

## 报价要求

- 投标报价应以人民币为结算单位，投标报价须包括：设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等全部费用。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。

- 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。

- 详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类产品最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为投标无效处理。

- 除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

- 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

- 本项目财政预算金额为：人民币陆拾万元整（¥600,000.00），投标报价超出此金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 商务要求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1.1投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期5年,终身维修。 |
|  |  | ★1.2保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.3由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | 1.4投标人负责货物的终身维修，保证5年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
| 2 | 质量保证 | 2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔 二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔 五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
|  |  | 1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项及最易损坏的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
|  |  | 1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
|  |  | 1.4设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
|  |  | 1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
|  |  | 1.6投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 交货要求 | ★1.1投标人在签订合同之日起 60 日历日内交货。 |
|  |  | 1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。 |
|  |  | ★1.4投标人要提供仪器配套所需的试剂、耗材清单，并且承诺以深圳市最低价供货。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1货到指定地点、验收合格并提供全额发票后支付95%，5%余款作为质保金。质保金在保修期结束后，经采购人确认产品质量无问题后支付。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 6.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第 五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之 10 的违约金。投标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1套 | 拒绝进口 |

2、货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪-1 | 1 | 台 | 96通道 |
| 2 | 实时荧光定量PCR仪-2 | 1 | 台 | 48通道*2 |
| 3 | 多样本混合仪 | 2 | 台 | 第三方配件 |
| 4 | 普通台式高速离心机 | 2 | 台 | 第三方配件 |
| 5 | 移液器 | 20 | 把 | 第三方配件 |
| 6 | 样本病毒灭活箱 | 1 | 个 | 第三方配件 |
| 7 | 电动手消装置 | 20 | 个 | 第三方配件 |
| 8 | 迷你离心机 | 6 | 台 | 第三方配件 |
| 9 | 漩涡振荡仪 | 6 | 台 | 第三方配件 |
| 10 | 冰箱冷链 | 10 | 个 | 第三方配件 |
| 11 | 紫外线消毒车 | 5 | 台 | 第三方配件 |
| 12 | 96孔板离心机 | 2 | 台 | 第三方配件 |
| 13 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 2 | 个 | 第三方配件 |
| 14 | 电动喷雾消毒机 | 2 | 台 | 第三方配件 |
| 15 | 台式电脑 | 3 | 台 | 第三方配件 |

### 主要技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪96通道 | ▲1、产品通过SFDA医疗器械注册证 |
|  |  | ▲2、激发光源：大功率LED光源。 |
|  |  | 3、检测器：高灵敏度光电传感器。 |
|  |  | ▲4、样本容量：96孔＊0.2ml 。 |
|  |  | 5、荧光检测波长（可选配置多种通道）：通道1:470nm-510nm； 通道2:530nm-565nm；通道3:580nm-620nm；通道4:630nm-665nm； 通道5: 预留；通道6: 预留 |
|  |  | 6、可检测的荧光素及染料：AM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5。 |
|  |  | 7.检测方式：反应管的底部侧面激发、检测。 |
|  |  | ▲8. 激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输。 |
|  |  | 9、软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。 |
|  |  | 10、模块温度范围：4℃-99℃ |
|  |  | 11、检测动力学范围：100-1010 |
|  |  | 12、最小检测模板：单个拷贝 |
|  |  | 13、反应容积：15ul-100ul |
|  |  | 14、控温模式：半导体热电模块 |
|  |  | 15、升降温速率(MAX)：4℃/S |
|  |  | 16、温控精度（HRM高分辨熔解曲线）：±0.1℃ |
|  |  | 17、样品间温度均匀性：±0.1℃ |
|  |  | 18、重量：18Kg |
|  |  | 19、尺寸(W*D*H)：386mm*520mm*250mm |
|  |  | 20、有断电保护功能 |
|  |  | 21、输入电源：220VAC、 50HZ |
|  |  | 22、耗能：≤850VA |
|  |  | 23、操作系统：中、英文XP/ Vista/Win 7，适合多种操作系统 |
|  |  | 24、*热 盖：电子自动锁控热盖 |
|  |  | 25、操作软件：全中文/全英文，检测分析软件升级方便，功能齐全，容错性强，模板编辑便捷，自动生成独立的打印报告单，数据可共享 |
|  |  | 26、注册认证：CFDA、CETUV ISO13485:2003 |
| 2 | 实时荧光定量PCR 48通道*2 | ▲1、产品通过SFDA医疗器械注册证 |
|  |  | ▲2、激发光源：大功率LED光源。 |
|  |  | 3、检测器：高灵敏度光电传感器。 |
|  |  | ▲4、样本容量：96孔(48×2＊0.2ml,双反应模块) |
|  |  | ▲5、同时运行两个不同的反应程序，具有两台荧光PCR仪器的功能(如:DNA和RNA反应程序同时运行)，运行同一个程序时，是一台96*0.2ml的荧光PCR仪。 |
|  |  | 6、荧光检测波长（可选配置多种通道）：通道1:470nm-510nm； 通道2:530nm-565nm；通道3:580nm-620nm；通道4:630nm-665nm； 通道5: 预留；通道6: 预留 |
|  |  | 7、可检测的荧光素及染料：AM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5。 |
|  |  | 8.检测方式：反应管的底部侧面激发、检测。 |
|  |  | ▲9. 激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输。 |
|  |  | 10、软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。 |
|  |  | 11、模块温度范围：4℃-99℃ |
|  |  | 12、检测动力学范围：100-1010 |
|  |  | 13、最小检测模板：单个拷贝 |
|  |  | 14、反应容积：15ul-100ul |
|  |  | 15、控温模式：半导体热电模块 |
|  |  | 16、升降温速率(MAX)：4℃/S |
|  |  | 17、温控精度（HRM高分辨熔解曲线）：±0.1℃ |
|  |  | 18、样品间温度均匀性：±0.1℃ |
|  |  | 19、重量：18Kg |
|  |  | 20、尺寸(W*D*H)：386mm*520mm*250mm |
|  |  | 21、有断电保护功能 |
|  |  | 22、输入电源：220VAC、 50HZ |
|  |  | 23、耗能：≤850VA |
|  |  | 24、操作系统：中、英文XP/ Vista/Win 7，适合多种操作系统 |
|  |  | 25、*热 盖：电子自动锁控热盖 |
|  |  | 26、操作软件：全中文/全英文，检测分析软件升级方便，功能齐全，容错性强，模板编辑便捷，自动生成独立的打印报告单，数据可共享 |
|  |  | 27、注册认证：CFDA、CETUV ISO13485:2003 |
| 3 | 多样本混合仪 | 杭州瑞诚—MS200 |
| 4 | 普通台式高速离心机 | Labnet—C2500 |
| 5 | 移液器 | eppendorf |
| 6 | 样本病毒灭活箱 | BIOBASE—BJPX-H54II |
| 7 | 电动手消装置 | 和思—ASOAP或其他同类产品 |
| 8 | 迷你离心机 | 林贝尔—LX-200B |
| 9 | 漩涡振荡仪 | 林贝尔—GL-88B |
| 10 | 冰箱冷链 | 海尔—YB-HW001-00 |
| 11 | 紫外线消毒车 | 江苏申星光电-SX |
| 12 | 96孔板离心机 | 莫纳PlatePro 3200 |
| 13 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 海尔—HYCD-469 |
| 14 | 电动喷雾消毒机 | 贝康BK—2710 |
| 15 | 台式电脑 | 戴尔台式机—成就3690 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。