# 项目要求

## 项目概述

本项目为深圳市第三人民医院无线物联网测温系统采购项目。

## 投标人资格要求

资格证明（须按下列要求提供相关证明材料，否则按投标无效处理）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供《营业执照》或《事业单位法人证》等法人复印件加盖公章）。

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://www.szzfcg.cn/），否则投标将不被接受（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

注：招标机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网” ( http://www.zfcg.sz.gov.cn) 等渠道查询相关主体信用记录，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

## 报价要求

- 投标报价应以人民币为结算单位，投标报价须包括：设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等全部费用。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。

- 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。

- 详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类产品最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为投标无效处理。

- 除非招标代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

- 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

- 本项目最高限价金额为：人民币壹拾玖万元整（¥190,000.00），投标报价超出此金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 商务要求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1）投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期 5 年,保修期内免费保养，终身维修。 |
|  |  | 2）保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 3）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
|  |  | 4）投标人负责货物的终身维修，保证 5 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
| 2 | 质量保证 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A、年开机率在90-95%之间按一赔 二 延长保修期； B、年开机率在85-90%之间按一赔 五 延长保修期； C、年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率（国家法定工作日） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
|  |  | 2）保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
|  |  | 3）采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
|  |  | 4）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
|  |  | 5）投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 交货要求 | ★1）签订合同之日起 60日历日内交货。 |
|  |  | 2）各位投标人负责所投报价除所投产品外。还须包含项目实施所需实施材料、调试培训等人工费用；如其它所需的短信、语音、流量、或其他增值费用请填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》。 |
|  |  | 3）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。 |
|  |  | 4）第二年开始中标人可以优惠价格，为采购人提供设备的第三方年度计量校准服务。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 1）投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 3）投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。 |
|  |  | 4）由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 1）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 2）采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后三日内，中标人需支付合同总金额的5%作为履约担保金到采购人指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，采购人向中标人支付全款；中标人履行完毕本合同全部义务后，采购人无息返还中标人履约担保金。 |
| 6 | 违约责任 | 1）如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 2）中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 3）投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 4）中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 5）违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

## 技术要求

### （一）总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）★供货范围（货物清单）

1、货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线物联网测温系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |

2、货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能温湿度记录仪 | 91 | 台 |
| 2 | 智能温湿度记录仪（低温） | 16 | 台 |
| 3 | 智能温湿度记录仪（超低温） | 22 | 台 |
| 4 | 智能网关 | 10 | 台 |
| 5 | 冷链云平台（含手机/电脑/显示屏端） | 1 | 套 |

### （三）主要技术要求

| 招标技术要求 | 是否偏离 （满足/不满足） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、智能网关 |  |  |
| 1.▲同时支持4G网络、以太网、WiFi上传模式，三种上传模式，适用于各种场景，设备本地端自带彩色显示屏，可同时显示四路温度数据，超温标红显示，屏幕尺寸≥4.5寸。 |  |  |
| 2.▲采用容量≥6000mAh可充电锂电池，支持现场拆机检验，具有USB充电接口，断电情况下至少保证24小时以上正常工作，显示屏可显示设备的连接数。 |  |  |
| 3.网络自动重连技术，并自带数据存储功能（内存≥10万条记录），可自行存储接收的实时数据。网络断线后可以提供网络中断提醒功能，并在网络恢复时自动上传存储的数据。 |  |  |
| 4.上传间隔：1分钟～24小时可设置 |  |  |
| 5.▲智能网关与智能温湿度记录仪之间通过无线方式传输数据，无需布线。可支持同时连接100以上个无线智能温湿度记录仪。 |  |  |
| 6.设备可以实现平台下发指令，远程升级功能。 |  |  |
| 7.设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 |  |  |
| 二、智能温湿度记录仪 |  |  |
| 1.▲采用容量≥5000mAh可充电锂电池供电，现场拆机检验，查看电池标签。带彩色显示屏，可显示温湿度、电量、中文菜单功能键。 |  |  |
| 2.无线智能温湿度记录仪用户可自行拆卸维护以便于探头精度年度校准。 |  |  |
| 3.温（湿）度测量范围：-10～65℃；0～100%RH，可选配低温电池或-200～150℃温区探头。温度精度±0.5℃，湿度精度±5%，提供具有CNAS资质的第三方权威机构出具的探头校准报告。 |  |  |
| 4.▲设备具有USB接口，可用于充电和设备功能设置。 |  |  |
| 5.▲支持远程升级软件版本，平台端直接修改采集、上传频率。 |  |  |
| 6.自带数据存储功能（内存≥6万条记录），可自行存储接收的实时数据。与网关断线后可以提供连接中断提醒功能，并在网络恢复时自动上传存储的数据。 |  |  |
| 7.▲超温后，设备端可自动调整采集频率。 |  |  |
| 8.▲电池电芯安全性相关的UN38.3报告。 |  |  |
| 9.▲具有国家认可的权威机构出具的MSDS检测报告。 |  |  |
| 10.▲出具具有CMA标识的第三方专业检测机构出具的产品抗静电性能的测试报告。 |  |  |
| 11.▲产品具有国家权威机构出具的ⅡB及以上防爆认证证书。 |  |  |
| 12.▲产品抗跌落达到国标要求1.2米及以上，出具具有CMA标识的第三方专业检测机构出具的认证报告。 |  |  |
| 13.▲产品防护等级达到IP66，可提供国家权威机构出具的认证证书。 |  |  |
| 三、电脑端云平台 |  |  |
| 1.平台采用B/S架构。 |  |  |
| 2.实时自动接收、存储、分析各无线温湿度监测数据。 |  |  |
| 3.支持远程登录、数据查询。 |  |  |
| 4.支持历史数据查询与分析、数据导出功能。 |  |  |
| 5.可实现数据超限、监管设备故障、监管设备供电异常等报警。 |  |  |
| 6.▲报警方式：外接报警设备、短信、语音报警、邮件报警、微信报警。 |  |  |
| 7.报警内容：设备离线、低电、温湿度超限、断电。 |  |  |
| 8.支持对各类用户进行权限分配多级管理功能，可根据报警优先级设置分级报警。 |  |  |
| 9.可查询历史报警记录，并对报警记录进行情况说明。 |  |  |
| 10.平台具备公共数据接口或标准数据协议，支持与第三方软件对接。 |  |  |
| 11.▲支持资产管理功能可对医院冰箱、冷库等资产的维护、保养、资产信息等进行录入管理。 |  |  |
| 12.对温湿度监管历史数据进行分析并生成相应图表。 |  |  |
| 13.具有电子核签签名功能，可生成专属文件格式并打印导出。 |  |  |
| 14▲具有配套大屏报警软件，可以平面图形式展示冰箱位置，超温标红提醒。 |  |  |
| 四、手机端云平台 |  |  |
| 1.应同时支持IOS苹果系统和Android安卓系统。 |  |  |
| 2.温度查询功能：实时显示所有冷链设备当前温湿度数值和状态。 |  |  |
| 3.温度图形及数据列表：可显示指定冷链设备的历史温度曲线图形，也可切换至数据列表模式，显示温度数据。 |  |  |
| 4.支持报警功能,实时显示产生的预警信息，用户可通过移动客户端查询报警信息的详细内容,可对预警信息进行处理、备注。 |  |  |
| 5.▲支持查看温度记录手写电子签名功能。 |  |  |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。