### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 主要技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯翼闸 | 外壳材料：箱体采用SUS304不锈钢板材；每个通道标配多对红外检测， 外壳加工工艺：采用激光、折弯、切割、焊接、抛光、打磨等工艺生产。 规格尺寸：长≥1410*宽≥300*高≥990MM(视院方需求而定)。 重量：大于70KG。◇通道宽 ≥550mm ≤1200mm 。 开启关闭速度：0.5-1S可调。 电机：≥ 24V /30W无刷电机。 适应温度：大于等于 -20℃～ 小于等于70℃（-20℃以下考虑增加温控系统）。 ▲通行速度：约35人/分钟。 ▲可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行。 自动复位功能：当翼门打开，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位。 报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。 消防输入：可与消防报警信号连接，实现不断电翼门常开。 防反转功能：在翼门复位的过程中，如发生外力逆转翼门，闸翼即自动启动反推力且发出报警，待外力消失后则自动回到零位恢复通行。 断电翼自动打开，通电自动复位（阻挡通行）。 具有红外防夹功能（翼门开启或运行时都具有防夹功能） ▲支持接入上级健康码监察联网管理平台，支持软件支撑平台，支持数据库分析，实现数据上传管理； 支持验证开闸方式：面部识别、身份证,工作卡，粤康码，多地健康码，国康码，二维码等实时识别多项功能（禁用截图功能）。 |
| 2 | 双机芯翼闸 | 外壳材料：箱体采用SUS304不锈钢板材；每个通道标配多对红外检测， 外壳加工工艺：采用激光、折弯、切割、焊接、抛光、打磨等工艺生产。 规格尺寸：长≥1410*宽≥300*高≥990MM(视院方需求而定)。 重量：约70KG；通道宽≥550 ≤1200mm 。 开启关闭速度：0.5-1S可调。 电机：≥ 24V /30W无刷电机。 适应温度：大于等于-20℃～ 小于等于70℃（-20℃以下考虑增加温控系统）。 通行速度：约35人/分钟。 可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行。 ▲自动复位功能：当翼门打开，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位。 报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。 消防输入：可与消防报警信号连接，实现不断电翼门常开。 防反转功能：在翼门复位的过程中，如发生外力逆转翼门，闸翼即自动启动反推力且发出报警，待外力消失后则自动回到零位恢复通行 断电翼自动打开，通电自动复位（阻挡通行）。 具有红外防夹功能（翼门开启或运行时都具有防夹功能） 支持接入上级健康码监察联网管理平台，支持软件支撑平台，支持数据库分析，实现数据上传管理； ▲支持验证开闸方式：面部识别、身份证,工作卡，粤康码，多地健康码，国康码，二维码等实时识别多项功能（禁用截图功能）。 |
| 3 | 人脸识别一体机 | 屏幕尺寸： IPS屏，分辨率≥1280x800 支持多点触控 本地存储：EMMC 8G以上 ▲摄像头：200W以上双目宽动态摄像头，最大分辨率: ≤1920*1080 图像传输速率高达≥30帧/秒，画质清晰不拖影(注：带补光功能) ▲通讯及接口：支持以太网、无线（WIFI），支持Wi-Fi; 802.11b/g/n协议，支持BT3.0/BT4.0 ▲人脸检测率：大于99.9% （距离0.5-1.5米） 部署方式：支持公有云部署、私有化部署、局域网使用、单机使用 具备音频、USB端口，韦根接口，串口等接口 操作系统：Android7.0系统及以上，禁用进口系统 平台系统应由以下几部分组成：防疫健康码人脸识别系统平台；智慧医疗预检分诊人脸识别系统；智慧医疗病患陪护人脸识别系统；热成像人脸体温筛查软件；智慧医疗院区人脸识别健康码核验系统； 软件平台应具备以下功能：防疫健康码人脸识别系统平台；智慧医疗院区人脸识别健康码核验系统；智慧医疗病患陪护人脸识别系统；平台有扩展性：预约就诊、现场就诊登记、住院陪护登记、与医院HIS系统对接开发的能力； 智慧医疗后台管理；体温预警管理；健康码/体温异常情况，现场大屏实时预警精确到具体时间和设备以及对应的人； 通行记录管理：实时显示通行记录，显示内容：（姓名，身份证号，体温信息，健康码状况，核酸报告等）； 可支持黑名单预警管理：录入黑名单人员身份信息，搭建追逃，人员黑名单库、医闹、医托人员黑名人员管理：本院职工根据工号、科室分配出入权限； 可支持患者及陪护人员绑定科室，患者及陪护人员只有进入绑定科室的权限单库、医药代表黑名单库，黑名单人员进入时触发短信预警； 可陪护管理: 患者及陪护人员通过公众号信息录入、人脸录入（通过人脸信息绑定健康码），后台确认。患者及陪护人员体温及时检测并更新，出现异常情况及时预警。 |
| 4 | 综合布线本地部署软件 | 优化美观布线格局 不造成安全事故布线格局及不影响日常行走及运输 |