# 项目要求

## 项目概述

本项目为饮水机设备采购项目。

## 投标人资格要求

资格证明（须按下列要求提供相关证明材料，否则按投标无效处理）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织。提供营业执照（或事业单位法人证书等证明文件）复印件。

- 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包；不接受进口产品参与投标。

注：招标机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网” ( http://www.zfcg.sz.gov.cn) 等渠道查询相关主体信用记录，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

## 报价要求

- 投标报价应以人民币为结算单位，投标报价必须是完成该项目的一切费用总和。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。

- 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。

- 详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类产品最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为投标无效处理。

- 除非招标代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

- 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

- 本项目最高限价金额为：人民币肆拾万元整（¥400,000.00），投标报价超出此金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 免费保修期内售后服务要求 | ★1.1提供3年的产品质保期，本地化24小时服务，质保期自所有设备安装完成之日起算。 |
|  |  | ★1.2质保期内的承诺： 1.2.1设备如发生故障，中标人维修人员应在接到故障通知后，紧急情况6小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知3天内更换修理完毕。 |
|  |  | ▲1.3所有采购的设备应有品牌产品生产商提供的商业综合产品责任险，每次限额不低于500万人民币，累计限额不低于3000万人民币；并提供相关证明材料。 |
|  |  | ★1.4设备安装使用1年到期，提供首年首次的耗材更换服务。 |
| （二）其他售后服务要求 |
| 1 | 其他售后服务要求 | 1.1在质保期满以后，中标人应按其在深圳地区同类产品的相当的价格提供保修服务。 |
|  |  | 1.2提供完整的用户使用、维护培训，不限培训人数、培训次数，以用户掌握使用方法和必要的维修手段为准。 |
|  |  | 1.3售后服务机构的名称、地址、联系电话。 |
|  |  | 1.4定期维护：投标人在投标时需提出系统的定期维护计划。 |
|  |  | 1.5滤芯、耗材等以优惠价提供给采购方，签订合同时约定售后耗材价格。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 关于报价 | 1.1 报价货币种类：人民币。 |
|  |  | 1.2 投标人的投标报价不得超过招标文件规定的项目预算金额。 |
|  |  | 1.3投标报价为到货物到达采购人指定的地点并安装的价格。包括投标费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等一切费用。 |
|  |  | 1.4国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。 |
|  |  | 1.5投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在价格标中提出的单价或总价为依据。 |
|  |  | 1.6除非采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报单价和合价。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。 |
|  |  | 1.7投标人投标报价总额一经中标后，中标价即为该项目的合同总价。 |
|  |  | ★1.8 投标人应考虑此项目是一个新建设的场地，给排水和强电部分存在无法完全匹配饮水机的可能，特别是采购人要求新建的饮水点位，中标人需要根据采购人要求进行现场设计，经采购单位确认后施工，项目竣工后，需要出具竣工图交采购人，不另行计费。因上述因素产生的额外费用由中标人承担，请投标人在踏勘时自行仔细查看场地，并合理报价。新建设的给排水和强电部分工程必须符合国家相关标准。 |
| 2 | 关于交货 | 2.1产品交货要求：提供产品合格证及货物清单； |
|  |  | 2.2交货期：签订合同后10日历日内。(如因楼宇交付使用延期，货物暂存采购人仓库，待楼宇交付时再完成安装) |
|  |  | 2.3交货地点：深圳市南山区桃源街道龙苑路14号 |
|  |  | 2.4包装要求和运输方式：常规包装，运输方式由投标人自定。由于不适当包装或不适当装运而造成货物在运输过程中有任何损失的，一律由投标人负责。 |
|  |  | 2.5风险承担：货物交付给采购人验收合格前的所有风险由中标人承担。 |
|  |  | 2.6投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、新建饮水点、图纸等其他类似的义务。 |
| 3 | 关于验收 | 3.1中标人负责将货物运到合同约定地点，由双方负责验收，验收方式按合同约定方式进行；国家有规范要求强制送检的，还应送国家认可的检测机构进行检测。 |
|  |  | 3.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、设备安装完毕后，每款机型的水质检测报告（由中标人支付检测费用），该报告的检测要求必须符合疾控中心的要求。 |
|  |  | 3.3中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。 |
| 4 | 付款条件 | 预付款为合同金额的30%，货物到达指定地点付剩余货款。履约保证金待设备安装完毕后退回中标人。合同履行完毕后，收到中标人验收申请后7日内组织履约验收。采购人自收到发票后15日内完成资金支付。 |
| 5 | 履约保证金 | 合同签订后，采购人收取中标人中标合同10%作为履约保证金，待货物安装完成，合同履行完毕后退回中标人。 |
| 6 | 关于合同执行 | ★在合同履行期间，如出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，导致不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商要求的，一经查证属实，采购人有权单方解除协议（合同）或不予续签下一年度合同，且无需承担任何违约责任。 |

## 技术要求

### （一）总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）★供货范围（货物清单）

1、货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水机设备 | 8 | 台 | 拒绝进口 |

2、货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四出水口饮水机 | 8 | 台 | / |
| 2 | 管路施工 | 1 | 批 | 包含水管、打孔、电源线、漏电保护器等 |
| 3 | 安装调试 | 1 | 项 | / |
| 4 | 滤芯耗材 | 1 | 批 | 首年首次需更换的耗材 |

### （三）主要技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四出水口 饮水机 | 1.整机采用拉丝不锈钢，水盘采用304不锈钢材质，并具有自动排水功能； 2.机身易触及的棱边和尖角采用大圆角防磕碰设计，保护安全； 3.机身尺寸：宽1200mm(±30mm)*高1300mm(±30mm)*深400mm(±30mm)；(提供说明书扫描件，原件备查) 4.任意两个龙头间距需≥350mm； ▲5.投标产品整机额定总净水量≥10000L；水效等级达到1级，净水产水率≥65%，提供中国水校标识网官网查询截图（http://www.waterlabel.org.cn）； ▲6.投标产品整机必须有省级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致），且批件中的申请单位与生产单位一致；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组合部件水批视为无水批； ▲7.过滤系统所有滤芯具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》滤芯品牌和整机品牌一致，生产单位地址和整机生产单位地址一致，出具各级滤芯《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件证明； ▲8.过滤滤芯部件：聚丙烯纤维活性炭盐酸复合滤芯→反渗透膜→椰壳活性炭滤芯，投标人须提供所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件；备注：批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致； ▲9.出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》； 10.使用电源220V，50Hz； 11.额定功率≤3200w； 12.热水箱容量＞30L；（宣传彩页证明,原件备查） 13.内置压力桶容量＞6G； 14.采用热交换技术，不得使用冷热水混合降温方式； ▲15.整机带有3种以上（含3种）物理杀菌方式，确保菌落符合直饮水标准； 16.取水方式：取水按键采用触摸式； 17.三小时无操作进入待机状态，节能省电； 18.整机具有出水温度显示功能； 19.整机具有日期及时间显示功能； 20.整机具有滤芯状态显示功能； 21.整机具有故障提示功能； 22.整机具有高温抑菌显示功能； 23.整机防触电保护类别为I类； 24.整机内置漏电保护功能； 25.整机具有漏水检测功能； 26.整机具有一键排空功能； 27.整机具有红外感应预防功能； 28.整机带定时开关，具有每天自动开关机功能； 29.整机具有假期滤芯排空功能； ▲30.投标产品涉水零部件-不锈钢件符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准 ，其砷（As） 含量≤0.01mg/kg，镉（Cd）含量≤0.001mg/kg，铅（Pb）含量≤0.01mg/kg，铬（Cr） 含量≤0.2mg/kg，镍（Ni） 含量≤0.5mg/kg； （提供投标人或整机产品制造商送检的带有CMA或CNAS标识检测报告扫描件证明，检测报告需提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图扫描件作为证明材料) ▲31.投标产品涉水零部件-水泵壳：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色实验均符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准，其总迁移量≤6mg/d㎡，高锰酸钾消耗量≤3mg/kg；重金属（以Pb计）≤1mg/kg； （提供投标人或整机投标产品制造商送检的带有CMA或CNAS标识检测报告扫描件证明，检测报告需提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图扫描件作为证明材料） ▲32.投标产品涉水零部件-水阀：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色实验均符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准，其总迁移量≤6mg/d㎡，高锰酸钾消耗量≤3mg/kg；重金属（以Pb计）≤1mg/kg； （提供投标人或整机产品制造商送检的带有CMA或CNAS标识检测报告扫描件证明，检测报告需提供全国认证认可信息公共服务平台网站 ▲33.投标产品涉水零部件-滤芯端盖：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色实验均符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准，其总迁移量≤6mg/d㎡，高锰酸钾消耗量≤3mg/kg；重金属（以Pb计）≤1mg/kg； （提供投标人或整机产品制造商送检的带有CMA或CNAS标识检测报告扫描件证明，检测报告需提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图扫描件作为证明材料) ★34出水：温水，四出水口均出同一温度温水（水温40～65℃， 可调温）； |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。