### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

一、基本功能

1.	监测一氧化氮和二氧化氮浓度

2.▲内置后备电池：≥5小时

3.▲内置打印机也可通过标准打印机接口联接外置打印机

4.▲最新的超长寿命传感器

5.▲简捷校正程序：连接校正气体，校正菜单可一键校正。

6.▲能与任何呼吸机结合使用（只要呼吸机提供持续气流）

二、设置范围

1.	一氧化氮监测：

1.1▲一氧化氮传感器范围：0-200ppm

1.2一氧化氮传感器精确度：≤0.1ppm

2. 二氧化氮检测：

2.1二氧化氮传感器范围：0-50ppm

2.2二氧化氮传感器精确度：≤0.1ppm

三、设备报警

1.	具备一氧化氮和二氧化氮浓度报警

2.▲高一氧化氮浓度报警触发后，设备自动降低输出浓度

四、PC接口：

标准RS232

五、电源接口：

220-240V（AC）47HZ

110-115V（AC）47HZ

I类 IEC320接口

六、操作环境：

相对温度18-30摄氏度

相对湿度20-80%

安全大气压力：800-1200 hpa