### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术（服务）要求

### （一）服务内容

对4500栋出租屋用电接地服务进行验收，验收合格后出具验收合格表。

### （二）技术标准：

1、根据《宝安区推进用电保护接地安装工作方案》（深宝安办〔2018〕16号）、2018年8月10日宝安区安委办印发的《关于规范用电保护接地安装和验收工作的通知》作为验收依据与标准。

2、安全接地验收相关依据规范：

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011；

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015。

3、按接地要求，出租屋的用电保护接地网建设必须到入户前的分表箱。

4、接地电阻应符合设计要求，接地装置的材料规格、型号应符合设计要求。

5、其他的最新行业技术标准。

6、验收合格后机构为该场所出具电气检测合格报告。

### （三）设备要求（设备名称、数量）

多功能绝缘电阻测试仪、漏电开关测试仪、接地电阻测试仪、漏电电流测试仪、低欧姆表、红外热像仪等用电接地验收必备的设备仪器。

（四）后续服务要求

对验收过程中不符合要求的提出整改意见，对验收结果负责。

（五）考核办法/验收方式

按甲方采购单位要求进行验收，采购单位随机抽取中标方验收情况。

（六）其他需说明的事项：

1、第三方专业机构对检测验收现场的作业安全自行负责；

2、第三方专业机构开展检测验收服务工作过程中，如遇实际安装数量不符情况，采购单位有权对验收数量进行必要调整、在签署合同时详谈并额外注明。