### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术（服务）要求

（一）★货物清单

| 网站建设 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| 1 | 视频编辑电脑 | 台 | 1 | 54.00万元 |
| 2 | 铺设光纤 | 项 | 1 |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |  |
| 4 | 会议摄像头 | 套 | 44 |  |
| 5 | 办公电脑 | 套 | 44 |  |
| 音响、灯光系统物资 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| 1 | 音响 | 1 | 批 | 40.00万元 |
| 2 | 舞台灯光 | 1 | 批 |  |
| 3 | 灯光架 | 1 | 批 |  |
| （具体数量以下表采购需求清单中数量为准） |

（二）采购需求

1、网站建设

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频编辑电脑 | 详见视频编辑电脑详细参数 | 台 | 1 |  |
| 2 | 铺设光纤 | 3KM光纤，需要进港施工铺设，走暗线 | 项 | 1 |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 处理器：i7-9750H 显卡：RTX-2060 6G独显 内存：32G DDR4 1T固态 | 台 | 2 |  |
| 4 | 会议摄像头 | 传感器：1/2.9”SONY CMOS 像素：210万 白平衡：自动增益/白平衡 焦距：3-10mm 三倍光学变焦 现场角：73° USB2.0 输出格式：1080p 25/720p 30 云台速度：1-40°/s 支持无线遥控 | 套 | 44 |  |
| 5 | 办公电脑 | CPU：I5-9400F 显卡：GT730 2G独显 内存：8G DDR4 硬盘：256GB SSD + 1TB HDD 显示器：25英寸高清 配套：鼠标键盘耳机鼠标垫 必须安装Windows7系统 | 套 | 44 |  |

1.1视频编辑电脑详细参数

| 序号 | 部件 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 3970X 32核64线程 |  |
| 2 | 散热器 | TR4 360一体式水冷 |  |
| 3 | 主板 | ZENITH II EXTREME ALPHA |  |
| 4 | 内存 | 128G DDR4 3600MHZ（32*4） |  |
| 5 | 固态硬盘 | 1T |  |
| 6 | 机械硬盘 | 4TB |  |
| 7 | 显卡 | 2080 Ti GAMING X TRIO |  |
| 8 | 机箱 | 华硕ROG Stri Helios太阳神 |  |
| 9 | 电源 | 海韵旗舰白金PRIME PLATINUM 1300W |  |
| 10 | 显示器 | 31.5寸4K*2台 |  |
| 11 | 内置刻录机 | 华硕光年*2台 |  |
| 12 | 键盘 | 罗技K845 青轴 |  |
| 13 | 鼠标 | 罗技 g502 hero |  |
| 14 | 音响 | 漫步者E3200 |  |
| 15 | 头戴耳机 | 铁三角MSR7b |  |

以上涉及品牌只作为推荐,不作为强制要求,投标人可提供同等质量货物。

2.音响、灯光系统物资

2.1音响系统设备清单

| 序号 | 名称 | 技 术 参 数 | 单位 | 数 量 | 图 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15寸主扩专业音箱 | 单15寸两分频音箱 单元组件： 低音75芯190磁*1高音44芯*1 频响范围： 40Hz-19KHz 覆盖角度： (H)90°×（V)50° 灵 敏 度： 100dB(±3dB） 最大声压： 125dB 额定功率：500W(AES) 峰值功率： 1500W(PEAK) 标准阻抗： 8Ω 产品重量： 33.55 KG 产品尺寸（mm）450×470×690(D*W*H ) | 只 | 16 |  |
| 2 | 专业功放 | 输出功率(EIA 1KHz 1%THD) 8Ω 1000Wx2 4Ω1500Wx2 桥接 8Ω 3000W 输出接口 Speakon & binding 频响 20Hz-20kHz, ±1dB 输入灵敏度 0.77V 平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced 信噪比 ≥95dB 失真度 ≤0.03% 额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度 62 dB 阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS ＞240 转换速率 15V/uS 保护 Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut 冷却系统 Infinitely variable speed fan 电源 AC:220-230V 50Hz/60Hz 净重（kg） 13.5 尺寸 (WxDxH) 482x333×88 mm | 台 | 8 |  |
| 3 | 效果处理器 | ①采用美国ADI顶级IC，纯数字参量均衡控制，可调0.1dB，最大幅度±12dB，适用于各种高端场所使用。 ②本产品采用32Bit高性能DSP及AD/DA转换处理，频带宽，动态大，48KHZ采样频率的专业数字卡拉OK处理器。 ③话筒双15段参量均衡，MIC相位、高、低切(通)可调，操作方便简洁。 ④音乐15段参量均衡，音乐相位、高、低切、平衡、音乐、MIC、效果至L、R增益可调，另置13段变调。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 一拖四会议话筒 | 适用于各种会议和演讲场合。该系列产品为四信道红外自动对频多通道无线会议麦克风，有32频点可选。产品采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术，各频点间以1MHz递增。完美的抗杂讯干扰特性，任何类似系统都无法比拟。 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机，装配LCD显示屏幕，分别显示，工作通道，工作频率。充分，快捷地了解接收机的全部动作讯息。 采用电子式按键控制面板操作。全铝合金旋钮更显专业高档。 主机分别提供四路平衡音频输出插座，与混合不平衡输出，全面适应各种连接需求。 | 套 | 8 |  |
| 5 | 无线话筒 | ①全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现 力。超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如 ②UHF频段，锁相环(PLL)频率合成 ③100×2个信道，信道间隔250KHz ④超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度 ⑤射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力 ⑥第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力 ⑦特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声 ⑧麦克风使用易购的5号电池，续用时间达6—10小时 ⑨麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能 ⑩理想环境操作半径达80米，适用于各种要求场合 ⑪默认配置为带液晶屏蓝色背光，铝合金的麦克风管体 ⑫具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道 ⑬家庭影院专用机型，两个话筒，一个主机。 | 套 | 8 |  |
| 6 | 电源时序器 | ①功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示 ②每路开关间隔时间/定时时间：1秒 ③输出继电器触点电流：30A 277VAC ④电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 ⑤供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ ⑥主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头） ⑦开启类型：方船型开关 ⑧功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 ⑨叠机级联功能：有（可选配） ⑩电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器） ⑪机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U） ⑫单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒） ⑬数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM ⑭总重量（含包装）：3.8KG | 台 | 8 |  |
| 7 | 音箱航空箱 |  | 个 | 8 |  |
| 8 | 机柜 | 定制机柜,加厚防震 | 台 | 8 |  |
| 9 | 线材及辅料 |  | 套 | 8 |  |
| 备注 | 报价技术参数允许等于或大于标书描述内容 |

2.2舞台灯光系统设备清单

| 序号 | 设备/材料名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 图示 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230瓦图案光束灯 | 台 | 20 | ①灯泡：Philips ＭＳＤ Platinum 7R (8000K 色温，2000小时) ②功耗：230V 50HZ 350VA ③光学器件：3片透镜式镜头组，变焦0°-3.9° 电子聚焦；20米处，50000LUX ④通道模式：16个国际标准DMX512通道 ⑤水平扫描：540°(16bit精度扫描) ⑥垂直扫描：280° (16bit精度扫描) ⑦色片盘：14个插拔式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果 ⑧旋转图案盘：17个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖 动和图案任意定位功能 ⑨可插拔式色片，14种颜色+白光 ⑩棱镜盘：16棱镜， ⑪雾化：0%~100%线性雾化 ⑫电子整流器可选：使产品重量更轻，亮度更强，灯泡 更稳定，更环保，更节能 ⑬遥控开关灯泡 ⑭开关电源可选: AC100~240V, 50/60HZ |  |  |
| 2 | 200瓦COB调焦面光灯 | 台 | 5 | 输入电压：AC100-240V，50-60HZ 额定功率：200W/300W 光学材料：透镜+菲涅尔 LED光源：200W /300W 色 温：3200K 灯珠寿命：50000h 通道数量：2/3/4/5个DMX通道 控制模式：国际标准DMX512信号控台控制，自走，声控 光束角度：15°-60°可调 高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz 线性调光：0-100%线性调光 产品外观：铝型材外壳，流线型外观设计 工作环境：室内 -20℃-50℃ 产品尺寸：394mm×393mm×245mm(L×W×H) |  |  |
| 3 | 54颗染色帕灯 | 台 | 21 | 输入电压：AC90-245V，50/60Hz 额定功率：80-200W 灯珠规格：超亮度LED，54颗×3W（红-12，绿-18，蓝-18,白-6 ） 色温：3200K-7800k 灯珠寿命：60000-100000小时 频闪/调光：0-100%无级线性调节，16BIT的调光精度 出光角度： 15°，25°，45°（出光角度可供选择） 控制方式：单机、主/从、声控、DMX512 ，自走效果、自动淡入淡出效果 通道： 8通道（数码显示） 颜色:1670万种颜色变化 其他功能：RGBW(红、绿、蓝、白、)线性混色，内置宏功能，混色均匀，性能稳定；灯具采用具有PFC功率，因数校正的开关电源，PF﹥0.99效率高达90%，真正绿色环保。LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁。 外壳：铸铝外壳，灯体黑色及白色 防护等级：IP20 应用环境：-20~+40℃ 散热：静音风机散热 特征： ◎电源、信号手拉手连接安装 ◎双支架提手，可自支撑，可悬挂 ◎分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠 ◎独有光学系统设计，均匀的色斑效果 ◎超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪 |  |  |
| 4 | 老虎控台 | 台 | 1 | ①采用功能强大的Titan操作系统 ②酷睿双核处理器，128G固态硬盘，4G内存 ③支持中文菜单显示，且内置多国语言 ④内置一个15.4寸触摸屏，并可外接一个触摸屏 ⑤8个DMX512个输出端口，4096个通道 ⑥按照一台13通道的灯算，可控制300台电脑灯 ⑦支持Artnet扩展，可扩展至12个DMX512输出口，6144个通道 ⑧内置不间断UPS电源，可意外断电保护 ⑨10个宏按键，可编辑任何程序 ⑩20个重放推杆，支持1000个虚拟重放 ⑪强大的CMY或RGB调色板 ⑫支持涂鸦式手写命名功能 ⑬支持CIPT协议，可预览服务器或数字灯 |  |  |
| 5 | 放大器 | 台 | 2 | 信号：DMX512信号接口，3心阴频阳座阴座，8路独立放大8路光感隔离信号分配，1路DMX512信号输入，输入输出光电隔离，信号放大功能，信号：DMX512信号接口，3心阴频阳座阴座，8路独立放大， |  |  |
| 6 | 灯光保险绳和灯钩 | 套 | 66 |  |  |  |
| 7 | 电源线信号线 | 米 | 定制 |  |  |  |

2.3灯光架

| 序号 | 图片 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、方案：宽12 x 深6.5 x 高6m |
| 1 |  | 四方架 | 400*400*2500mm， 主管:50*3mm 副管：50*2mm | 2 |
| 2 |  | 方套 | 400mm*400mm 横梁和立柱用 主管:50*3mm 铝板厚度：12mm 高强度滑轮 | 4 |
| 3 |  | 方套 | 400mm*400mm 横梁和立柱用 主管:50*3mm 铝板厚度：12mm | 4 |
| 4 |  | 底座 | 高强度铁方管50x70mm 重型轮 | 4 |
| 5 |  | 斜撑 | 主管:50*3mm，方管底座用 | 8 |
| 6 |  | 横担 | 100x50mm镀锌铁横担 | 4 |
| 7 |  | 葫芦 | 6m | 4 |
| 8 |  | 吊带 | 3m | 4 |
|  | 送安装工具螺丝一批 |  |
| 备注 | 报价技术参数允许等于或大于标书描述内容 |
|  | 原有舞台结构图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桁架效果图宽12 x 深6.5 x 高6m |  |  |  |  |  |  |  |  |

桁架效果图宽12 x 深6.5 x 高6m