### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆球灯光及音视频转播系统集成总控 | 1批 | 拒绝进口 | 365,000.00 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、舞台灯 |
| 1 | 单颗200W LED成像灯 | 14 | 台 |
| 2 | 66颗5色LED全能王 | 15 | 台 |
| 3 | 330W图案摇头灯（三合一） | 4 | 台 |
| 4 | 八路光电隔离信号放大器 | 2 | 台 |
| 5 | 拉铝合金灯钩 | 35 | 台 |
| 6 | 灯具包胶钢丝绳 | 35 | 台 |
| 7 | 电源线 | 500 | 米 |
| 8 | 控制线 | 200 | 米 |
| 二、智能控制系统 |
| 1 | 可编程中控主机 | 1 | 台 |
| 2 | 控制系统界面编程软件 | 1 | 套 |
| 3 | 无线彩色触摸屏 | 1 | 台 |
| 4 | 无线WIFI接收器 | 1 | 台 |
| 5 | 8路电源控制器 | 1 | 台 |
| 6 | 控制线 | 1 | 项 |
| 三、音视频集控系统 |
| 1 | 32路混插矩阵主控机 | 1 | 台 |
| 2 | 4路HDMI输入卡 | 8 | 块 |
| 3 | 4路HDMI输出卡 | 8 | 块 |
| 4 | 16进16出数字音频处理器 | 1 | 台 |

本项目核心产品为：     32路混插矩阵主控机

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

1、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共16项，如不提供证明资料，该项作负偏离处理；

2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、舞台灯 |
| 1 | 单颗200W LED成像灯 | 1.光斑均匀，成等比亮度值，可切任意不规则光斑； 2.16位调光: 相比8位调光，灯光变化更柔和、细腻，顺畅； 3.系统有两个运行模式： DMX模式和手动调光； 4.系统上电时显示软件版本号，1秒钟后进入上次掉电之前保存的运行模式； ▲5.散热系统：智能风机调节系统，根据灯珠温度动态调整风机强弱，保证灯具长时间工作，确保灯体温度保持在最佳持在最佳状态； ▲6.显色指数：CRI≥95；要求提供同时具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的检验报告，并且检验报告中依据GB 7000.1-2015、GB/T 24824-2009、GB/T 9468-2008对该产品进行检测，检测结果不低于此项技术要求。 7.Rf≥ 92.5 对色彩的还原能力好，还原物品正本色； Rg≥ 98 光斑非常均匀色彩丰富饱和，无杂色； Ra≥96.7 与基准光源白炽灯一样接近太阳光。 8.能和任意充电宝，充电电源匹配供电，无需给灯具供电即可调整灯具地址码，方便可以灵活使用。 ▲9. 调光：带调光旋钮；1.8寸TFT液晶屏彩屏+点阵式按键。 10.协议：DMX协议、RDM协议、可以通过三芯、五芯信号线升级软件版本。 ▲11.光源：单颗≥200W COB进口集成灯珠； 12.光源寿命：≥１０００００小时； 13.电源：AC100-250V,50/60Hz； 14.调光：同一台灯手动和DMX调光都可以； ▲15.相关色温：≥3000K，要求提供同时具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的检验报告，并且检验报告中依据GB 7000.1-2015、GB/T 24824-2009、GB/T 9468-2008对该产品进行检测，检测结果不低于此项技术要求。 ▲16.照度（距离产品10米处中心照度）：≥850Lx。要求提供同时具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的检验报告，并且检验报告中依据GB 7000.1-2015、GB/T 24824-2009、GB/T 9468-2008对该产品进行检测，检测结果不低于此项技术要求。 ▲17.光学：≥5块组合式胶合镜片，有效的减少色差、球差、相差； ▲18.LED成像灯可以和LED聚光灯光学镜头互换，现场可以灵活运用； 19.控制通道：1/2CH通道。 |
| 2 | 66颗5色LED全能王 | ▲1.功率：≥250W ,要求提供同时具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的检测机构出具的检测报告，报告中依据 GB/T24824-2009测试方法，测试结果满足该项技术指标要求。 2.光源：≥66pcs 3W LED。 ▲3.光通量：≥4500 lm,要求提供同时具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的检测机构出具的检测报告，报告中依据GB/T24824-2009测试方法，测试结果满足该项技术指标要求。 4.控制通道：4/8通道。 5.运行模式：主从，自走，声控，DMX512。 6.光学透镜角度：15/25/45度可选。 7.使用寿命不少于60,000~100,000 小时。 ▲8.防护等级：IP20，要求提供同时具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的检测机构出具的检测报告，报告中依据GB7000.1-2015测试方法，测量样品的防护等级，满足IP20的要求。 |
| 3 | 330W图案摇头灯（三合一） | 1.灯泡: ≥330W； 2.总功率：≥600W； 3.光通量为≥8860lux； ▲4.图案盘：不少于2个图案盘，不少于22款精美图案； ▲5.颜色盘：一个色盘不少于13个色片； 6.棱镜1：8棱镜及3D效果； 7.棱镜2：6棱条形镜带正反向旋转功能； 8.光束角度：3.8-48°； 9.透镜：高清晰度光学透镜 ； 10.调焦：电子调焦 ； 11.调光：0-100% 线性调光 ； 12.控制方式：DMX512，主从，自走 ； 13.通道：22通道 ； 14.特点：无极调焦，棱镜定位； 15.IP防护等级：IP20。 |
| 4 | 八路光电隔离信号放大器 | 1.DMX512/1990信号输出； 2.8路DMX信号分配器，一进八出； 3.输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离； 4.宽电压输入,适应不同国家的电压输入； 5.可匹配3针的卡侬插座（可选5芯）； 6.电源输入: AC 100V-240V 50/ 60Hz。 |
| 5 | 拉铝合金灯钩 | 拉铝合金灯钩 |
| 6 | 灯具包胶钢丝绳 | 1.保险链可适用于采购人所有产品，采用高级钢丝索制成，强固耐用，扣环采用钢制品，不断裂，安全性高。 2.最大负荷: 50kg。 3.规格:¢03X90mm。 |
| 7 | 电源线 | 电源线 |
| 8 | 控制线 | 控制线，连接配件 |
| 二、智能控制系统 |
| 1 | 可编程中控主机 | 1.网络化可编程控制主机，嵌入式硬件架构； ▲2.不少于8路双向可编程RS232串口； 3.不少于8路红外或单向RS232串口； 4.不少于8路低压继电器； 5.不少于8路可编程数字I/O； 6.支持以太网通讯； 7.支持Windows环境，iPad/iPhone浏览器控制。 |
| 2 | 控制系统界面编程软件 | 中控主机/触摸屏编程软件，现场系统调试及编程，支持控制菜单按钮导航和左右翻页导航。 |
| 3 | 无线彩色触摸屏 | 1.屏幕尺寸：不小于10英寸； 2.分辨率：2388×1668； 3.屏幕像素密度：264 ppi； 4.存储容量：不小于64GB。 |
| 4 | 无线WIFI接收器 | 1.1900M双频千兆无线吸顶AP； 2.适用频段 2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz。 |
| 5 | 8路电源控制器 | 1.不少于八路独立继电器； 2.手动模式下可独立控制八路继电器； 3.单路功率 ≥20A； 4.每路继电器具备公共端和双接触点，具有常开和常闭功能； 5.支持RS485通讯协议； |
| 6 | 控制线 | 控制线，连接配件 |
| 三、音视频集控系统 |
| 1 | 32路混插矩阵主控机 | ▲1、矩阵箱体需可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，最大可支持32×32路的音视频信号切换卡接口，支持热插拔。 2、采用FPGA架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统。 3、总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示。 4、倍频倍线技术，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示。 5、每张板卡含有4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP（可手动开启关闭HDCP输出），支持EDID管理和手动EDID学习功能。 6、需支持包含1920×1200、1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366×768、720P@50Hz等分辨率在内的不少于35种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性。 7、支持不少于20个场景保存和调用功能，支持群切功能。 8、矩阵主机及信号板卡必须满足长时间无故障满负荷连续工作，连续运行时间不低于7×24小时不断电运行。 9、断电不会丢失参数和功能设置。 ▲10、前面板具备“AV”按键，可实现音视频同步切换。(以上要求提供设备实物前面板的图片（截图）作为证明资料)。 ▲11、后面板具备RS-232接口、TCP/IP CONTROL接口；(以上要求提供设备实物后面板的图片（截图）作为证明资料)。 ▲12、可连接电脑，通过电脑界面软件进行功能设置。要求提供与电脑联机后软件设置操作功能截图作为证明资料。 ▲13、电源指示灯功能：接通电源，指示灯亮红灯；断电，指示灯熄灭。 ▲14、支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、CVBS信号输入/输出功能。该功能产品符合GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》检验依据要求，提供中国认可国际互认并同时具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 印章的加盖生产厂家公章的第三方检验报告，原件备查。 ▲15、LCD显示屏功能：绿色背光，黑色字体，显示系统实时操作状态。 |
| 2 | 4路HDMI输入卡 | 1、4路HDMI输入,支持HDMI1.3和HDCP； 2、4路模拟音频输入，非平衡立体声； 3、HDMI内嵌音频支持PCM格式； 4、支持倍线功能，倍线后支持的分辨率：1360*768@60Hz；1024*768@60Hz；1280*720@60Hz；1920*1080p@60Hz；1920*1200@60Hz。 ▲5、产品符合GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》检验依据要求，提供中国认可国际互认并同时具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 印章的加盖生产厂家公章的第三方检验报告，原件备查。 |
| 3 | 4路HDMI输出卡 | 1、4路HDMI信号输出,支持HDMI1.3和HDCP； 2、4路模拟音频输出，非平衡立体声 3、HDMI内嵌音频支持PCM格式； 4、支持无缝切换，输出分辨率可调：1280x720@60Hz； 1920x1200@60Hz；1280x1024@60Hz；1024x768@60Hz；800x600@60Hz。 ▲5、产品符合GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》检验依据要求，提供中国认可国际互认并同时具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 印章的加盖生产厂家公章的第三方检验报告，原件备查。 |
| 4 | 16进16出数字音频处理器 | 1.高速DSP处理芯片,新一代的AFC算法快速抑制反馈,使系统更加稳定。 2.输入信号处理包括；正弦信号、粉红噪声、白噪声发生器、反馈抑制AFC、回声消除AEC、扩展器、分频、压缩器、自动增益控制AGC、闪避Ducker、自动混音(门限和增益分享)；应用程序包括自动混音(门限和增益分享)，路由,声音处理和特定信号扩展处理。 3.输出信号处理包括；矩阵、增益、相位、分频、均衡PEQ、PEAK压限器、延时器、RMS电平，提供整套音频处理解决方案。 4.≥16路带幻象电源的话筒/线路输入,≥16路线路输出;8路外置控制输入和8路逻辑输出。 5. 通过以太网直接和GUI界面连接, 设置简单, 高效。 6.可通过Dante协议及IT网络实现网络音频信号传播。 7.拥有断电自动保存设置功能:开放的RS232控制协议,可接收第三方控制系统的控制。 8.网络通讯状态灯功能：机器接入网络获取IP后，该指示灯闪烁。9.LCD显示屏功能：显示机器配备状态。 10.菜单操作编辑按键区功能：可操控显示菜单对机器进行配置。此功能要求提供中国认可国际互认并同时具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 印章的第三方检验报告，并且在试验结果说明中体现“功能正常”，判定“合格”。 11.动态范围：109，A权。 12.谐波失真+噪声：<0.003%@unweighted, +4dBu。 ▲13.可连接电脑，通过电脑界面软件进行功能设置。要求提供与电脑联机后软件设置操作功能截图作为证明资料。 ▲14.要求提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，软件名称要求是“数字音频矩阵处理器编程调试设置软件”或相近的软件。（供应商需在偏离情况中注明用途一致或相近的软件的名称。提供证书扫描件）。 ▲15.产品符合GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》检验依据要求，提供中国认可国际互认并同时具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 印章的第三方检验报告。 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。