### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算限额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室多媒体设备 | 一批 | 780,000.00 | 接受进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音频系统 |
| 1 | 主音箱 | 2 | 只 | 接受进口 |
| 2 | 辅助音箱 | 8 | 只 | 接受进口 |
| 3 | 返听扬声器 | 2 | 只 | 接受进口 |
| 4 | 落地低音 | 2 | 只 | 接受进口 |
| 5 | D类数字功放机 | 3 | 台 | 接受进口 |
| 二、中控系统 |
| 1 | 数字调音台 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 2 | 数字网络音频处理器 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 3 | 电源时序器 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 4 | 手持式无线话筒 | 8 | 台 | 接受进口 |
| 5 | 点歌器 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 6 | 音频隔离器 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 三、会议系统 |
| 1 | 方管无线会议麦克风 | 6 | 只 | 接受进口 |
| 2 | 远程视频会议摄像头 | 1 | 个 | 接受进口 |
| 3 | 远程视频会议麦克风 | 1 | 个 | 接受进口 |
| 4 | 会议门口屏 | 2 | 个 | 接受进口 |
| 5 | 台式电脑 | 2 | 台 | 接受进口 |
| 四、显示系统 |
| 1 | 投影机 | 2 | 台 | 接受进口 |
| 2 | 框式投影幕布 | 1 | 个 | 接受进口 |
| 3 | 全景融合互动系统（二通道） | 1 | 台 | 接受进口 |
| 4 | 65寸电视机 | 4 | 台 | 接受进口 |
| 5 | 高清矩阵 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 五、舞台灯光系统 |
| 1 | 嵌入式染色图案灯 | 18 | 台 | 接受进口 |
| 2 | 36颗染色灯 | 6 | 台 | 接受进口 |
| 3 | 全彩动画激光器 | 2 | 台 | 接受进口 |
| 4 | 薄雾烟机 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 5 | 智能灯光控制器 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 6 | 智能灯光控制面板 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 7 | LED解码器 | 1 | 台 | 接受进口 |
| 六、辅材 |
| 1 | 机柜 | 1 | 套 | 接受进口 |
| 2 | 线材 | 1 | 批 | 接受进口 |
| 3 | 安装材料 | 1 | 批 | 接受进口 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3. 本项目核心产品为：        主音箱

### 主要技术要求

说明：技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人不提供或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 一、音频系统 |
| 1.1 | 主音箱 | 频率响应: 50赫兹至21千赫兹(-6分贝) 电源处理AES: 600瓦 峰值功率: 2400瓦 灵敏度: 98±2分贝 ▲最大值SPL峰值: ≥132分贝 分散: 水平90度/垂直60度 组件: 低频: 15英寸钕低音扬声器，3英寸(77毫米)音圈，600瓦(AES) 高频: 1英寸钕压缩驱动器，1.75英寸(44.4毫米)音圈，80瓦(AES) 交叉: 1200赫兹 外壳材料: 桦木胶合板 外层: 聚脲涂层 IP等级(IEC 60529) IP54 尺寸(长宽高): 420-440毫米x 700-720毫米x 370-390毫米 净重: 17±2千克 音频采用双向同轴系统，DDP双膜片同轴平面波驱动器。提供证明文件（产品对应功能的彩页或产品说明书），不提供不得分。 采用RDC双模片弯曲波驱动器，波阵面弯曲为20°。提供证明文件（产品对应功能的彩页或产品说明书），不提供不得分。 动态气流冷却技术（DAC），提高散热，增加系统热容量。提供证明文件（产品对应功能的彩页或产品说明书），不提供不得分。 INSTAFIT磁耦合器技术，通过将所有传感器的能量相加，作为一个单一源来执行。提供证明文件（产品对应功能的彩页或产品说明书），不提供不得分。 ▲产品通过欧盟CE认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过欧盟CB认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过EN60065:2002(LVD）认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过EN60268-5：2003（Loudspeakers）认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过EN55103-1:2010(Emission）认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过EN55103-2:2010(Immunity））认证。提供认证文件，不提供不得分。 |
| 1.2 | 辅助音箱 | 频率响应: 60赫兹至30千赫兹(-6分贝) 电源处理AES: 220瓦 程序能力: 440瓦 峰值功率: 880瓦 灵敏度: 94±2分贝 最大值SPL峰值:≥ 124分贝 分散: 90°圆锥形 组件: 低频: 8英寸超低失真锥形驱动器，2英寸(51毫米)音圈 高频: 1英寸压缩驱动器，1.5英寸(38毫米)音圈 外壳材料: 桦木胶合板 外层: 聚脲涂层 悬架: M6和M8螺纹点和法兰适配器 IP等级(IEC 60529) IP54 尺寸(长宽高): 230-240mm x 465-475mm x 255-265mm毫米 净重: 9±2千克 音频采用双向同轴系统，DDP双膜片同轴平面波驱动器。提供证明文件（产品对应功能的彩页或产品说明书），不提供不得分。 采用RDC双模片弯曲波驱动器，波阵面弯曲为20°。提供证明文件（产品对应功能的彩页或产品说明书），不提供不得分。 动态气流冷却技术（DAC），提高散热，增加系统热容量。提供证明文件（产品对应功能的彩页或产品说明书），不提供不得分。 INSTAFIT磁耦合器技术，通过将所有传感器的能量相加，作为一个单一源来执行。提供证明文件（产品对应功能的彩页或产品说明书），不提供不得分。 ▲产品通过欧盟CE认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过欧盟CB认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过EN60065:2002(LVD）认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过EN60268-5：2003（Loudspeakers）认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过EN55103-1:2010(Emission）认证。提供认证文件，不提供不得分。 ▲产品通过EN55103-2:2010(Immunity））认证。提供认证文件，不提供不得分。 |
| 1.3 | 返听扬声器 | 12寸全频返送扬声器 驱动单元：1×12”低频驱动单元；1×1”高频压缩驱动单元 频率响应：78Hz-20kHz +3dB；58Hz-20kHz -10dB 额定功率：300W 连续, 1200W 峰值 灵敏度：97±2dB 最大声压级：129dB 峰值 标称阻抗：8 Ω 覆盖角度 (-6dB) ：水平扩散60°-110°；垂直扩散60° 尺寸（W×H×D）：490-500mm x 300-310mm x 470-480mm 重量： 18±2kg |
| 1.4 | 落地低音 | 频率响应：38Hz-200Hz/±3dB，-10dB @ 33Hz 驱动单元：18”（460mm)4"(100mm)音圈，长冲程，铁氧体磁铁单元 额定功率：500W 连续，2000W 峰值 灵敏度：100±2dB 最大声压级：129dB连续，138dB 峰值 标称阻抗：8Ω 扩散方式：全指向 分频点：80Hz-120Hz，主动分频 箱体：桦木板 箱体(H x W x D)：530-550 x 660-680 x 640-650/ mm 重量： 40±2kg |
| 1.5 | D类数字功放机 | 4通道功放（带DANTE) 输出功率：4×1500W 8Ω，4×3000W 4Ω，4×5000W 2Ω；2×10000W 4Ω 定压输出：4×1250W 25V，4×3500W 70V，4×5000W 100V 数字信号处理：所有输入和输出通道都带有96kHz/48kHz处理 散热：双变速风扇，由前至后气流导向 模拟输入/链接（4通道）：4 x卡农母头，4 x卡农公头（Neutrik™XLR） 最大模拟输入电平：+20dBu AES3输入/链接（2通道）：1×卡农母头，1×卡农公头（Neutrik™XLR） Dante™（4通道）：2x带屏蔽RJ45端口 动态范围：>113dBA，模拟输入；>114dBA，AES/Dante输入 频率响应：7Hz–30kHz（-2.5dB，4Ω负载） 总谐波失真：<0.05%典型值@1kHz，4Ω阻抗 阻尼系数：>800，8Ω参考值 采样率：96kHz（使用FIR滤波器时为48kHz） 物理输入：4个模拟、2个AES和4个Dante输入信号可路由至4个DSP驱动模块 驱动模块输入DSP：输入信号路由，延时，增益，HPF，相位，静音，EQ–2x低频搁架、6xPEQ/带通滤波器和FIR滤波器 驱动模块输出DSP：音源选择、延时、增益、相位、静音、分频滤波器、限幅器，EQ–低频搁架、8 x PEQ/带通和搁架滤波器 工作电压：85–240V AC, 47-63Hz 尺寸（W×H×D）：480-495mm x 85-100mm x 440-450mm 重量：12±2kg |
| 二、中控系统 |
| 2.1 | 数字调音台 | 应用于现场扩声和录音棚的≥32路输入通道数字调音台 内置≥16个话放及≥25路混音母线；≥16路输入通道；≥8个AUX输出，≥6个编组 支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出；8路同步相位一致的混音母线 双SD / SDHC可实时录制/播放32轨双向音频 可录制16轨PCM音频-存储为未压缩的WAV文件 8个DCA编组，6个哑音编组 8个立体声效果器，且多达50多款效果器类型选择 1个立体声AES/EBU输出 支持在FAT32格式下的U盘录播（在44.1kHz采样率下，最多2轨） 支持DAW后期制作的路由控制 内置RTA功能 通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输 通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站 通过无线网络，可由IPhone/IPad中的应用程序进行控制 自适应的开关式电源 |
| 2.2 | 数字网络音频处理器 | 4进8出处理器 输入阻抗：>10kΩ 平衡 输出阻抗：<100Ω 平衡 最大输入电平：+20dBu 最大输出电平：+18dBu @ 600 Ω 频率响应：10Hz - 40kHz 输入动态范围：>120dBA，典型值 输出动态范围：>118dBA，典型值 总谐波失真：<0.008%，典型值，20Hz - 20kHz 采样率：96kHz AES3输入采样率：28kHz - 108kHz AES3输出采样率：96kHz 工作电压：220V，+/-10% 耗电功率：30W 网络协议：标准以太网 音频输入端口：4 x 3-pin female XLR，模拟或AES3 音频输出端口：8 x 3-pin male XLR，模拟或AES3 网络接口：1 x RJ45 Aux控制端口：凤凰端子，用于外接闭合式控制设备 电源接口：3 - pin IEC 尺寸（W×H×D）：480-490mm x 40-50mm x 180-190mm 重量：3±1kg |
| 2.3 | 电源时序器 | 特征： 世界电压可用 空气开关输入接口，方便电力的接入和控制。 30A大电流控制继电器输出，多用途插座。 标准USB接口灯具辅助照明配置。 待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能。 参数： 输入： 电力条件：单相3线 电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关 连接器件：DZ47 C63 最大可连接线径 (L.N/PE)：50mm2 接地端子：接线耳 输出： 时序通道数量：8通道 可输出通道数：8通道 电力条件：单相3线 连接器件类型：兼容美标欧标插座 非时序输出辅助通道：万能插座 其他参数： 输入最大电流容量：63A(AC220V) 每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms 时序控制每步时间间隔：1sec USB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA 功能与使用： 前面板指示功能：电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通 前面板使用功能：时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座 后面板使用功能：接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座 保护功能 空气开关过流自动断路功能 尺寸/重量： 产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm)：480-490mmx260-270mmx40-50mm 毛重：5±1kg 电源：AC220V±10% 50~60Hz |
| 2.4 | 手持式无线话筒 | 具有平坦频响的20 Hz-20 kHz频率范围（实际响应取决于话筒）。 用于安全传输的AES 256位加密。 超过120 dB的动态范围。 1/10mW可选射频输出功率。 安装2节AA碱性电池时，可连续使用长达9小时。 100米（330英尺）视线工作范围。 频率和功率锁定。 |
| 2.5 | 点歌器 | 提供标准机柜安装，配备接口齐全，拥有移动点歌、K歌评分、高清HDMI输出、曲库在线更新、wifi等功能。 内置6T硬盘，支持云端在线更新曲库、苹果IOS、安卓Android系统手机及平板的无线点歌，具有录音功能和U盘播放功能。 |
| 2.6 | 音频隔离器 | 平衡变压器转换器，三芯XLR公 – RCA/唱机插口，红色标记环。 降噪隔离干扰，解决由于电路各种干扰引起的交流声。 NEUTRIK的隔离变压器，避免隔离变压器在降噪的同时，损耗了大部分的高频，破坏了音频原有的特性。 平衡变压器转换器，在不需要接地或增益开关时，非平衡/平衡线性转换以及功率分频DI应用。 音频变压器：1:1 阻抗比：200:200 源电阻/加载电阻，以欧姆计：200/2k, (600/10k) 最大输入（@ 50 Hz, 1% THD）：-3 dBu |
| 三、会议系统 |
| 3.1 | 方管无线会议麦克风 | 无线麦克风外观为方管造型，带有高清显示屏，静音开关。 无线麦克风频率响应范围≥50Hz-15KHZ。 无线麦克风在开阔环境下信号接收距离80-100米。 无线麦克风信噪比≥90dB，具有防啸叫功能。 无线麦克风拾音灵敏度-47±3dB@1KHz。 接收机可一拖六，支持六个麦克风同时使用。 接收机带有液晶显示屏，旋转调节旋钮，工作电压220V。 接收机信噪比≥65dB，输出抗阻≥100Ω。 |
| 3.2 | 远程视频会议摄像头 | 采用1/2.8英寸≥500W像素高品质图像传感器，≥207万有效像素，最大分辨率1920x1080，输出帧率60帧/秒。 12X光学变焦，≥72.5度大广角镜头。 支持USB3.0，有线LAN； 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议； 支持RTMP推送模式，可链接流媒体服务器(Wowza、FMS)； 支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 |
| 3.3 | 远程视频会议麦克风 | 全双工深度消回音，宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制，自动增益技术。 内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，采集距离4米。选择扩展麦克风时采集距离可以达到6米。 支持USB，支持视频会议系统，SaaS云视讯软件平台，网络会议平台。 支持LINE IN/OUT模拟接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，支持视频会议系统,多媒体通信系统，网络会议平台。 支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话。 多方通话的协同办公功能：集成USB网络通信和模拟接口通信的多方会议功能，可以扩展视频或网络会议至移动手机电话网络。 喇叭系统采用多芯数字单元音量达到95dB, 16级喇叭音量数字调节。 摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能。 内置电池2400mA，工作持续时间4小时以上。待机时间7天。 |
| 3.4 | 会议门口屏 | 尺寸：≥15.6英寸 供电方式：POE/12DVC 网络方式：有线/无线 安卓版本：android7以上 主板：≥1.8G主频四核处理器 内存：≥2G内存，≥8G储存 接口：HDMI VGA USB 触摸屏：10点电容触摸 |
| 3.5 | 台式电脑 | 蓝牙键鼠 ≥23.8显示屏 ≥酷睿i7 十代8核 ≥两条8G共16G内存DDR4 ≥8G独显 RTX3060 ≥1T固态硬盘 带两个PCIE槽 windows10专业版 配备采集卡 支持台式电脑PCIE槽 3路HDMI+1路SDI 4路同时采集 3.5mm音频接口 多平台同时直播 |
| 四、显示系统 |
| 4.1 | 投影机 | 产品尺寸(主机)：600-650mm*370-390mm*130-150mm 产品重量：17±3kg 产品颜色：CNC金属工艺 显示技术：0.47" DMD ▲标准分辨率：4K （3840*2160） 刷新分辨率：60hz 光源技术：ALPD 3.0 投影亮度（ANSI流明）：中心亮度400nit 色 域：DCI-P3 ▲投射比(TR)：0.25:1 CPU：≥4核 ≥1.8GHz /64位 RAM：≥2GB DDR3 内置存储：≥64GB eMMC 高速闪存 WiFi：双频 2.4/5GHz，支持802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙：蓝牙 4.0 / BLE低功耗 亮度模式：可选：高亮、观影、标准；自动：节能、人眼保护 开关机模式：开机、关机、关屏 动态图像：支持HDR 10 梯形校正：4点梯形校正、8点梯形校正 镜头对焦：电动对焦 显示比例：16:10兼容16:9/4:3等各种比例 防尘盖：玻璃防尘盖 音效：杜比 |
| 4.2 | 框式投影幕布 | 支持4K，镜面灰，高增益，物理抗光，10层光学微结构包含：蜂窝铝板底层、PVC复合层、涂黑层、反射层、菲涅尔透镜层、散斑抑制层、柱状透镜层、扩散层、颜色层、抗眩光防伤层等。屏幕尺寸以实地测量定制。面积约9~11平米。 |
| 4.3 | 全景融合互动系统（二通道） | 服务器：采用64位Intel系列内嵌式处理器，配置锁屏宝、专业图形显卡,无线键鼠,主动式miniDP转HDMI，专用工控服务器机箱监测温度风速时间。 融合系统拥有融合矫正功能。 融合系统具有融合设置，融合带宽度最小可做到5%，最大可做到50%，使投影画面利用最大化。 具备色彩调节功能，可对三基色显示色彩进行单一调节。 几何校正，可调节多种异性画面，如球形幕、弧幕、三折幕、平面幕、圆幕、波浪幕、其它异性幕等。 支持播放16K * 8K@60FPS的片源视频。 支持中文、英文、韩语、日语、俄语等多种语言。 最多支持256台电脑主机的集连帧同步。 |
| 4.4 | 65寸电视机 | 65英寸IPS护眼屏， 4K，HIFi音效，4核，WIFI，HDMI(支持落地、悬挂、伸缩）支持与大屏同步显示。 |
| 4.5 | 高清矩阵 | HDMI V1.4 支持:4Kx2K@30Hz,1080P@120Hz,1080P 3D@60Hz支持信号源后进先出模式； Deep Color 支持48/36/30/24-bit； 支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio 传输； 支持任意信号源在多个显示器上同时显示； 支持任意HDMI显示器随时查看任意HDMI信号源； 8个输入端口支持独立EDID； 支持RS-232, 遥控, 面板控制以及TCP/IP 控制； 前面板LCD 显示屏反馈实时状态； 支持场景快速切换； 外形尺寸：475-485mm(L) * 280-290mm(W) * 40-50mm(H) |
| 五、舞台灯光系统 |
| 5.1 | 嵌入式染色图案灯 | V0级无卤阻燃机身，高速电子频闪 光源：80W LED集成光源，色温8000K 0-100%线性调光，摄像机下无闪烁，3-3.5M定焦，80mm出光镜头，角度3.5°，3.5米照度45000Lux 棱镜：可旋转8菱镜 颜色：7+1 渐进式颜色系统 图案：7+1 渐进式图案系统 水平扫描：540度，垂直扫描：180度 通道模式：14CH RMD：支持RDM 控制模式：默认为DMX512，信号中断黑场，声控、自走、主从 散热系统：温控双滚轴静音风冷 工作电压：220V 50Hz |
| 5.2 | 36颗染色灯 | 参数： DMX512信号控制，5/6/8通道，主副机功能,声控功能,13.5度出光角，36颗3W(8R+10G+10B+8W)LED光源。 尺寸：290-310mmx250-270mmx160-180mm 光源寿命:6-10万小时 LED 角度：10-45℃ 控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 7通道（数码显示） |
| 5.3 | 全彩动画激光器 | 激光器:半导体泵浦全固态激光器 激光光源：1000mW 颜色：三种激光合光组成不同颜色 激光效果：满天星 三维 一维 银河 萤火虫 动画 多图动画七种效果 标准DMX512信号 RJ45接口 外观体积：250-270mmX210-230mmX160-180mm 安装方式：吊挂式安装 |
| 5.4 | 薄雾烟机 | 1500W,DMX512协议 |
| 5.5 | 智能灯光控制器 | 工作电压：AC220V 工作电耗：12W 弱电输出：12V/1.5A 总负荷：6000W（单路<3000W）调光路数及功率：2*1KW。 开关路数：6路 排风路数：1路 总负载：＜6KW 安全机制：32A双联空气开关。 红外控制：灯光与音乐节奏同步。 外接音频检测器。 DMX512控制通道：256CH DMX灯光场景：8*180秒 中控器：内置 支持：摇麦检测、LED解码器控制、摇头灯控制、灯光与歌曲类型同步、电脑远程编程、红外遥控、LINK接口（面板、服务灯等）。 会议室灯光控制。（支持会议照明及灯光控制系统，能随场景一键切换） |
| 5.6 | 智能灯光控制面板 | 彩无限制 专业精准型温度传感器 钢化玻璃，电容触摸 RS485，双网口 |
| 5.7 | LED解码器 | 接收DMX512控制指令，用于对LED灯条实现RGB三色调光。 RGB5050 60珠灯带最大可连接40米； 共阳方式直流12-24V宽电压设计； DMX控制端RJ45接口2个驱动端6PIN插头1组。 |
| 六、辅材 |
| 6.1 | 机柜 | 32U（数量按项目需求配置） |
| 6.2 | 线材 | 音箱线、信号线、超6类网线 |
| 6.3 | 安装材料 | 五金材料、吊挂架 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。