深圳市财政局部分会议室

功能规划和改造设计项目

招标需求书

# 一、项目需求

（一）项目概要

项目名称：深圳市财政局部分会议室功能规划和改造设计项目

为了满足我局不断增长的各类会议、培训、汇报等业务要求，需对我局5楼多功能厅、712、718会议室进行功能规划和改造设计，满足各类新形式的音视频会议的技术要求，确保我局会议室建设的整体性、规范性、经济性、实用性、安全性和可扩展性。具体需求要求如下：

（二）项目内容

1.5楼多功能厅、712、718会议室功能规划

（1）调研我局会议室现有布局和配置情况。

（2）根据调研情况和我局需求描述，整理需求方案。

（3）根据需求方案制定该三个会议室的详细功能规划。

2.5楼多功能厅、712、718会议室改造初步设计

（1）制定5楼多功能厅、712会议室、718会议室显示、视频、音频、网络、中控、管理系统、会议室装饰、灯光、家具的初步建设方案；

（2）项目涉及的设计系统范围包括但不限于：视频显示系统、扩声音响系统、会议讨论系统、视频传输及信号切换系统、集中控制系统、视频会议系统、装饰、家具、新旧设备对接初步设计。

（三）提交功能规划方案书和初步设计书

本项目应根据勘察和调研结果，制定总体规划方案，并根据该规划方案出具初步设计书。

投标公司需提交包括但不限于：

1.《会议室整体规划总体规划方案书》

2.《会议室初步设计书》

3.《会议室各子系统概要原理图和布局图》

4.《会议室工程概算书》

二、项目评审

甲方根据投标方提交的功能规划方案书和初步设计书，进行综合评审，确定中标供应商。

三、中标方后续工作要求

（一）会议室详细建设方案设计

根据中标方的功能规划方案书和初步设计书，进行会议室系统的深化设计，给出详细建设方案、电子声场分析效果图、系统施工图纸、项目建设的工程量清单，设备材料选型要求和数量等，以及建设项目预算造价。

中标设计公司在详细方案设计阶段的主要工作内容包括但不限于：

1.《会议室详细设计方案书》

2.《会议室各子系统详细设计说明书》

3.《会议室各子系统详细原理图和扩声声场分析效果图》

4.《会议室各子系统施工图》

5.《工程材料设备技术要求和工程量清单》

6.《会议室工程详细预算清单》

（二）其他要求

1、在采购技术支持阶段要求中标公司提供所需的有关技术要求、技术规范和技术资料，配合采购方完成本项目施工采购组织工作；协助回复供应商要求澄清的问题，协助采购方修改和发放增补的技术文件。项目中标设计公司需要协助我局根据会议需求和功能进行详细设计和确定预算采购方编制响应文件、提供施工现场配合、工程变更审批和指导项目隐蔽工程验收和竣工验收。

2、在施工阶段中标公司负责向采购方选择的施工单位解释设计意图及施工图设计内容，并负责进行设计方案的技术交底；在项目施工过程中，协调与配合施工单位解决施工过程中遇到的与设计方案有关的问题以及提供施工现场配合，并负责按规定程序适时变更设计以及工程变更审批。工程实施期间，派代表出席由采购方和用户召集，并提前预告的有关会议；按采购方、用户的要求，参加有关隐蔽工程的验收和配套设备的交验；参加采购方组织的有关配套设备的单元测试或集成测试；指导并参加该施工工程竣工验收。

3、施工技术要求中需对设计方案、需要实现的功能、选取的主要材料、设备的规格、技术参数、施工工艺要求等做详细描述；同时，需对主要子系统设备的验收标准（包括单体设备验收与系统联调验收）提出要求；

4、各系统的详细设备材料清单内应详细列明工程施工所需各种设备、材料的名称、规格、数量、品牌，针对每种设备材料需提供三种品牌推荐。

（三）项目依据标准（包括但不限于以下）：

- 《计算机网络及其节点命名规则与IP地址分配方式》（Q/HS 5002-2002）

- 《民用建筑通信管理标准》（EIA/TIA-428）

- 《信息技术互连国际标准》（ISO IEC 11801-A1-2008）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）

- 《电视和声音信号的电缆分配系统》（GB/T6510-96）

- 《有线电视广播系统技术规范》（GY/T106-1999）

- 《厅堂扩声系统设计规范》（GB50371-2006）

- 《厅堂扩声系统声学特性指标标准》（GYJ25-86）

- 《厅堂扩声系统声学特性指标》（GB25 WH01-93-86）

- 《厅堂扩声特性测量方法》（GB/T4959-95）

- 《电声系统设备互连的优选配接值》（GB/T14197-93）

- 《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》（GB/T14476-93）

- 《室内混响时间测量规范》（GB/T50076-2013）

- 《会议系统的电及其音频性能要求》（GB/T15381-94）

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

- 《会议电视系统工程设计规范》YD 5032-97

- 《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008

- 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008